#### Strona tytułowa:

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Remont drogi w m. Stany dz. nr 3397/3 ul. 3-go Maja

w km 0+000 – 0+137, 0+163 – 0+196

Nazwy i Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Gmina Bojanów z siedzibą Urzędu w Bojanowie

Nazwa i adres jednostki opracowującej:

###### mgr inż. Piotr Śliwiński, 37-405 Pysznica, ul. Topolowa 18A

Data opracowania:

19.03.2012 r

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

## OPIS TECHNICZNY

Planowany remont drogi gminnej polegać będzie na:

- mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni,

- wykonaniu remontu uszkodzonego przepustu o średnicy 60 cm i długości przewodu 6 m,

- wykonaniu uzupełnienia podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm po zagęszczeniu,

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 100 kg / m 2 (warstwa o grubości średnio 4 cm),

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- wykonaniu obustronnych poboczy z materiału kamiennego – mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, gr. 25 cm po zagęszczeniu.

Parametry geometryczno - konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Planuje się wykonanie remontu przy zachowaniu istniejących parametrów geometrycznych dla korony drogi, tj. szerokość nawierzchni 3,5 m, szerokość poboczy 0,5 m.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): Km 0+000 – 0+137; 0,137 km Km 0+163 – 0+196; 0,033 km Razem 0,170 km | km | 0,170 |
| 2. | D-01.03.02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm: 2,0 m x 4,5 m = 9 m 2 | m 2 | 9 |
| 3. | D-01.03.02 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych fi 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu: 6 m | m | 6 |
| II. |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |
| 4. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego rurowego jednootworowego, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetowych fi 60 cm wraz z zasypaniem i zagęszczeniem nasypki 6 m | m | 6 |
| III. |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 5. | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: Km 0+000; łuki na skrzyżowaniu R5 m – 16,6 m 2 Km 0+000 – 0+137; 137 m x 3,5 m = 479,5 m 2 Km 0+135; (4 m x 3 m) x 2 str + 2 x R4 m = 34,6 m 2 Km 0+163 - 0+196; 33 m x 3,5 m = 115,5 m 2 Km 0+194; (4 m x 3 m) x 2 str + 2 x R4 m = 34,6 m 2 Razem 680,8 m 2 | m 2 | 680,8 |
| 6. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm zaklinowana klińcem grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Jak poz. 5 – 680,8 m 2 | m 2 | 680,8 |
| 7. | D-04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego) w ilości 100 kg / m 2 (warstwa grubości śr. 4 cm): Jak poz. 5 – 680,8 m 2 680,8 m 2 x 100 kg / m 2 // 1000 = 68,08 t | t | 68,08 |
| IV. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 8. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Jak poz. 5 – 680,8 m 2 | m 2 | 680,8 |
| V. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 9. | D-06.01.10 | Wykonanie poboczy, uzupełnienie materiałem kamiennym (mieszanka niesortowana 0-31 mm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Km 0+000 – 0+137; 137 m x 2 str x 0,5 m x 0,25 m = 34,25 m 3 Km 0+163 – 0+196; 33 m x 2 str x 0,5 m x 0,25 m = 8,25 m 3 Razem 42,5 m 3 | m 3 | 42,5 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Nr pozycji | Elementy scalone |
| --- | --- |
| 1 - 3 | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |
| 4 | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |
| 5 - 7 | D-04.00.00 Podbudowy |
| 8 | D-05.00.00 Nawierzchnie |
| 9 | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |