#### Strona tytułowa:

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Remont drogi w m. Stany nr 101119R ul. Dąbalska

w km 0+080 – 0+310

Nazwy i Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Gmina Bojanów z siedzibą Urzędu w Bojanowie

Nazwa i adres jednostki opracowującej:

###### mgr inż. Piotr Śliwiński, 37-405 Pysznica, ul. Topolowa 18A

Data opracowania:

19.03.2012 r

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

## OPIS TECHNICZNY

Planowany remont drogi gminnej polegać będzie na:

- lokalnym mechanicznym wykonaniu koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

- lokalnym wykonaniu uzupełnienia podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego                  gr. 15 cm po zagęszczeniu, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm po zagęszczeniu,

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 100 kg / m 2 (warstwa o grubości średnio 4 cm),

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,

- wykonaniu obustronnych poboczy z materiału kamiennego – mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, gr. 26 cm i 8 cm po zagęszczeniu.

Parametry geometryczno - konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Planuje się wykonanie remontu przy zachowaniu istniejących parametrów geometrycznych dla korony drogi, tj. szerokość nawierzchni od 4,5 m do 3,0 m, szerokość poboczy 0,5 m.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): Km 0+080 – 0+310; 0,230 km | km | 0,230 |
| II. |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na całej szer. jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta do 15 cm: Km 0+261 - 0+310; 49 m x 3,0 m = 147 m 2 | m 2 | 147 |
| 3. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm zaklinowana klińcem grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Jak poz. 2 – 147 m 2 | m 2 | 147 |
| 4. | D-04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (wykonanie warstwy wyrównawczej - beton asfaltowy) w ilości 100 kg / m 2 (warstwa śr. 4 cm), po uprzednim frezowaniu połączeń nawierzchni: Km 0+080 – 0+89,8; 0,5 x (4,5 m + 4,3 m) x 9,8 m = 43,12 m 2 Km 0+89,8 – zjazd; 0,5 x (4,3 m + 4,1 m) x 9,8 m = 41,16 m 2 Km 0+092 – 0+100,85; 8,85 m x 4,0 m = 35,4 m 2 Km 0+092; R=9 m i R=15 m; 102 m 2 Km 0+100,85 – 0+120; 0,5 x (4,0 m + 3,5 m) x 19,15 m = 71,81 m 2 Km 0+120 – 0+205; 85 m x 3,5 m = 297,5 m 2 Km 0+205 – 0+211; 0,5 x (3,5 m + 3,0 m) x 6 m = 19,5 m 2 Km 0+211 – 0+310; 99 m x 3,0 m = 297 m 2 Razem 907,49 m 2 x 100 kg / m 2 // 1000 = 90,75 t | t | 90,75 |
| III. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 5. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: Km 0+080 – 0+89,8; 0,5 x (4,5 m + 4,3 m) x 9,8 m = 43,12 m 2 Km 0+89,8 – zjazd; 0,5 x (4,3 m + 4,1 m) x 9,8 m = 41,16 m 2 Km 0+092 – 0+100,85; 8,85 m x 4,0 m = 35,4 m 2 Km 0+092; R=9 m i R=15 m; 102 m 2 Km 0+100,85 – 0+120; 0,5 x (4,0 m + 3,5 m) x 19,15 m = 71,81 m 2 Km 0+120 – 0+205; 85 m x 3,5 m = 297,5 m 2 Km 0+205 – 0+211; 0,5 x (3,5 m + 3,0 m) x 6 m = 19,5 m 2 Km 0+211 – 0+310; 99 m x 3,0 m = 297 m 2 Razem 907,49 m 2 | m 2 | 907,49 |
| VI. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 6. | D-06.01.10 | Wykonanie poboczy, uzupełnienie materiałem kamiennym (mieszanka niesortowana 0-31 mm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Km 0+080 – 0+261; 181 m x 2 str x 0,5 m x 0,08 m = 14,48 m 3 Km 0+261 – 0+310; 49 m x 2 str x 0,5 m x 0,26 m = 12,74 m 3 Razem 27,22 m 3 | m 3 | 27,22 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Nr pozycji | Elementy scalone |
| --- | --- |
| 1 | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |
| 2 - 4 | D-04.00.00 Podbudowy |
| 5 | D-05.00.00 Nawierzchnie |
| 6 | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |