Załącznik nr 9 do Siwz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólne wymagania techniczne dla elementów wyposażenia:

- Meble i inne elementy wyposażenia będące przedmiotem dostawy powinny odpowiadać normom i specyfikacjom technicznym oraz spełniać wymogi jakościowe. Muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodne z opisem, badania i atesty dopuszczające je do stosowania w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W szczególności zwraca się uwagę na przepisy dotyczące trudnozapalności i nie wydzielania toksycznych produktów spalania, przepisy dotyczące zgodności z wymogami higieniczno-sanitarnymi dla elementów wyposażenia pomieszczeń gastronomicznych, toalet, szatni, garderób, bibliotek itp., wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
 i wymagań wytrzymałościowych, meble biurowe i gabinetowe powinny odpowiadać przepisom BHP, określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 10 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U nr 148 , poz. 973).

2. Całe wyposażenie musi być  nowe i nie może nosić śladów użytkowania. Wymagana jest wysoka jakość wykonania.  Jeżeli gdziekolwiek w treści opracowania pojawiły się znaki towarowe, patenty, zdjęcia lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych, o walorach nie gorszych.

3. Podane wymiary są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 5% dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk. Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia 
z architekturą obiektu.

6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory mebli mają posłużyć Wykonawcy 
w ustaleniu ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrębie wybranego koloru mebli w danej grupie cenowej próbnika dostępnego u Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego koloru przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane meble, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie dostarczanych mebli.

8. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu mebli i wyposażenia w formie telefonicznej lub faksem - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy i montażu. Meble muszą być wniesione do pomieszczenia w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Meble muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych miejscach i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację.

9. Odbioru mebli i wyposażenia dokona przedstawiciel Zamawiającego, spisując wraz 
z przedstawicielem Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy. Dostarczone i zamontowane meble zostaną sprawdzone przez Zamawiającego zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad lub usunięcia wady w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego faktu wystąpienia wady. Zgłoszenie zostanie przesłane do wykonawcy pisemnie, faksem lub e-mailem. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

II. CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA

DOSTAWA MEBLI DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJANOWIE

1. Wymagania ogólne

a) Meble należy wykonać z płyty meblowej obustronnie laminowanej, zgodnie z polskimi normami. Materiały użyte w produkcji mebli winny posiadać certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża). Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wszystkie materiały użyte w produkcji mebli muszą posiadać atesty jakości i higieny.

b) Kolor i rysunek okleiny sztucznej wąskich płaszczyzn powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi szerokich płaszczyzn płyty. Nie dopuszcza się widocznych różnic w odcieniach wąskich i szerokich płaszczyzn.

c) Nie dopuszcza się jakichkolwiek widocznych wad krawędzi elementów płytowych pod postacią nierówności i ubytków materiału.

d) Wszystkie uchwyty w jednakowej stylistyce, metalowe w kolorze stali nierdzewnej.

e) Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 5% pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli.

f) We wszystkich systemach mebli - regałów należy zastosować wysokiej jakości elementy uzupełniające tj. prowadnice, zamki, uchwyty i inne akcesoria renomowanych firm europejskich.

g) Widoczne elementy okuć winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Okucia muszą spełniać wymagania określone w normami i atestami.

h) Podczas montażu mebli Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.

i) Do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono meble.

j) Dopuszcza się stosowanie elementów zamiennych w stosunku do wymienionych w dokumentacji. Rozwiązania takie jednak nie mogą być gorsze od zaprojektowanych i powinny współgrać harmonijnie z zaprojektowaną architekturą obiektu. Rozwiązania takie będą musiały być zaakceptowane przez Zamawiającego. Zapis nie dotyczy mebli które posiadają certyfikaty.

- SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY WYPOSAŻENIA

LADA BIBLIOTECZNA

| OBRAZ POGLĄDOWY | Wymiary 1500x2700x1400/szer.600/400 wys.750/1150mm |
| --- | --- |
|  | Biurko – lada obsługi, wykonana z płyty meblowej. Blat o grubości 36mm. Lada wyposażona w 1 zamykany kontener na kółkach do powierzchni twardych, 1 półkę na klawiaturę oraz 1 uchwyt na stacje dysków, na biurku zabudowana nadstawka. Dodatkowo przy ladzie należy przewidzieć szafkę o wym. 700x700x250h, na urządzenie kopiujące. Szafka wyposażona w kółka jezdne z hamulcem. Szafka wykonana z płyty meblowej trójstronnie laminowanej o grubości 18mm. wyposażona w jedną przestrzeń zamkniętą drzwiczkami uchylnymi. Kontener o wymiarach 680hx430x580 Kontener z trzema szufladami na prowadnicach łożyskowych z cichym domykiem, uchwyty dwupunktowe. Kontener wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 . Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV 2 mm. Korpus- konstrukcja wieńcowa klejona na linii do montażu, boki o grubości 18 mm , wieńce o grubości 18 mm, ściana tylna użytkowa, wpuszczana o grubości 18 mm , wieniec dolny wyposażony w kółka obrotowe. Kontener wykonany jest w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Front- czoła szuflad o grubości 18 mm , zamek centralny z wkładką patentową blokujący wszystkie szuflady. Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych : PN- EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę. Dokument ma być opisany w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego mebla jest dedykowany. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. |

SZAFA NA AKTA

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | WYMIARY: 800x420x2050h OPIS: Szafy przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Szafy posiadają certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do certyfikacji. Korpus wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej, (tzw. Melamina) o grubości 18mm, spełniającej normę E1, wieniec górny i dolny o grubości 25-28mm. Drzwi-fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej o grubości 18mm, spełniającej normę E1, montowane na zawiasach puszkowych. Półki w ilości 6 sztuk wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej, spełniającej normę E1, o grubości 25-28mm. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. Melamina) o grubości 18mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS/PP o grubości 2mm. Regulacja wysokości półek skokowa co 32 mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafy wyposażone w cokół o wysokości 8 cm. Szafy posiadają płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek regulacyjnych. Regulacja poziomowania dokonuje się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. |

REGAŁY

Konstrukcja boczna regału wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, gr. min. 28mm. Regulacja wysokości półek skokowo, co 32mm, półki wykonane z blachy o grubości min. 1 mm, wzmocnione od spodu profilem z blachy. Krawędzie półki profilowane (gięte w dwóch płaszczyznach) w przedniej części zagięcie 20mmx20mm, w tylnej zagięcie 25-30mm uniemożliwiające przesuwanie się książek . Każda półka jest wyposażona w ruchomy, przesuwany na prowadnicach oddzielacz- dociąg książkowy, podwieszany na prowadnicach plastikowych, wykonany z płaskownika ze stali sprężynującej . Półki, ramiaki pomalowane proszkowo. Tył regałów odsłonięty wzmocniony ramiakiem, z profilu 30x20mm , tak aby regały były stabilne. Ramiak stanowi również element łączący regały dwustronne, regał podzielony na przestrzenie książkowe, przy symetrycznym rozstawieniu odległość między półkami nie może być mniejsza niż 27cm, cokół niezabudowany o wym. 7cm., dopuszczalne obciążenie półki 65-86 kg/mb półki.

REGAŁY DWUSTRONNY

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | Konstrukcja boczna regału wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, gr. 28mm. Regulacja wysokości półek skokowo, co 30mm, półki wykonane z blachy o grubości min. 1 mm, wzmocnione od spodu profilem z blachy. Krawędzie półki profilowane (gięte w dwóch płaszczyznach) w przedniej części zagięcie 20mmx20mm, w tylnej zagięcie 25-30mm uniemożliwiające przesuwanie się książek. Każda półka jest wyposażona w ruchomy, przesuwany na prowadnicach oddzielacz- dociąg książkowy, podwieszany na prowadnicach plastikowych, wykonany z płaskownika ze stali sprężynującej. Półki, ramiaki pomalowane proszkowo. Tył regału odsłonięty wzmocniony ramiakiem, z profilu 30x20mm , tak aby regały były stabilne. Ramiak stanowi również element łączący regały dwustronne, cokół niezabudowany o wym. 7cm, dopuszczalne obciążenie półki 65-86 kg/mb półki. |

REGAŁY JEDNOSTRONNE

Konstrukcja boczna regału wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, gr. 28mm.Kanty oklejone PCV 2mm. Regulacja wysokości półek skokowo, co 30mm, półki wykonane z blachy o grubości min. 1 mm, wzmocnione od spodu profilem z blachy. Krawędzie półki profilowane (gięte w dwóch płaszczyznach)w przedniej części zagięcie 20mmx20mm, w tylnej zagięcie25-30mm uniemożliwiające wypadanie książek . Każda półka

jest wyposażona w ruchomy, przesuwany na prowadnicach oddzielacz podwieszany, wykonany z płaskownika. Tył regału wykonany z płyty meblowej gr 18mm, lub ramiaka. Półki pomalowane proszkowo. Przy symetrycznym rozstawieniu odległość między półkami nie może być mniejsza niż 27cm, cokół niezabudowany o wym.7cm., dopuszczalne obciążenie półki 65-86 kg/mb półki.

REGAŁY JEDNOSTRONNE

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | Konstrukcja boczna regału wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, gr. 28mm. Kanty oklejone PCV 2mm. Regulacja wysokości półek skokowo, co 30mm, półki wykonane z blachy o grubości min. 1 mm, wzmocnione od spodu profilem z blachy. Krawędzie półki profilowane (gięte w dwóch płaszczyznach) w przedniej części zagięcie 20mmx20mm, w tylnej zagięcie25-30mm uniemożliwiające wypadanie książek. Każda półka jest wyposażona w ruchomy, przesuwany na prowadnicach oddzielacz podwieszany, wykonany z płaskownika. Tył regału wykonany z płyty meblowej gr 18mm, lub ramiaka. Półki pomalowane proszkowo. cokół niezabudowany o wym.7cm, dopuszczalne obciążenie półki 65-86 kg/mb półki. |

REGAŁ NA AUDIOBOOKI

|  | WYMIARY: 800x320x2050h OPIS: Regały przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Regały posiadają certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do certyfikacji. Korpus wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej, (tzw. Melamina) o grubości 18mm, spełniającej normę E1, wieniec górny i dolny o grubości 25-28mm. Półki w ilości 8 sztuk (siedem przestrzeni) wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej, spełniającej normę E1, o grubości 25-28mm. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. Melamina) o grubości 18mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS/PP o grubości 0,5-2mm. Regulacja wysokości półek skokowa co 32 mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). Półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku regału do półki ze zwiększeniem obciążenia półki. Regały wyposażone w cokół o wysokości 8 cm. Regały posiadają płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek regulacyjnych. Regulacja poziomowania dokonuje się od wnętrza regału – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. |
| --- | --- |

REGAŁ NA PRASĘ

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | WYMIARY: 1200x400x2050h OPIS: Wykonany z płyty meblowej gr 18mm,kanty oklejone PCV 2mm, podzielony na 15 przegród. Półki metalowe, z blachy o grubości 1 mm, malowane proszkowo, odporne na zarysowania, powierzchnia „skórka pomarańczy”, ilość półek 15 (3rzędy pionowe x 5poziomych) , półki zawieszane pod kątem 45 stopni, stanowiące podporę ekspozycyjną czasopism. Kanty płyty okleinowane obrzeżem pcv 2 mm. Regał posiada 30mm stopki z możliwością regulacji mebla od środka, bez potrzeby odsuwania. Pod każdą półką miejsce do przechowywania czasopism. |

LADA BIBLIOTECZNA

|  | Wymiary 1700x2700x1700/szer.600 wys.750mm |
| --- | --- |
|  | Biurko – lada obsługi, wykonana z płyty meblowej. Blat o grubości 36mm. Lada wykonana z płyty meblowej trójstronnie laminowanej o grubości 18mm. spełniającej normę higieniczności E1. Część zamykana wyposażona w drzwi przesuwne oraz zamek umożliwiający zamknięcie jej na klucz. Lada wyposażona w 1 zamykany kontener na kółkach do powierzchni twardych, 1 półkę na klawiaturę oraz 1 uchwyt na stacje dysków. Kontener o wymiarach 680hx430x580 Kontener z trzema szufladami na prowadnicach łożyskowych z cichym domykiem, uchwyty punktowe. Kontener wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 . Wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym PCV 2 mm. Korpus- konstrukcja wieńcowa klejona na linii do montażu, boki o grubości 18 mm , wieńce o grubości 18 mm, ściana tylna użytkowa, wpuszczana o grubości 18 mm , wieniec dolny wyposażony w kółka obrotowe. Kontener wykonany jest w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Front- czoła szuflad o grubości 18 mm , zamek centralny z wkładką patentową blokujący wszystkie szuflady. Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych : PN- EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę. Dokument ma być opisany w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego mebla jest dedykowany. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. |

STANOWISKA CZYTELNICZE

| OBRAZ POGLĄDOWY | Wymiary 1200x600x750 h |
| --- | --- |
|  | Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie laminowanej (tzw. Melamina), spełniającej normę E1 grubości 25-28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcja składa się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 60-82 cm. Poziomowanie stołu możliwe za pomocą nóżek zintegrowanych z nogami biurka. Stelaż wykonany jest z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 4x2.0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. Nogi stołu są przykręcane do stelaża, a nie do blatu co daje zwiększoną wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania stołu bez pogorszenia jego stabilności i jakości. Nogi z profili kwadratowych 50x50mm. Biurko wykonane jest w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli biurowych : PN- EN 527-1:2011 i PN-EN 527-2:2004 , wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dokument ma być opisany w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego mebla jest dedykowany. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. |

STOLIK DZIECIĘCY

| OBRAZ POGLĄDOWY | Wymiary 800X800X500h |
| --- | --- |
|  | Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie laminowanej (tzw. Melamina), spełniającej normę E1 grubości 25-28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcja składa się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka oraz nóg. Stelaż wykonany jest z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 4x2.0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. Nogi stołu są przykręcane do stelaża, a nie do blatu co daje zwiększoną wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania stołu bez pogorszenia jego stabilności i jakości. Nogi z profili kwadratowych 50x50mm. |

FOTEL OBROTOWY

| OBRAZ POGLĄDOWY | FOTEL OBROTOWY z mechanizmem "bujania" - TILT |
| --- | --- |
|  | front fotela tapicerowany wysokiej jakości - skóra EKO - podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa, od góry pokryte gąbką oraz miękkim materiałem - skóra EKO - krzesło posiada regulację wysokości (siłownik pneumatyczny) - mechanizm TILT pozwalający na "bujanie" się w fotelu oraz blokowanie w pozycji do siedzenia - komplet gumowanych kółek - wymiary siedziska ok. (szer. x głeb.): 53 x 53 cm - całkowita wysokość fotela (od podłoża): min: 110 cm max: 120 cm |

KRZESŁO KONFERENCYJNE

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. → Metalowa rama, chromowana. lub malowana proszkowo. → Składowanie w stosie → Elementy metalowe: alu → Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. kolor: do uzgodnienia z zamawiającym |

REGAŁ NA CZASOPISMA

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | WYMIARY: 800/300/1400h. OPIS: Wykonany z płyty meblowej gr 18mm, kanty oklejone PCV 2mm, podzielony na 8 przegród. Plecy wykonane z płyty meblowej trójstronnie laminowanej o grubości 18mm. spełniającej normę E1. Półki metalowe, z blachy o grubości 1 mm, malowane proszkowo, odporne na zarysowania, powierzchnia „skórka pomarańczy”, ilość półek 8 (2rzędy pionowe x 4poziomych) , półki zawieszane pod kątem 45 stopni, stanowiące podporę ekspozycyjną czasopism. Kanty płyty okleinowane obrzeżem pcv 2 mm. Regał posiada 30mm stopki z możliwością regulacji mebla od środka, bez potrzeby odsuwania. Pod każdą półką miejsce do przechowywania czasopism |

KRZESŁO DZIECIĘCE

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonane z lakierowanej sklejki bukowej – profilowanej o gr. 6mm. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa, mają delikatne odchylenie do tyłu, zapobiegające bujaniu się przez dzieci. Stelaż wykonany z rury okrągłej, nóżki zakończone plastikowymi zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. WYMIARY: Siedzisko na wysokości 35 cm. Wysokość 63 cm |

ŚCIANKA DZIAŁOWA Z PŁYTY/PRZESUWNA

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | WYMIARY: 2700x18x2800h OPIS: Ścianka działowa wykonana z płyty meblowej trójstronnie laminowanej o grubości 18mm. spełniająca normę higieniczności E1. Ścianka trzy elementowa jezdna, na prowadnicach np. „laguna”. Rączka nabijana na płytę w kolorze Alu lub Szampan |

ZABUDOWA KUCHENNA

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
| Brak | Zabudowa obejmuje: dwie szafki dwudrzwiowe o wym. 800x600x800 h połączone jednym blatem i cokół wysokości 10 cm oraz dwie szafki górne o wym. 800x300x700 h Zabudowa wykonana z płyty meblowej o gr. 18mm. Plecy wykonane z płyty hdf. W szafach 2 przestrzenie, 1 półka z możliwością regulacji oraz dwie szuflady. Szafki wiszące dwie przestrzenie półkowe. W szafkach zastosowano system cichego domyku, uchwyty – relingi min. 40 cm, blat postformingowy o grubości 38 mm. Szafę do zabudowy wnęki kuchennej z drzwiami przesuwnymi - fronty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej o grubości 18mm, spełniającej normę E1. W szafie trzy przestrzenie – dwie z wieszakami i jedna z półkami. Wymiary wnęki pod zabudowę – 1950x530x2500 h |

STÓŁ KUCHENNY

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | WYMIARY: 1200x600x750h OPIS: Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie laminowanej (tzw. Melamina), spełniającej normę E1 grubości 25-28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze blatu. Konstrukcja składa się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka. Stelaż wykonany jest z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 4x2.0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. Nogi stołu są przykręcane do stelaża, a nie do blatu co daje zwiększoną wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania stołu bez pogorszenia jego stabilności i jakości. Nogi z profili kwadratowych 50x50mm. Biurko wykonane jest w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli biurowych : PN- EN 527-1:2011 i PN-EN 527-2:2004 , wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dokument ma być opisany w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego mebla jest dedykowany. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. |

BIURKO KOMPUTEROWE

| OBRAZ POGLĄDOWY | Wymiary 1000x600x600-820h |
| --- | --- |
| Brak | Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie laminowanej (tzw. Melamina), spełniającej normę E1 grubości 25-28mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze blatu. Biurko wyposażone w półkę wysuwaną na klawiaturę komputerową. Konstrukcja składa się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 60-82 cm. Poziomowanie stołu możliwe za pomocą nóżek zintegrowanych z nogami biurka. Stelaż wykonany jest z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 4x2.0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. Nogi stołu są przykręcane do stelaża, a nie do blatu co daje zwiększoną wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania stołu bez pogorszenia jego stabilności i jakości. Nogi z profili kwadratowych 50x50mm. Biurko wykonane jest w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli biurowych : PN- EN 527-1:2011 i PN-EN 527-2:2004 , wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dokument ma być opisany w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego mebla jest dedykowany. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. |

FOTEL OBROTOWY DZIECIĘCY

| OBRAZ POGLĄDOWY |  |
| --- | --- |
|  | KRZESŁO OBROTOWE - Lekko profilowane - podnośnik pneumatyczny Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z mocnej atestowanej pianki T-35 gwarantującej wysoką trwałość, odporność na odkształcenia oraz ergonomiczne lekko wyprofilowanie. - Profile wykonane ze sklejki (ergonomicznie wyprofilowane). - Podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa. - Oparcie i siedzisko wykonane z atestowanej pianki. - Regulowana wysokość krzesła (siłownik pneumatyczny). - Stelaż metalowy z estetycznymi nakładkami z tworzywa. - Trwałe, gumowane kółka Wymiary (w centymetrach): wysokość całkowita: 87 / 100 (min / max) wysokość siedziska od ziemi: 43 / 56 (min / max) szerokość z podłokietnikami: 56 siedzenie: 46 x 42 oparcie: 42 x 42 odległość podłokietnika od siedziska: 15 długość podłokietnika: 30 średnica podstawy: 50 |

STÓŁ KONFERENCYJNY

| OBRAZ POGLADOWY | STÓŁ KONFERENCYJNY 1400x1000x750h |
| --- | --- |
| BRAK | Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o grubości min 25 mm. Krawędzie stołu z klejoną warstwa naturalnego drewna. Nogi drewniane. |

SZAFKA METALOWA KARTOTEKOWA

| OBRAZ POGLADOWY |  |
| --- | --- |
|  | Szafa kartotekowa na teczki zawieszkowe Wymiary ok. 415 x 630 mm. 1285 h Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych, zabezpieczenie przed wysunięciem więcej niż jednej szuflady jednocześnie, centralne ryglowanie szuflad, maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Ilość szuflad – 4 Kolor szary |

SZAFKA NA SPRZĘT MULTIMEDIALNY

| OBRAZ POGLADOWY |  |
| --- | --- |
| BRAK | Szafka na sprzęt multimedialny o wym. 600x600x600h Wykonana z płyty meblowej o gr. 18 mm. Drzwi szklane zamykane na klucz, z dwoma półkami z płyty meblowej ( trzy przestrzenie), na nóżkach |

III. CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOJANOWIE

ZAKRES RZECZOWY

- KOMPUTER ALL-IN-ONE – 10 SZT.

| Liczba rdzeni procesora | Min. 4 |
| --- | --- |
| Liczba wątków procesora | Min. 4 |
| Rodzina procesora | Core i5 |
| Częstotliwość procesora [MHz] | Min. 2200 |
| Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB] | Min. 6144 |
| Technologia Intel vPro | Tak |
| Obsługa instrukcji 64-bit | Tak |
| Chipset | Intel Q87 |
| Pamięć RAM DDR3 [GB] | Min. 4 |
| Dysk twardy [GB] | Min. 500 |
| Prędkość obrotowa dysku | Min. 7200 |
| Karta graficzna | Min. Intel HD Graphics 4600 |
| Przekątna ekranu [cale] | Min. 23 |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Napęd optyczny wbudowany | DVD+/-RW |
| Czytnik kart pamięci | Min. SD, SDHC |
| Głośniki | Zintegrowane |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowana kamera | Min. 2.0 MPix |
| Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
| WLAN | Min. b/g/n |
| Łączna liczba portów USB 3.0 | Min. 4 |
| System operacyjny | Min. Windows 8.1 lub Windows 7 |
| Oprogramowanie | Edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program graficzny |
| Oprogramowanie antywirusowe licencja | Min. 3 lata |
| Funkcje oprogramowania antywirusowego | - antywirus, - antyspyware, - zapora osobista (Firewall), - antyspam, - system zapobiegania włamaniom HIPS, - kontrola treści, - kontrola urządzeń peryferyjnych. |
| Czas gwarancji | Min. 3 lata |
| Akcesoria | Klawiatura, mysz komputerowa |

Opcjonalnie:

| DisplayPort | 1 |
| --- | --- |
| Port VGA | 1 |
| Bluetooth | 4.0 |
| Częstotliwość procesora [MHz] | 2900 |

- LINKA ZABEZPIECZAJĄCA KOMPUTER – 8 SZT

- LAPTOP

| Liczba rdzeni procesora | Min. 2 |
| --- | --- |
| Rodzina procesora | Core i5 |
| Częstotliwość procesora [MHz] | Min. 1500 |
| Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB] | Min. 3072 |
| Pamięć RAM DDR3 [GB] | Min. 4 |
| Dysk twardy [GB] | Min. 250 |
| Prędkość obrotowa dysku | Min. 5400 |
| Karta graficzna | Min. Intel HD Graphics 4400 |
| Przekątna ekranu [cale] | Min. 15 |
| Rozdzielczość | Min. 1920 x 1080 |
| Napęd optyczny wbudowany | DVD+/-RW |
| Czytnik kart pamięci | Min. SD, SDHC |
| Głośniki | Zintegrowane |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowana kamera | Min. 1.0 MPix |
| Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
| WLAN | Min. b/g/n |
| Łączna liczba portów USB | Min. 2 |
| Port VGA | Min. 1 |
| System operacyjny | Min. Windows 8.0, 8.1 lub Windows 7 |
| Oprogramowanie | Edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program graficzny |
| Oprogramowanie antywirusowe licencja | Min. 3 lata |
| Funkcje oprogramowania antywirusowego | - antywirus, - antyspyware, - zapora osobista (Firewall), - antyspam, - system zapobiegania włamaniom HIPS, - kontrola treści, - kontrola urządzeń peryferyjnych. |
| Czas gwarancji | Min. 3 lata |

Opcjonalnie:

| Częstotliwość procesora [MHz] | 1700 |
| --- | --- |
| Bluetooth | Tak |
| Dysk twardy [GB] | 500 |

- WISZĄCA SZAFA SERWEROWA 1 SZT. - 19" Szafa wisząca (6U, 600mm głębokość, przeszklone drzwi, kolor jasnoszary, demontowalne panele boczne, certyfikat IP30)

- LISTWA ZASILAJĄCA RACK 19” 1 SZT. - min. 8 gniazd

- UPS RACK 19” 1 szt. – moc pozorna min. 700VA, pojemność akumulatora min. 7Ah, Gwarancja 3 lata

- UPS DO KOMPUTERÓW 2 SZT. - Moc pozorna min. 1500VA, moc rzeczywista min. 850W, zimny start, komunikacja USB

- ROUTER PRZEWODOWY XDSL 1 szt. –

mininalne parametry/funkcje: Porty we/wy  4 x 10/100/1000 Mbit/s, 1 x WAN (RJ-45), Pamięć 8MB, Pamięć DDR II 64MB, Ilość równoczesnych sesji 10000, Przepustowość NAT 50Mbps, 20 tuneli VPN IPsec, Szyfrowanie DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Uwierzytelnianie MD5, SHA1, Ochrona przed atakami DoS, Ping of Death, gwarancja 5 lat.

- PUNKT DOSTĘPOWY 2 szt. –

minimalne parametry/funkcje: Jednoczesna dwupasmowa łączność bezprzewodowa: 2.4GHz (802.11n, prędkość do 300Mb/s) i 5GHz (802.11ac, prędkość do 867Mb/s); obsługiwane protokoly IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; 2x LAN 10/100/1000 Mb/s; 100 użytkowników jednocześnie, szyfrowanie obsługa WPS, WPA-PSK, WPA2-PSK, 64/128-bit WEP, gwarancja 2 lata.

Opcjonalnie:

Dwie odłączalne anteny

- URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE KOLOROWE 1 szt.

- mininalne parametry/funkcje: rozdzielczość druku w czerni 2400 x 600 dpi; rozdzielczość druku w kolorze 2400 x 600 dpi; rozmiar nośnika A4; szybkość druku mono 18 str./min.; szybkość druku kolor 18 str./min.; interfejs Wi-Fi, USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps; ADF (automatyczny podajnik dokumentów), gwarancja 3 lata.

Opcjonalnie:

Dupleks (wydruk dwustronny)

- PROJEKTOR DO SALI KINOWEJ 1 szt.  mininalne parametry/funkcje:

Technologia	DLP, Full HD, HD Ready, 3D Ready

Rozdzielczość	min. 1920x1200

Jasność	min. 4800 ANSI lumen

Kontrast	 min. 10000 :1

Format obrazu (standard)	16:10

Zoom optyczny	1,2 :1

Korekcja pionowa (Keystone)	+/-30 Stopni

Min. wielkość obrazu	24 cale

Maks. wielkość obrazu	300 cale

Obsługa HDTV

Wejście HDMI (ilość)	min. 1 szt.

Wejście D-Sub 15pin (ilość)	min. 1 szt.

Wyjście D-Sub 15pin (ilość)	min. 1 szt.

Wejście S-Video mini DIN (ilość)	min. 1 szt.

Wyjście 3.5 mm Stereo Jack	1 szt.

Wejscie  3.5 mm Stereo Jack	1 szt.

Głośność	maks. 40 dB

Gwarancja na projektor	min. 36 mies

Gwarancja na lampę	min. 1 rok

Opcjonalnie:

Gniazdo RJ-45 Network	1 szt.

- . EKRAN ELEKTRYCZNY 1 szt.

- mocowanie na ścianie/suficie, wymiary 240x240 cm, wymagany pilot bezprzewodowy, Grubość powierzchni 0.30 mm, Współczynnik G 1.1, gwarancja 1 rok

- KINO DOMOWE 1 szt.

- mininalne parametry/funkcje: moc wyjściowa 1000W, odtwarzane nośniki: CD, DVD, BD 3D, Czytnik USB, tuner radiowy FM, pilot zdalnego sterowania, HDMI out, AUDIO in, optyczne wejście audio, obsługa Dolby Digital | Dolby True HD | Dolby Digital Plus | AAC | FLAC | DTS HD | DTS | OGG | LPCM | AC3 | MP3 | WMA | APE | M4A | WAV | MKA, gwarancja 1 rok.

Opcjonalnie:

DLNA, Bluetooth, NFC

- TELEWIZOR 1 szt.

– mininalne parametry/funkcje:

technologia wykonania 	    LCD

typ podświetlenia 	    LED

rozdzielczość nominalna     1920 x 1080 piksele

przekątna ekranu 	    48 cali

częstotliwość 	    600 Hz

technologia 3D, Full HD

tuner 1 (typ) 	    cyfrowy (DVB-T), cyfrowy (DVB-C), analogowy

obsługiwane systemy stereo 	DTS, Dolby Digital

głośniki 	    2 x 10W + 20W niskotonowy

gniazda wejściowe 	Composite, Component, antenowe, 4x HDMI, 3 x USB

gniazda wyjściowe       słuchawkowe, IR, audio (cyfrowe), pilot, telegazeta

Opcjonalnie:

Wi-Fi, wejście ethernet (LAN)

- UCHWYT DO TELEWIZORA 1 szt.

– mininalne parametry/funkcje:

Udźwig	45 kg

Przeznaczenie	Telewizory LCD/LED/Plazmowe

Standardy mocowania	VESA 400 x 600

Rodzaj	Ścienny

Regulacja w pionie i poziomie

- LISTWA ZASILAJĄCO-FILTRUJĄCA 15 szt.

– mininalne parametry/funkcje: ilość gniazd 5 szt., długość kabla 1,5m, bezpiecznik 1szt., ochrona przeciwprzepięciowa, gwarancja 3 lata.

- PRZEŁĄCZNIK RACKOWY 16-PORTOWY 1 szt. –

mininalne parametry/funkcje:

liczba portów 1000 Mbit 	    16 szt.

prędkość magistrali wew. 	    32 Gb/s

obsługiwane protokoły 	    IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab

możliwość instalacji w szafach 19'

- NAGRYWARKA BLU-RAY ZEWNĘTRZNA 1 szt. - mininalne parametry/funkcje:

interfejs: USB 2.0, bufor min. 4 MB, szybkość zapisu BD-R (SL/TL/QL) min. 4x, gwarancja 2 lata.