#### Strona tytułowa:

#### KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa robót budowlanych:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stany – Borek

(dz. nr ewid. 404) w km 0+614 – 1+014

Nazwy i Kody:

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Gmina Bojanów

Nazwa i adres jednostki opracowującej:

###### mgr inż. Piotr Śliwiński, 37-405 Pysznica, ul. Topolowa 18A

Szacunkowa wartość zamówienia: 36.806,00 zł

Data opracowania:

sierpień 2015 r

KALKULACJA UPROSZCZONA

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek | Cena rynkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 1. | D-04.01.02 śr. cena rynkowa | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m 2 | 1020 | 1,20 | 1.224,00 |
| 2. | D-04.04.02 śr. cena rynkowa | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 / 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m 2 | 1020 | 4,50 | 4.590,00 |
| 3. | D-04.08.01 śr. cena rynkowa | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (beton asf.) - warstwa wyrównawcza w ilości śr. 50 kg / m 2 | t | 51 | 185,00 | 9.435,00 |
| II. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 4. | D-05.03.05 śr. cena rynkowa | Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asf.) warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m 2 | 1020 | 18,00 | 18.360,00 |
| III. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 5. | D-06.01.10 śr. cena rynkowa | Uzupełnienie poboczy mieszanką niesortowaną 0/31,5 mm wraz z nadaniem spadków i zagęszczeniem po uprzednim wyprofilowaniu istniejącego podłoża | m 3 | 40 | 80,00 | 3.200,00 |
|  |  | Wartość szacunkowa zamówienia |  |  |  | 36.806,00 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

00 -  wariant cenowy elementu

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej z zastosowaniem aktualnych średnich cen rynkowych oraz cen średnich z aktualnej publikacji Sekocenbud – zeszyt 11/2015 I kwartał 2015.