PROJEKT

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 
DLA GMINY
BOJANÓW

NA LATA 2004-2015

Bojanów 2006 rok

Spis treści

1. Wstęp

2. Podstawa wykonania opracowania

3. Cel i zakres opracowania

3.1 Terminologia

4. Charakterystyka Gminy Bojanów

4.1 Położenie geograficzne

4.2 Ukształtowanie i geomorfologia terenu

4.3 Budowa geologiczna

4.4 Wody powierzchniowe i podziemne

4.5 Warunki glebowe

4.6 Warunki klimatyczne

4.7 Lasy

### 4.8. Nieużytki

4.9 Uwarunkowania demograficzne

4.10 Środowisko gospodarcze

5. Stan gospodarki odpadami w Gminie Bojanów

5.1 Ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych

5.2 Ilość i źródła powstawania określonych frakcji wyodrębnionych z odpadów komunalnych

5.3 Gospodarka odpadami komunalnymi (zbieranie, gromadzenie, transport)

# 5.3.1. Selektywna zbiórka odpadów

5.4 Ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze gospodarczym

5.5 Gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym (zbieranie, gromadzenie, transport)

5.6 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

5.7 Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami

6. Prognozy wytwarzania odpadów na terenie Gminy Bojanów w latach 2004-2014

6.1 Analiza czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych

6.2 Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych do roku 2014

6.3 Prognozy wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym do roku 2014

7. Polityka i strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami.

7.1. Gospodarka odpadami w założeniach  II Polityki Ekologicznej Państwa

7.2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2007 – 2010.

7.3. Gospodarka odpadami w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska

# 7.4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

7.5. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami

8. Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami na terenie Gminy Bojanów w latach 2004-2014

9. Koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Bojanów

9.1. Przesłanki systemu gospodarki odpadami w gminie uwzględniające ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, wynikające z WPGO i PPGO

9.2.  Rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania odpadów

9.2.1. Odpady komunalne

9.2.1.1. Wytyczne PPGO

9.2.1.2. Selektywna zbiórka w gminie Bojanów

9.2.2. Odpady niebezpieczne:

9.2.2.1. Wytyczne PPGO

9.2.2.2. Selektywna zbiórka w gminie Bojanów

9.2.3. Odpady wielkogabarytowe

9.2.3.1. Wytyczne PPGO

9.2.3.2. Selektywna zbiórka w gminie Bojanów

9.2.4. Osady ściekowe

9.2.4.1. Wytyczne PPGO

9.2.4.2. Wytyczne dla gminy Bojanów

9.2.5. Odpady zawierające azbest

9.2.5.1. Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.5.2. Odpady zawierające azbest w gminie Bojanów

9.2.6. Zużyte oleje

9.2.6.1. Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.6.2. Odpady zużytych olejów w gminie Bojanów

9.2.7. Odpady opakowaniowe

9.2.7.1 Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.7.2. Odpady opakowaniowe w gminie Bojanów

9.2.8. Wyeksploatowane pojazdy

9.2.9. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

9.2.9.1. Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.9.2. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gminie Bojanów

9.2.10. Zbiórka gruzu budowlanego

9.2.10.1 Wytyczne zawarte w PPGO

9.2.10.2. Odpady gruzu budowlanego w gminie Bojanów

9.3.  Unieszkodliwianie odpadów

9.3.1. Działania krótkoterminowe według WPGO i PPGO

9.3.1.1. Działania krótkoterminowe rozważane przez gminę Bojanów

9.3.2.  Działania długoterminowe według WPGO i PPGO

9.3.2.1.  Działania długoterminowe według PPGO

9.3.2.2. Działania długoterminowe według WPGO

10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

10.1. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

10.1.1. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji

10.1.2. Odpady wielkogabarytowe

10.1.3. Odpady opakowaniowe

10.1.4. Odpady budowlane

10.1.5. Odpady niebezpieczne

10.2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

11. Zadania do realizacji w gospodarce odpadami dla Gminy Bojanów wraz z harmonogramem realizacji w latach 2004-2014

12. Program edukacji w zakresie gospodarki odpadami

13. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów w planie gospodarki odpadami

13.1. Źródła pozyskiwania funduszy

13.2. Zasady finansowania przedsięwzięć.

13.3. Terminy, koszty i źródła finansowania planu gospodarki odpadami dla Gminy Bojanów

14. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

15. Wnioski z analizy oddziaływania planu gospodarki odpadami dla Gminy Bojanów na środowisko

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

17. Załączniki:

- zał. nr 1 - Wykaz podmiotów  gospodarczych prowadzących działalność na terenie Powiatu 
Stalowowolskiego w zakresie zbierania i transportu odpadów

- zał. nr 2 - Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat i 8 lat

- zał. nr 3 - Słownik określeń i sformułowań użytych w PGO dla gminy Bojanów

1. Wstęp

Plan gospodarki odpadami dla gminy Bojanów został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami), 
która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów stanowi jeden z elementów tworzonego systemu gospodarki odpadami w  Polsce.

2. Podstawa wykonania opracowania

Przesłanką dla utworzenia niniejszego opracowania jest art. 14 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami ), który nakłada obowiązek opracowania gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,

- unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, 
z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

3. Cel i zakres opracowania

Celem “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów” jest określenie zadań gminy, zmierzających do utworzenia, wdrożenia i kontroli systemu gospodarowania odpadami zgodnego 
z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Plan Gospodarki Odpadami obejmuje:

- analizę i ocenę aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- koncepcję systemu gospodarki odpadami,

- instrumenty i źródła finansowe służące realizacji planu,

- program promocji i informacji zamierzonych celów,

- oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,

- analizę oddziaływania projektu na środowisko.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów został opracowany z uwzględnieniem  zadań wytyczonych w:

- I i II Polityce Ekologicznej Państwa,

- Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,

- Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,

- Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Stalowowolskiego,

- Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- Stanie Środowiska w Województwie Podkarpackim w 2001 r.,

- Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (Zarząd

Województwa, 2002).

W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów zostały uwzględnione zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami zawarte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojanów, Strategii Rozwoju Gminy Bojanów oraz Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bojanów, w zakresie zgodnym z zadaniami określonymi w planach gospodarowania odpadami wyższego szczebla.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie gminy, które są na tym terenie poddawane odzyskowi i unieszkodliwieniu lub są poddawane odzyskowi i unieszkodliwieniu poza terenem gminy. Plan obejmuje także sposób postępowania z odpadami przywożonymi na teren gminy.

3.1 Terminologia

W treści Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów stosowane są pojęcia 
i definicje zawarte w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z póżn. zm.), a w szczególności:

- odpad - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany,

- odpad niebezpieczny – odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną 
z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach; odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy 
o odpadach i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych 
w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach,

- odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych,

- gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 
w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

- magazynowanie odpadów – czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,

- składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów

- odzysk odpadów – wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone 
w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach,

- recykling odpadów - to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

- wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,

- zbieranie odpadów - to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

4. Charakterystyka Gminy Bojanów

4.1 Położenie geograficzne

Gmina Bojanów jest gminą z 6 gmin powiatu stalowowolskiego, położoną w południowej jego części, oraz jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego-część północna. Należy do większych obszarowo gmin województwa podkarpackiego. Tereny gminy położone są 
w południowej części makroregionu Kotliny Sandomierskiej w obrębie dwóch mezoregionów: Równiny Tarnobrzeskiej (północna i centralna część gminy) i Płaskowyżu Kolbuszowskiego (południowa część gminy). Powierzchnia Gminy Bojanów liczy 17 932 ha. i zamieszkuje ją 7251 osób (stan na koniec 2004 roku), co stanowi 0,35 % ludności województwa (2117800). Średnia w powiecie gęstość zaludnienia wynosi 133 osoby/km2, z czego w gminie Bojanów 40,1  osoby/km2, przy średniej województwa podkarpackiego 118 osób/km2 i średniej w kraju wynoszącej 124 osoby/km2. Łączna ilość gospodarstw położonych na terenie gminy wynosi 1361. Administracyjnie gmina podzielona jest na 8 sołectw tj: Bojanów, Korabina, Laski, Cisów Las, Gwoździec, Stany, Maziarnia, Przyszów i graniczy z gminą Jeżowe, Dzikowiec, Majdan, Królewski, Grębów, Nisko 
i Stalowa Wola.

4.2 Ukształtowanie i geomorfologia terenu

Według podziału fizyko-geograficznego J. Kondrackiego teren gminy położony jest  
w południowej części makroregionu Kotliny Sandomierskiej w obrębie dwóch mezoregionów: Równiny Tarnobrzeskiej (północna i centralna część gminy) i Płaskowyżu Kolbuszowskiego (południowa część gminy). Na obszarze tych jednostek wyróżnia się dwa zasadnicze elementy morfologiczne:

- szerokie dno doliny rzecznej Łęgu,

- powierzchnia plejstoceńskich teras akumulacyjnych.

Dno doliny Łęgu rozcina całą powierzchnię gminy na dwie części. Występują tu trzy poziomy terasowe: zalewowa, nadzalewowa i wysoka.

W obrębie plejstoceńskich teras akumulacyjnych położonych poza doliną Łęgu występuje krajobraz równinny, urozmaicony niewielkimi wzniesieniami morenowymi i wydmowymi 
o wysokości względnej do 20 m występującymi pojedyńczo lub w zespołach oraz dolinami nieckowatymi. Generalnie cały obszar gminy lekko wznosi się ku południowi, rzędne terenu wynoszą od 165 do 210 m.n.p.m.

4.3 Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym teren gminy położony jest obrębie dużej jednostki  geologicznej Polski - Zapadliska Przedkarpackiego. Jest to rozległe obniżenie tektoniczne wypełnione trzeciorzędowymi osadami miocenu morskiego, zalegającymi na utworach starszych.   Zapadlisko powstało w końcowej fazie ładowania geosynkliny karpackiej. Utwory je wypełniające wykształcone są w głębokomorskiej fakcji iłów i łupków. Ostatnim ogniwem utworów trzeciorzędowych są iły krakowieckie, których strop występuje na głębokości 2,0-14,0 m.p.p.t.

Iły krakowieckie przykryte są utworami czwartorzędowymi reprezentowanymi przez plejstoceńskie osady akumulacji wodno-lodowcowej reprezentowane oraz utwory rzeczne 
w obniżeniach terenowych.

Osady akumulacji wodno-lodowcowej reprezentowane są przez morenowe gliny zwałowe wykształcone jako gliny pylaste ciężkie, iły pylaste oraz gliny pylaste.

Utwory rzeczne reprezentowane są przez gliny pylaste, pyły, pyły piaszczyste, lokalnie gliny pylaste ciężkie twardoplastyczne, plastyczne i miękkoplastyczne.

Utwory plejstocenu przykrywają holoceńskie osady rzeczne reprezentowane przez piaski pylaste i drobne pyły piaszczyste i gliny pylaste. Osady zastoiskowe reprezentują namuły organiczne pylaste z domieszką torfu. Osady eoliczne występują w postaci piasków drobnych i pylastych, suchych średniozagęszczonych.

4.4 Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Teren gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. Jest odwadniany przez rzekę Łęg (ciek II rzędu), prawy dopływ Wisły oraz gęstą sieć mniejszych cieków i kanałów. Rzeka Łęg nie posiada na terenie gminy obwałowań. W okresach wysokich stanów wód wody rzeki występują poza obręb koryta. W miejscowości Bojanów na rzece Łęg został wybudowany zbiornik retencyjny o powierzchni 2,7 ha wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Rzeka Łęg należy do grupy czyściejszych rzek województwa podkarpackiego.

Wody podziemne

Na terenie gminy występuje jeden zasadniczy poziom wodonośny, ograniczony w spągu przez nieprzepuszczalne utwory trzeciorzędowe. Kolektorami wód są czwartorzędowe grunty piaszczysto-pylaste oraz śródglinowe. Część północna gminy znajduje się w obrębie wydzielonego w źródłach Wisły i Sanu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów. Niewielki fragment w południowej części gminy w rejonie wsi Bojanów znajduje się 
w obrębie GZWP nr 426 Dolina Kopalna - Kolbuszowa. Ponadto występujące tu wody gruntowe charakteryzują się wysoką zawartością żelaza i manganu.

4.5 Warunki glebowe

Użytki rolne występujące na terenie gminy zaliczane są do gleb III-VI z klasy bonitacyjnej.

Przeważają użytki w klasach IV i V stanowiąc około 82% ogólnej ich powierzchni. Gleby klasy III stanowią niespełna 1% (w obrębie użytków zielonych), gleby klasy VI 15% i VIz 2%. Spory odsetek stanowią gleby pochodzenia organicznego, są to gleby torfowe i murszowe występujące na terenie wsi Przyszów, Korabina, Cisów Las. Na podstawie ogólnopolskiego programu badań realizowanego w latach 1992-1997 pod nadzorem merytorycznym IUNiG w Puławach przez OSChR w Kielcach stwierdza się, że na terenie gminy:

- 55% użytków rolnych stanowią gleby bardzo kwaśne, 33% gleby kwaśne, 12% gleby lekko kwaśne, brak gleb o odczynie obojętnym i zasadowym,

- zawartość w glebach użytków rolnych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni, Cd, Pb) występuje 
w  stopniu „O” oznaczającym zawartość naturalną, jedynie w niewielkim procencie prób stwierdzono podwyższoną (I stopień) zawartość niklu, cynku i kadmu,

- generalnie nie stwierdza się podwyższonych zawartości siarki siarczanowej, prócz niewielkiego odsetka prób o podwyższonej zawartości siarki (IV stopień) prawdopodobnie w skutek antropopresji, bez konieczności zmiany upraw.

Reasumując należy stwierdzić, iż gleby użytków rolnych obszaru gminy nadają się pod uprawy wszystkich roślin.

Struktura użytków rolnych:

W ogólnej powierzchni gminy 17 932 ha, użytki rolne zajmują 5576 ha, co stanowi 31% ogólnej powierzchni gminy. Większą część gminy zajmują lasy i grunty leśne, które stanowią około 60%ogólnej powierzchni gminy.

4.6 Warunki klimatyczne

Według klasyfikacji Okołowicza pod względem klimatycznym gmina położona jest  w obrębie Krainy Klimatycznej Sandomierskiej. Jest to rejon o dużych wpływach klimatu kontynentalnego, który wyraża się w większych, rocznych amplitudach temperatury powietrza, wydłużonych okresach upalnego lata i dość długimi zimami.

Podstawowe wartości elementów klimatu na terenie gminy:

-     średnia temperatura roku – 7,3 - 7,7 0C,

-     średnia roczna wilgotność względna powietrza – 66-68%,

ogólna roczna suma opadów -  600-650 mm.

Dominujący kierunek wiatrów to wiatry południowo-zachodnie i zachodnie.

Specyficzny mikroklimat lokalny występuje w obrębie kompleksów leśnych. Są to obszary zacienione, otrzymujące minimalne ilości bezpośredniego promieniowania słonecznego. Posiadają niższe średnie dobowe temperatury, a amplitudy wahań temperatur tak w przekroju dobowym jak 
i rocznym są wyrównane. Wilgotności względne powietrza są zawsze duże. Lasy odznaczają się dużym procentem cisz i wydłużonym okresem zalegania mgieł i pokrywy śnieżnej.

4.7 Lasy

Lasy są niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska, tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy. Umożliwiają bytowanie wielu gatunkom roślin i zwierząt, chronią przyrodę i jej zasoby genowe. Są źródłem niezbędnego surowca drzewnego. Szata roślinna pełni funkcje klimatyczne 
i biologiczne, wpływające na podniesienie ogólnych standardów ekologicznych i poprawę jakości życia oraz funkcje glebochronne, wodochronne.

W gminie Bojanów lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 10 (486) lub 453 ha, co stanowi około 60% ogólnej powierzchni gminy. Są to zwarte kompleksy, położone w zachodniej i wschodniej części gminy stanowiące ważny atut rozwojowy. Sektor państwowy posiada 8400 ha lasów, sektor prywatny 1037 ha, lasy wspólnot serwitutowych zajmują 898 ha, a lasy gminne 118 ha. Lasy państwowe gminy Bojanów podlegają pod Nadleśnictwa Państwowe: Rozwadów -748 ha, Buda Stalowska-4617 ha, Kolbuszowa -108 ha, Rudnik-2927 ha. W województwie Podkarpackim wskaźnik zalesienia kształtuje się na poziomie 35,9%, natomiast w Polsce na poziomie 28,4 %.

### 4.8. Nieużytki.

Na terenie Gminy Bojanów  występuje 833 hektarów nieużytków.

4.9 Uwarunkowania demograficzne

Gmina Bojanów podzielona jest na 8 sołectw. Ich powierzchnię i liczbę mieszkańców przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Podział administracyjny gminy Bojanów (stan na 31.XII.2003roku)

| Sołectwa ( nazwa ) | Powierzchnia ( ha ) | Struktura ( % ) | Mieszkańcy ( liczba ) | Struktura ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bojanów | 3895 | 21,7 | 1402 | 19,5 |
| Korabina | 583 | 3,2 | 369 | 5,1 |
| Laski | 583 | 3,2 | 373 | 5,2 |
| Cisów Las | 480 | 2,7 | 234 | 3,3 |
| Gwoździec | 837 | 4,7 | 632 | 8,8 |
| Stany | 4306 | 24,0 | 1608 | 22,3 |
| Maziarnia | 4395 | 24,5 | 412 | 5,7 |
| Przyszów | 2853 | 15,9 | 2169 | 30,1 |
| RAZEM | 17 932 | 100 | 7199 | 100 |

Stopa przyrostu naturalnego w Gminie Bojanów utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie z niewielką tendencję zwyżkową z 7137 osób w 2000 roku do 7199 w 2003 roku.

Liczba ludności w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2. Liczba ludności w gminie Bojanów w poszczególnych latach

| Lata | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 7137 | 7174 | 7199 | 7251 | 7264 | 7280 | 7300 | 7330 |

4.10 Środowisko gospodarcze

Wartość użytkowa gleb jest zróżnicowana. Największy udział posiada klasa IV i V, klasy od III-IV stanowią 40,9%, a klasy od V-VI około 60% ogólnej powierzchni użytków rolnych.  Wskaźnik bonitacji gleb w skali 3-stopniowej wynosi 1,41 dla gruntów ornych 1,36, a dla użytków zielonych 1, 46. Gleby na terenie gminy są kwaśne i bardzo kwaśne, jedynie w dolinie rzeki Łęg odczyn zmienia się do lekko kwaśnego.

Podstawowym kierunkiem w produkcji roślinnej jest uprawa zbóż oraz roślin okopowych, 
a szczególnie ziemniaków. Udział zbóż wraz z mieszankami zbożowymi w strukturze zasiewów wynosi 73%, natomiast ziemniaków 14%. Podstawowym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest hodowla bydła oraz trzody chlewnej.

Na terenie gminy działalność prowadzi 1361 gospodarstw indywidualnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa  wynosi 4,0 ha. Gospodarstw o powierzchni ponad 10 ha jest w gminie 15, co stanowi 1,1 %. Strukturę zagospodarowania terenu gminy przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3. Struktura użytków w hektarach i procentach

| powierzchnia ogółem | grunty orne | sady | łąki | Pastwiska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5579 100% | 2751 49,3% | 6 0,1% | 1800 32,2% | 1019 18,2% |

W gminie systematycznie następuje wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Pozytywnym zjawiskiem rozwoju nowych podmiotów gospodarczych jest wzrost udziału sektora prywatnego, co może przekładać się na wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy.

Tabela Nr 4. Działalność gospodarcza w gminie Bojanów na przykładzie wybranych gałęzi produkcji, usług oraz handlu

| Branża | Ilość |
| --- | --- |
| Drzewna | 29 |
| Elektryczna | 2 |
| Budownictwo | 21 |
| Transort | 7 |
| Handel | 34 |
| Usługi | 20 |
| Usługi wielobranżowe | 12 |
| Inst-san., c.o., gazowe, handel art. przemysł. | 4 |
| Stolarstwo | 8 |
| Gastronomia | 4 |
| Stomatologia, medycyna | 3 |
| Ogółem | 144 |

Najliczniejszą grupę podmiotów stanowią: handel i naprawy, budownictwo, działalność produkcyjna oraz przemysł drzewny.

Sieć wodociągowa

W całej gminie Bojanów z dostaw wody korzysta 2743 osoby w tym w Bojanów - Pietropole 126 osób, Przyszów -Rudna 368 osób, Przyszów-Kołodzieje 231osób, Maziarnia 413 osób, Stany 1605 osób. Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 68,5 km. Gęstość sieci wodociągowej w porównaniu do danych powiatowych i krajowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr.5.

| Gmina Bojanów | 56,23 |
| --- | --- |
| Powiat Stalowowolski | 74,95 |
| Powiat Rzeszowski | 144,85 |
| Woj. Podkarpackie | 135,87 |
| Polska | 136,65 |

Zaspokojenie potrzeb w tym zakresie należy ocenić na poziomie znacznie niższym 
w stosunku do analogicznych wskaźników dla powiatu stalowowolskiego. W stosunku do wskaźników dla regionu i kraju sytuacja w tym zakresie przedstawia się bardzo niekorzystnie, co wskazuje na znaczącą potrzebę poprawy. Do końca 2006 roku sieć wodociągowa zostanie wybudowana na terenie całej gminy. W 2005 roku dokończona zostanie budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów (II etap),oraz zwodociągowana zostanie cała miejscowość Bojanów. W 2006 roku sieć wodociągowa wybudowana zostanie w pozostałych miejscowościach gminy tj: Korabina, Cisów Las, Gwoździec.

Długość sieci wodociągowej w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela nr 6 (stan na koniec 2004 roku)

Tabela Nr 6. Długość sieci wodociągowej w gminie Bojanów

| Sołectwo | Długość sieci wodociągowej w km. |
| --- | --- |
| Bojanów-Pietropole | 1,3 |
| Przyszów, Rudna, Burdze, Kliny | 13,1 |
| Przyszów Kołodzieje | 6,6 |
| Maziarnia | 4,7 |
| Stany | 30,4 |
| Przyszów | 6,4 |
| Laski | 6,0 |

W miejscowości Rudna wykonano ujęcie wód podziemnych, które aktualnie stanowi rezerwowe, awaryjne źródło. Obecnie woda pozyskiwana jest z ujęcia „Ciemny Kąt” w Stalowej Woli 
i zakupywana od MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Eksploatatorem sieci wodociągowej jest Gminy Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie. Na terenie gminy studnie głębinowe posiadają: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie, Szkoła Podstawowa w Bojanowie i w Stanach oraz Gminna Spółdzielnia „SCH” w Bojanowie. W/w ujęcia zaspakajają w ograniczonym zakresie lokalne potrzeby.

###### Kanalizacja sanitarna

Stan zaspokojenia potrzeb gminy w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków jest niezadowalający i stanowi podstawową barierę rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.

Na terenie gminy brak jest zorganizowanego systemu gospodarki ściekowej. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty użyteczności publicznej posiadają lokalne systemy kanalizacji odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych (szamb). Ścieki wywożone są na oczyszczalnie w Stalowej Woli i Jeżowem w ilości około 3700 m3/rok w tym z budynków mieszkalnych około 2300 m3. Usługi w tym zakresie wykonuje MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, SKR w Bojanowie oraz Zdzisław Rogala z Jeżowego. Powyższe Przedsiębiorstwa posiadają stosowne zezwolenia w tym zakresie.  Z prowadzonej ewidencji wynika że według stanu na dzień 31.12.2004 roku ilość zbiorników bezodpływowych w gminie wynosiła 873, przydomowych oczyszczalni ścieków 3. Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków stanowi priorytetowe zadanie dla Gminy i nastąpi w ramach utworzonej aglomeracji Bojanów-Stany. Początek realizacji zadania to 2007 rok. W następnych latach nastąpi stopniowe włączanie do sieci kanalizacyjnej pozostałych miejscowości.

###### Sieć gazowa

Zrealizowana sieć gazowa zabezpiecza potrzeby mieszkańców na obszarze całej gminy. Korzysta z niej 428 odbiorców. Stosunkowo dobre zaspokojenie potrzeb w tym zakresie  przedstawia poniższa tabela nr 6 obrazująca gęstość sieci gazowej (km/100km2) gminy na tle regionu i kraju.

Tabela nr 6.

| Gmina Bojanów | 95,44 |
| --- | --- |
| Powiat Stalowowolski | 75,91 |
| Powiat Rzeszowski | 59,52 |
| Woj. Podkarpackie | 43,40 |
| Polska | 57,98 |

Drogi i komunikacja

Gmina posiada stosunkowo dobre położenie komunikacyjne. Przez jej teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 861 Bojanów-Kopki i nr 872 Łoniów-Baranów Sandomierski-Nisko oraz linia kolejowa szerokotorowa nie biorąca udziału w obsłudze gminy. Przez teren gminy nie przebiega żadna droga krajowa. Długość odcinków dróg wojewódzkich na terenie gminy wynosi:

- droga nr 872 -19 km,

- droga nr 861 -8,87 km.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 37,7 km, natomiast łączna długość dróg gminnych wynosi 141,438 km, w tym o ulepszonej nawierzchni 16,688 km.

W ogólnej długości zewidencjonowanej sieci drogowej 207,108 km, 35,6 % stanowią drogi 
o nawierzchni bitumicznej. Dla dróg gminnych, na ogólna długość 141,438 km drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 8,6 %. Podstawowe dane takie jak: szerokość jezdni, korony, geometria trasy wskazują, ze większość z nich nie posiada parametrów technicznych i użytkowych odpowiadających wymaganym klasom technicznym oznakowanym G, ZiL, LiD.

5. Stan gospodarki odpadami w Gminie Bojanów

Na obszarze gminy brak jest zorganizowanego kompleksowego systemu gromadzenia 
i odbioru odpadów komunalnych.

Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie Gminy opisano na podstawie udostępnionej dokumentacji z Urzędu Gminy oraz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie.

Na dzień opracowywania niniejszego dokumentu na terenie gminy funkcjonuje prosty, akcyjny system zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych. Odpady gromadzone są przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach plastykowych  o V= 120. Pojemniki w ilości 1460 sztuk rozdane zostały mieszkańcom gminy w nieodpłatne użytkowanie. Jednocześnie Gmina posiada 22 sztuki pojemników KP-7, które rozstawione są w jednostkach użyteczności publicznej. W tym przypadku Gmina posiada zawarte umowy bezpośrednio z jednostką wywożącą odpady tj: MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Mieszkańcy posiadają zawarte umowy z GZUK w Bojanowie na odbiór odpadów. Aktualnie zawartych jest 1224 umów. Odpady wywożone są nie mniej niż 1 x w miesiącu samochodami specjalistycznymi jednostek z którymi podpisana jest umowa. Od 1.04.2004 roku rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów typu: szkło, tworzywa sztuczne, papier. Odpady zbierane są w workach foliowych rożnego koloru (inny kolor dla danego rodzaju odpadu). Do 1.04 2004 odpady odbierał MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, natomiast od 1.04 2004 roku do 31.12.2004 Gospodarka Komunalna w Błażowej (na podstawie zawartych umów). Obecnie odpady odbiera MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli. W zależności od tego z kim podpisana jest umowa odpady wywożone są na składowisko do Jamnicy (Stalowa Wola) lub na składowisko do Dynowa, Kozodrzy lub Sokołowa Małopolskiego (Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej).  Zgodnie z PGO  dla powiatu Stalowowolskiego, szacunkowa potencjalna ilość odpadów komunalnych 
z gospodarstw domowych w powiecie w 2002 roku wynosiła 20085 Mg z czego we wsiach 4988 Mg. Na terenie gminy brak jest sortowni do doczyszczania odpadów komunalnych oraz instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych. Od początku 2004 roku utworzony został Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie. Na terenie Gminy brak jest składowiska odpadów komunalnych. Gmina partycypowała w kosztach rozbudowy międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli.

5.1 Ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach, odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – załącznik do rozporządzenia (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) określone są rodzaje odpadów zaliczonych do odpadów komunalnych – grupa 20.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej źródła powstawania odpadów, rodzaje odpadów wyszczególnione w katalogu odpadów, oraz dane zawarte w krajowym, wojewódzkim 
i powiatowym planach gospodarki odpadami, dla potrzeb niniejszego planu przyjęto następujący podział odpadów komunalnych:

- odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia zwierzęcego, ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów balkonowych, domowych – ulegające biodegradacji);

- odpady zielone ( odpady z ogrodów, parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich 
i wiejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji);

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura – nieopakowaniowe);

- tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne nieopakowanio-we);

- tekstylia;

- szkło (opakowania ze szkła, szkło – nieopakowaniowe);

- metale (opakowania z blachy stalowej, aluminium, pozostałe odpady metalowe);

- odpady mineralne (z czyszczenia palców i ulic: gleba, ziemia, kamienie itp.);

- drobna frakcja popiołowa (odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych;

- odpady wielkogabarytowe;

- odpady budowlane (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych);

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.

Dla wyżej wymienionych części składowych tworzących strumień odpadów komunalnych, 
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami ustalono wskaźniki charakterystyki ilościowej 
i jakościowej. Wskaźniki te w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca gmin wiejskich przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7.  Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich (KPGO Monitor Polski nr 111, poz. 159).

| L.p. | Części składowe strumienia odpadów komunalnych | Gminy wiejskie [kg/M*r] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne ulegające biodegradacji | 22.11 |
| 2. | Odpady zielone | 4.16 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 10.64 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 15.43 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 1.73 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 21.03 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6.77 |
| 8. | Tekstylia | 4.65 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1.00 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 18.89 |
| 11. | Metale | 4.55 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1.63 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 0.47 |
| 14. | Odpady mineralne | 13.25 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 40.28 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15.00 |
| 17. | Odpady budowlane | 40.00 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2.00 |
| Razem: | 223.59 |

Ilość zebranych odpadów komunalnych nie zawsze odpowiada ilości wytworzonych odpadów, ponieważ część odpadów komunalnych wytwórcy utylizują we własnym zakresie np. przez kompostowanie, spalanie, wykorzystywanie do tuczu zwierząt.

W związku z tym obliczono poniżej w oparciu o dane wskaźnikowe wg KPGO, szacunkową potencjalną ilość wytworzonych odpadów komunalnych.

Tabela Nr 8. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg/ M/ rok]

wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

| L.p. | Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/ M/ rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Miasto | Wieś |
| 1 | Odpady z gospodarstw domowych | 224 | 116 |
| 2 | Odpady z obiektów infrastruktury | 110 | 45 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 |
| 4 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 40 |
| 5 | Odpady z ogrodów i parków | 12 | 5 |
| 6 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | - |
| 7 | Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 3 | 2 |
|  | Razem | 424 | 223 |

W oparciu o powyższe wskaźniki, wyliczono ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy Bojanów. Dla wyliczenia potencjalnej ilości odpadów komunalnych  przyjęto liczbę mieszkańców określoną na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Tabela Nr 9.  Bilans odpadów komunalnych dla poszczególnych części składowych, wytwarzanych na terenie gminy Bojanów w 2004 roku

| L.p. | Części składowe strumienia odpadów komunalnych | Wielkość wytworzenia w mieście i gminie w 2004 r. [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne ulegające biodegradacji | 160,32 |
| 2. | Odpady zielone | 30,16 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 77,15 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 111,88 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 12,54 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 152,49 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 49,09 |
| 8. | Tekstylia | 33,72 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 7,25 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 136,97 |
| 11. | Metale | 32,99 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 11,82 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 3,41 |
| 14. | Odpady mineralne | 96,07 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 292,07 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 108,76 |
| 17. | Odpady budowlane | 290,04 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 14,50 |
| Razem: | 1621,23 |

W 2003 r. wywieziono na składowisko 555,36 Mg odpadów, co stanowi  34,26 % ogółu potencjalnie wytwarzanych odpadów, natomiast w 2004 roku 320,4 Mg odpadów, co  stanowi 19,77%. Duża rozbieżność pomiędzy ilością wytwarzanych odpadów obliczoną na podstawie wskaźników z KPGO, a ilością zbieranych odpadów wskazuje na to, że nie wszyscy mieszkańcy objęci są zbiórką, a ponadto znaczne ilości odpadów zagospodarowywane są we własnym zakresie, bądź wywożone na „dzikie” wysypiska.

Na terenie gminy Bojanów usługi w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych prowadzą następujące podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia:

- Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Błażowej, ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa - obsługuje teren całej gminy, stałe odpady komunalne. Odpady wywożone są na składowiska w Dynowie, Kozodrzy lub Sokołowie Małopolskim,

- Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola - obsługuje teren całej gminy, stałe i płynne odpady komunalne. Odpady wywożone są na składowisko do Jamnicy, ścieki na oczyszczalnię do Stalowej Woli, obsługuje teren całej gminy, stałe odpady komunalne.

- Firma Santa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutkowska Sp. j.  27-600 Sandomierz ul. Portowa 24, Odpady wywożone są na składowisko PGKiM Staszów, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”- Ostrowiec Świętokrzyski,

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bojanowie, 37-433 Bojanów -obsługuje teren całej gminy.

Na terenie gminy brak jest składowiska odpadów. Odpady wywożone są aktualnie na składowisko w Stalowej Woli (Jamnica) w realizacji którego brały udział gminy z powiatu stalowowolskiego w tym gmina Bojanów.

W tabeli nr 10. określono ilości odpadów w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych przez jednostki handlu detalicznego, biura i zakłady opieki zdrowotnej według PGO dla powiatu  Stalowowolskiego (stan na koniec 2002 roku).

Tabela Nr 10.  Ilość pracowników w sklepach, biurach, ZOZ-ach, zakładach, uczniów i gości

wg danych otrzymanych z gmin i rocznika statystycznego

| Gmina | Ilość pracowników | Ilość uczniów w szkołach | Ilość miejsc w hotelach |
| --- | --- | --- | --- |
|  | w sklepach | w biurach | w ZOZ-ach | w zakładach |  |  |
| Stalowa Wola | 1042/p.2492 | b.d. | 14/p. b.d. | b.d. | 17/u.8291 | 6/m.247 |
| Bojanów | 46/p.80 | 30 | 1/ p. 17 | b.d. | 8/u.1052 | - |
| Pysznica | 55/p.80 | 60 | 2/p. 10 | b.d. | 7/u.1161 | - |
| Radomyśl | 57/p.96 | 66 | 3/p. 11 | 13/p.233 | 9/u.1140 | - |
| Zaklików | 99/p.158 | 99 | 3/p. 10 | 4/p. 248 | 8/u.1291 | - |
| Zaleszany | 73/111 | b.d. | 2/p.10 | b.d. | 12/u.1313 | - |
| Razem | 1372/p.3017 | b.d. | 25/p. b.d. | b.d. | 61/u.14146 | 6/m.247 |

W tabeli nr 11 określono ich skład jakościowy (za KPGO).

Tabela nr 11.  Szacunkowy skład odpadów komunalnych w wybranych sektorach gospodarki

| Frakcja | Handel | Biura i placówki oświatowe | Zakłady opieki zdrowotnej |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne | 10% | 28% | 35% |
| Tektura | 55% | 11% | 10% |
| Papier | 11% | 51% | 35% |
| Tworzywa sztuczne | 6% | 5% | 10% |
| Pozostałe odpady palne | 8% | --- | 6% |
| Szkło | 4% | 1% | 1% |
| Żelazo i inne metale | 2% | 4% | 2% |
| Pozostałe odpady nie-palne | 4% | --- | 1% |
| RAZEM | 100% | 100% | 100% |

- Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Odpady te, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów – załącznik do rozporządzenia (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), zaklasyfikowane są

w grupie 20.

Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych, to:

- 20 01 13* - rozpuszczalniki

- 20 01 14* - kwasy

- 20 01 15* - alkalia

- 20 01 17* odczynniki fotograficzne

- 20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

- 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

- 20 01 23* urządzenia zawierające freony,

- 20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

- 20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcza i żywice zawierające substancje

niebezpieczne,

- 20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- 20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

- 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi

- w 16 06 01, 16 06 02 lub 06 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie

i akumulatory zawierające te baterie

- 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- 20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Przyjmując liczbę mieszkańców gminy na 7251 oraz wskaźnik  wytwarzania odpadów 
z KPGO na poziomie 2 kg/M/r  można określić, że na terenie gminy Bojanów powstanie 
w ciągu roku 14,5 Mg odpadów niebezpiecznych. Według PPGO oszacowano, że na terenie powiatu powstało ok. 288,2 Mg odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych,
w tym 86,0 Mg  na terenach wiejskich.

Tabela Nr 12. Morfologia odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych na terenie powiatu  w  [%]

| Charakter terenu | Wiejski |
| --- | --- |
| Strumień odpadu | Mg/ rok | % |
| Oleje i tłuszcze | 6,020 | 7,0 |
| Farby lakiery | 42,570 | 49,5 |
| Lepiszcze i żywice inne nie sklasyfikowane | 6,880 | 8,0 |
| Rozpuszczalniki | 3,440 | 4,0 |
| Kwasy Alkalia | 0,688 | 0,8 |
| Leki ( i środki kosmetyczne) | 4,042 | 4,7 |
| Pestycydy, (środki ochrony roślin) | 3,870 | 4,5 |
| Baterie i akumulatory | 12,040 | 14,0 |
| Lampy fluorescencyjne | 0,946 | 1,1 |
| Chemikalia | 2,150 | 2,5 |
| Środki czyszczące | 3,010 | 3,5 |
| Inne | 0,344 | 0,4 |
| Razem: | 86,000 | 100,0 |

5.2 Ilość i źródła powstawania określonych frakcji wyodrębnionych z odpadów komunalnych

W strumieniu odpadów komunalnych występują frakcje, które wymagają dodatkowego omówienia. Do frakcji tych można zaliczyć w szczególności:

- odpady wielkogabarytowe

- odpady opakowaniowe

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

- osady ściekowe

Odpady wielkogabarytowe

Na terenie Gminy Bojanów nie prowadzi się zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 7, na terenie gminy może być wytwarzanych 108,76 Mg odpadów wielkogabarytowych. Według PPGO szacunkowa ilość odpadów wielkogabarytowych na terenie powiatu wynosiła 1993 Mg.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Odpady te w zdecydowanej większości są mieszane z odpadami komunalnymi. Dokładne określenie ich ilości jest obecnie niemożliwie. Wydane dwie decyzje na rozbiórkę obiektów budowlanych – w latach 2004-2005 dotyczą małych  budynków drewnianych /szopa, ustęp / i nie mają znaczenia w ogólnych bilansie. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 7, na terenie gminy może być wytwarzanych 290,04 Mg odpadów budowlanych. Należy przyjąć, że odpady te                   w warunkach wiejskich są zwyczajowo zagospodarowywane jako podbudowa dróg śródpolnych          i utwardzanie terenów posesji.Według PPGO oszacowano ilość odpadów budowlanych na terenie powiatu w 2002 r na 4416 Mg.

Osady ściekowe

Na terenie Gminy Bojanów brak jest oczyszczalni ścieków, stąd brak również odpadów pochodzących z jej eksploatacji tj:osadów ściekowych, piasku i skratek. W Panie Rozwoju Lokalnego Gminy Bojanów opracowanym we wrześniu 2004 roku w okresie funkcjonowania 
2007-2013 Gmina Bojanów zamierza realizować zadanie pn. budowa sieci kanalizacyjnej 
i oczyszczalni ścieków w całej gminie.

5.3 Gospodarka odpadami komunalnymi (zbieranie, gromadzenie, transport)

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Bojanów zajmuje się aktualnie Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli na podstawie zawartej umowy. MZK Sp. z o.o. posiada własny sprzęt specjalistyczny służący do zbiórki odpadów. Odpady zbierane są 
z posesji prywatnych i obiektów użyteczności publicznej z częstotliwością nie mniej niż 1 x na miesiąc i wywożone na składowisko odpadów komunalnych do Jamnicy, będące z użytkowaniu MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, który posiada stosowne zezwolenia w tym zakresie. W od 
1 stycznia 2004 roku rozpoczął działalność Gminny Zakład Usług Komunalnych, będący jednostką budżetową gminy, który sprawuje nadzór nad gospodarką odpadami. Wytworzone przez mieszkańców odpady magazynowane są w plastykowych pojemnikach o V= 120 l. Aktualnie wynajętych jest (w nieodpłatne użytkowanie) 1460 sztuk pojemników oraz podpisanych 1224 umów z GZUK w Bojanowie. Ponadto gmina posiada 22 sztuki pojemników, które znajdują się 
w jednostkach użyteczności publicznej. Jednostki te posiadają zawarte umowy bezpośrednio 
z odbiorcą odpadów tj: MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Na terenie gminy brak jest składowiska odpadów komunalnych. Według PPGO oszacowano, że na terenie powiatu stalowowolskiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objętych było od 50-80% mieszkańców poszczególnych gmin.

# 5.3.1. Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie Gminy Bojanów prowadzona jest od 1 kwietnia 2004 roku selektywna zbiórka odpadów w postaci szkła, tworzyw sztucznych i papieru. Według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Bojanów w 2004 roku  wyselekcjonowano ze źródła odpadów komunalnych następujące  ilości odpadów:

- szkło – 12,7 Mg,

- tworzywa sztuczne -0,1 Mg,

- papier - 0,4 Mg.

Są to śladowe ilości surowców wtórnych w odniesieniu do wartości obliczonych w tabeli nr 7 (176,2 Mg).

Wyliczenia powyższe nie obejmują ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych 
w podmiotach gospodarczych. Obecnie brak danych aby te wielkości określić. Według niepełnych danych (za PPGO) z przeprowadzonych ankiet na terenie powiatu wynika, że zebrano ogółem 6004 Mg odpadów wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych, które stanowiły ok. 25% całej masy odpadów stałych wytworzonych na terenie powiatu.

5.4 Ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze gospodarczym

Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym określona na podstawie informacji zawartych w wydanych decyzjach zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwoleniach na wytwarzanie odpadów oraz złożonych informacjach 
o wytworzonych odpadach obarczona jest błędem, którego skali nawet nie można ustalić. Przy składaniu wniosków do wymienionych wyżej uzgodnień określa się górną granicę wytwarzania odpadów w ciągu roku i są to dane zawyżone. Na podstawie wydanych decyzji, złożonej informacji   można jedynie wnioskować o rodzajach wytwarzanych odpadów. W Urzędzie Gminy Bojanów brak danych na temat ilości wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym. Uzyskano jedynie informacje o ilości wydanych zezwoleń na świadczenie usług komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2, opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych 3. Ponadto wydano 9 opinii (pozytywnych) do programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 4 opinie (pozytywne) w sprawie prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zgodnie z artykułem 37 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów zobowiązany jest do przedłożenia rocznej informacji właściwemu wojewodzie, dotyczącej ilości wytworzonych odpadów i sposobu postępowania z nimi. Obowiązek ten jednak nie jest przez wszystkie podmioty spełniany i dlatego ten, teoretycznie bardzo dobry miernik, nie może być zastosowany.

. Transport odpadów realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu będących w gestii: wytwórców odpadów, właścicieli instalacji od odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub specjalistycznych firm transportowych.

Nie przeprowadzano wskazywania rodzajów odpadów, które są wytwarzane w gminie Bojanów, ponieważ trudna jest do ustalenia ich ilość. Urząd Gminy nie otrzymuje kopii decyzji, informacji od wytwórców, składanych  do Starosty. Ponadto, w przypadku wytwarzania odpadów 
w ilości niższej niż 5 Mg/r, wytwórca odpadów nie ma obowiązku składania takiej informacji.

##### Zużyte opony

Na terenie Gminy Bojanów nie funkcjonuje zbiórka zużytych opon. Odpady są  wytwarzane w całej gminie. Źródłami wytwarzania zużytych opon są mieszkańcy, rolnicy eksploatujący samochody osobowe, ciągniki a także podmioty gospodarcze (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe). Obserwuje się tendencję zmierzającą do posiadania dwóch kompletów opon (letnich 
i zimowych), których wymianę zleca się wyspecjalizowanym warsztatom remontowo-naprawczym . Powoduje to także chęć wymiany opon w tych warsztatach. Opony w ciągnikach wymienia się 
z reguły na terenie gospodarstw domowych. Małe firmy transportowe także dokonują wymiany opon na własnym terenie.

##### Wyeksploatowane pojazdy

Na terenie Gminy Bojanów nie działa żadna stacja demontażu zużytych pojazdów, która, zgodnie z przepisami, mogłaby wydawać zaświadczenia o złomowaniu pojazdów. Nie funkcjonuje również punkt zbiórki zużytych pojazdów. Ilość wytwarzanych odpadów jest trudna do określenia. Na podstawie danych z PPGO oszacowano, że w ostatnich latach w powiecie stalowowolskim liczba wycofanych z eksploatacji samochodów osobowych kształtowała się na poziomie około 900 sztuk rocznie. Obecnie udział samochodów osobowych wycofanych z eksploatacji wynosi od 
1,1 -1,8%. Ilość wyeksploatowanych pojazdów w gminie Bojanów jest zbyt mała do zorganizowania ekonomicznie opłacalnej stacji złomowania. Dodać należy, że do punktu kasacyjnego trafia czasem jedynie tabliczka z numerem nadwozia, natomiast znaczna część podzespołów jest wykorzystywana we własnym zakresie.

Na terenie powiatu stalowowolskiego koncesję Wojewody na działalność kasacyjną posiadają min. „Wtórstal” Sp. J w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa, „Retman” Jerzy Burdzy w Stalowej Woli 
ul. Głogowa, „Auto-Złom” Dariusz Górka w Agatówce, „Auto- Złom” P. Pędrak 
w Rzeczycy Długiej, „Auto -Pat” Krzysztof Paterek w Agatówce. Powyższe firmy posiadają uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania, zbierania i odzysku odpadów. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów powyższe decyzje ważne są do końca czerwca 2005 roku. Nowe decyzje wydane będą  min. w oparciu o nową ustawę z dnia 20 stycznia 2005 roku 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

##### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W gminie nie prowadzi się punktu zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego (telewizory, magnetowidy, komputery, magnetofony, urządzenia biurowe, odbiorniki radiowe) oraz sprzętu elektrycznego (sprzęt AGD – pralki, zmywarki, kuchenki). Określenie dokładnej ilości wytwarzanych odpadów, obecnie, nie jest możliwe. Jeżeli przyjąć, że zdecydowana większość tego rodzaju odpadów powstaje w gospodarstwach domowych i stanowią frakcję odpadów wielkogabarytowych, to w ciągu roku powstaje szacunkowo w gminie Bojanów 108,76 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z odpadami wielkogabarytowymi (dane z tabeli nr 7).

Odpady zawierające PCB

Z informacji składanych Wojewodzie Podkarpackiemu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania informacji 
o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439), na terenie Gminy Bojanów mogą występować odpady zawierające PCB, (a w szczególności odpady o kodzie 13 03 01 oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB i 16 02 01 transformatory i kondensatory zawierające PCB). Obecnie brak jest danych na ten temat. W wykazie posiadaczy (przedsiębiorstw) masy urządzeń zawierających PCB na terenie powiatu wg. WPGO gmina Bojanów nie została wymieniona.

##### Odpady zawierające azbest

Na terenie kraju znajduje się bardzo duża  ilość materiałów budowlanych, zawierających azbest. Odpad powstaje głównie w wyniku prac remontowo-budowlanych. W gminie  została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów budowlanych zawierających azbest, a w zasadzie określono powierzchnię pokryć dachowych zawierających azbest. Wielkość ta wynosi 178,3 Mg.

Ilość wytworzonych odpadów zależy od ilości wykonywanych prac remontowo-budowlanych. Określenie średniej rocznej ilości wytwarzanych odpadów nie jest możliwe z powodu trudności określenia ilości wykonywanych prac remontowo-budowlanych, na które składa się nieinformowanie organów nadzoru budowlanego o prowadzonych pracach przez firmy, oraz wykonywanie wymiany pokrycia przez właścicieli budynków.

Eternit będący przedmiotem rozważań w dalszej części Planu jest klasyfikowany jako odpad 
o kodzie : 17 01 05 i 17 06 01. Według PPGO szacunkowo przyjęto, że w powiecie stalowowolskim ilość tych odpadów wyniesie 9000 Mg. Odpady te powinny być zebrane i unieszkodliwione do 2030 roku.

##### Baterie i akumulatory

Akumulatory ołowiowe są powszechnie używane zarówno w zakładach przemysłowych jak 
i w gospodarstwach domowych (użytkowanie pojazdów). Należy zwrócić uwagę na fakt, że odpady te obecnie powstają w dużym rozproszeniu. Z biegiem lat należy się spodziewać ogniskowania źródeł wytwarzania tego rodzaju odpadu (wymiana akumulatorów w specjalistycznych zakładach, uregulowania dotyczące wprowadzenia obowiązku zwrotu starego akumulatora przy zakupie nowego lub zapłacenie opłaty depozytowej). Czynnikiem sprzyjającym w odzyskiwaniu zużytych akumulatorów jest fakt wprowadzenia przepisów zmuszających przedsiębiorców produkujących baterie i akumulatory do prowadzenia ich odzysku i recyklingu. Ilość wytwarzanych odpadów 
w postaci akumulatorów i baterii jest bardzo trudna do określenia.

Oleje odpadowe

Grupa 13 odpadów to oleje odpadowe, czyli zgodnie z ustawą o odpadach, to wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Oleje odpadowe (oleje przepracowane) powstają zarówno w wyniku eksploatacji pojazdów jak i maszyn przemysłowych oraz w instalacjach do neutralizacji substancji ropopochodnych. Obecnie na terenie Gminy Bojanów nie funkcjonuje system zbiórki tego rodzaju odpadów. Zwrócić należy uwagę na fakt, że bardzo duża ilość olejów przepracowanych powstających w gospodarstwach domowych jest zagospodarowywana w nieprawidłowy sposób (wylewanie do ziemi, rowów, spalanie). Problem ten głównie istnieje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Obecnie brakuje danych na temat faktycznej ilości wytwarzanych odpadów. Na terenie powiatu stalowowolskiego brak jest instalacji do odzysku olejów przepracowanych. Oleje przepracowane  z terenu powiatu zbiera min. Firma „Ran-Dickmar Sp. z o.o. ” z Tarnobrzega.

##### Odpady medyczne

Źródłem powstawania odpadów medycznych na terenie gminy są ośrodki zdrowia, prywatne gabinety lekarskie, apteki oraz ośrodki pomocy społecznej. Odpady medyczne składają się zasadniczo z dwóch grup: odpadów o składzie zbliżonym do odpadów komunalnych – nie powodujących zagrożenia infekcji oraz odpadów niebezpiecznych. Odpady medyczne niebezpieczne to: zużyte strzykawki, opatrunki, przeterminowane leki, części tkanek ludzkich, substancje chemiczne. Na terenie Gminy Bojanów funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ). Bazę działania SPZOZ stanowią:

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Bojanowie, obejmujący 4 gabinety lekarskie i gabinet rehabilitacyjny,

- Punkt lekarsko-pielęgniarski w Przyszowie.

Uzupełnieniem w zakresie obsługi medycznej mieszkańców gminy jest prywatny gabinet stomatologiczny w Stanach. Na terenie gminy funkcjonuje apteka w miejscowości Bojanów oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych umysłowo.

Brak danych na temat regulacji prawnych z zakresu gospodarki odpadami szczególnie medycznymi. Na terenie gminy odbiorcą odpadów medycznych jest Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego w Tarnowie.

##### Odpady weterynaryjne

Głównym źródłem wytwarzania odpadów są praktyki weterynaryjne. Na terenie gminy  funkcjonuje jeden gabinet weterynaryjny w miejscowości Bojanów. Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania tych jednostek należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w swoim oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka. Odpady te powinny być selekcjonowane z ogólnego strumienia odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzenia usług weterynaryjnych – i przekazywane do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach. Na terenie Gminy Bojanów brak jakichkolwiek informacji na temat ilości wytwarzanych odpadów weterynaryjnych. Dokładne określenie miejsca jak i ilości wytwarzanych odpadów jest tym bardziej utrudnione ponieważ specyfika tej działalności charakteryzuje się bardzo dużą mobilnością (odpady są wytwarzane w różnych miejscach – niekoniecznie na terenie gminy). Brak danych na temat odbioru odpadów weterynaryjnych. Padłe zwierzęta natomiast odbiera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UTIRES” w Leżachowie nr 133, 37-530 Sieniawa.

5.5 Gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym (zbieranie, odzysk, gromadzenie  transport)

Zgodnie z przyjętą hierarchią postępowania z odpadami, jeżeli ich wytworzenia nie dało się uniknąć, powinny zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu. Odpady, których nie można zagospodarować w miejscu wytwarzania, powinny zostać przekazane wiarygodnym odbiorcom położonym najbliżej miejsca wytwarzania. Odbiorem odpadów, a zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, od podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Bojanów zajmują się wyspecjalizowane firmy. Można przyjąć, że na terenie gminy w zakresie zbiórki, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów gospodarczych działają podmioty wymienione w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Stalowowolskiego.

Powstające w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie.

Transport odpadów powstających w sektorze gospodarczym z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, będących w gestii:

- wytwórców odpadów,

- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- specjalistycznych firm transportowych.

Na terenie gminy Bojanów brak jest podmiotów  prowadzących odzysk odpadów.

Według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A 
i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst Umowy ADR z 1999 r. (Dz. U. Nr 30, poz.287). Załącznik określa maksymalne ilości dopuszczone do przewozu jednorazowego dla poszczególnych klas. Podaje również górną granicę, poniżej której przewożone ładunki zwolnione są w części lub 
w całości z wymogów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

Z WPGO wynika, że wiele podmiotów spoza powiatu Stalowowolskiego prowadzi zbiórkę 
i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, będąc jednocześnie wytwórcą tego odpadu na terenie gminy (np. jednostki usługowe w zakresie czyszczenia zbiorników paliw płynnych, czyszczenia instalacji do usuwania ropopochodnych, itp.). Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów znajdują się poza terenem gminy, a nawet poza terenem powiatu. Jednym z głównych podmiotów w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów jest „Eko-Top” Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Na terenie gminy nie są wytwarzane osady ściekowe, jednak zagadnienie to wymaga wstępnego omówienia, gdyż w 2007 roku planowana jest budowa oczyszczalni ścieków. Powiązanie systemu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi z systemem gospodarki odpadami komunalnymi stwarza możliwości wykorzystania tych samych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych. Składowanie na składowiskach komunalnych to jedna z metod unieszkodliwiania komunalnych odpadów ściekowych. Osady ściekowe po odpowiednim czasie leżakowania, wykonaniu badań  wykorzystywane są w różnych celach min. do rekultywacji.

Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie powiatu stalowowolskiego w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych stanowi załącznik nr 1

5.6 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

- Instalacje do odzysku

Na terenie Gminy Bojanów brak jest instalacji do odzysku odpadów.

- Instalacje do unieszkodliwinia

Na terenie Gminy Bojanów brak instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów.

5.7 Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami

Analizując opisany wyżej stan gospodarki odpadami należy stwierdzić, że nie jest on zadowalający z punktu widzenia przestrzegania wymagań ochrony środowiska, jak również 
z punktu widzenia organizacji i wyposażenia technicznego. Z drugiej jednak strony, nie odbiega on od stanu istniejącego w innych gminach powiatu stalowowolskiego i województwa Podkarpackiego. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gmina określiła w ramach prawa miejscowego zasady utrzymania czystości i porządku w gminie, posiada Gminny Zakład Usług Komunalnych  
w Bojanowie. Celem Zakładu jest zaspokojenie potrzeb komunalnych, mieszkaniowych i innych podstawowych z zakresu użyteczności publicznej mieszkańców, osób prywatnych i instytucji na terenie gminy Bojanów. Odbiór i transport odpadów prowadzony jest na zasadzie zawartej umowy 
z jednostką wywożącą odpady. Mieszkańcy gromadzą odpady w pojemnikach plastykowych (dot. odpadów komunalnych) i workach foliowych (dot. surowców wtórnych). W 2004 roku podpisano 1224 umowy z GZUK w Bojanowie. Jednostki użyteczności publicznej posiadają podpisane umowy na odbiór odpadów bezpośrednio z odbiorcą. Ilość zbieranych rocznie odpadów stanowi około 34,26% w 2003 roku i 19,77 % w 2004 roku ilości odpadów, które potencjalnie powinny być 
w gminie wytworzone. Jest to wartość zdecydowanie za mała, nawet jeśli weźmie się pod uwagę takie czynniki, jak:

- typowo wiejski charakter zagospodarowania gminy,

- zagospodarowanie większości odpadów organicznych (stanowiących ok. 10,0 % ogółu frakcji wchodzących w skład odpadów komunalnych),

- zagospodarowanie większości odpadów budowlanych (18,0 %),

- spalanie znacznej części odpadów palnych (18,0 %),

- zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów metalowych (2,0 – 2,98 %)

Gmina od 1 kwietnia 2004 roku rozpoczęła selektywną zbiórkę odpadów w postaci szkła, papieru i tworzyw sztucznych. Odpady odbiera jednostka, z którą aktualnie gmina posiada podpisaną umowę, w tym przypadku są to Zakłady Usług Komunalnych wywożące jednocześnie odpady komunalne (aktualnie MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli).

Bardzo słaba jest wiedza na temat odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych na terenie gminy. Dotyczy to odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych jak 
i odpadów niebezpiecznych ze źródłem powstawania w działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią pokrycia dachowe zawierające azbest, gdzie przeprowadzono ich inwentaryzaję.

W 2001 r. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, został opracowany przez Pracownię Projektowania „EKO-DĘB” mgr inż. Jerzy Naziemiec „Program gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie stalowowolskim”. Głównym celem programu jest minimalizacja ilości składowanych odpadów poprzez odzysk surowców wtórnych w wyniku wprowadzenia zbiórki selektywnej, gospodarcze wykorzystanie wysegregowanych surowców wtórnych i zorganizowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. W programie rozważono budowę zakładu segregacji odpadów komunalnych i punktu tymczasowego gromadzenia surowców wtórnych oraz budowę kompostowni z lokalizacją w Radomyślu n/Sanem, przy założeniu, że każda z gmin odpady balastowe zdeponuje na własnym składowisku lub składowisku w Stalowej Woli (Jamnicy). 
W ramach porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 6.12.2001 r. pomiędzy gminami: Pysznica, Zaklików, Radomyśl i Zaleszany, Gmina Radomyśl przejęła rolę wiodącą  w zakresie stworzenia warunków do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów przydatnych do wykorzystania oraz budowy sortowni.

W „Programie........” wyznaczono termin budowy Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy. W fazie przygotowania realizacji jest również Zakład Segregacji Odpadów w Radomyślu n/Sanem.

Niezależnie od powyższego Miejski Zakład Komunalny Sp. z. o.o. w Stalowej Woli przygotował w roku 2002 r. koncepcję techniczno-ekonomiczną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wariantowo dla m. Stalowej Woli, gm. Bojanów i Gorzyce , a także dla 5 gmin powiatu (bez gm. Zaklików) opracowaną przez PROEKO Warszawa.

6. Prognozy wytwarzania odpadów na terenie Gminy Bojanów w latach 2004-2014

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w najbliższych latach musi uwzględniać wiele czynników.  Najważniejszymi zdają się być: wzrost lub spadek liczby ludności gminy oraz poziom rozwoju gospodarczego (cywilizacyjnego – w zakresie odpadów komunalnych).

W opracowanych dla gminy: Strategii Rozwoju Gminy Bojanów, Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojanów oraz Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bojanów nie określono zmian demograficznych i gospodarczych na najbliższe lata (uwzględniono jedynie lata odpowiednio: 1995-1998, 1995-2002 i 2000 -2003 ).

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami założono, że:

- w prognozowanym okresie wystąpi na terenie powiatu wzrost ludności z 110,4 tys. do 111,9 tys. osób,

- liczba ludności miejskiej w ciągu prognozowanego okresu wzrośnie z 67,6 tys. osób do 68,5 tys. osób,

- liczba ludności wiejskiej w prognozowanym okresie, z 42,8 tys. osób wzrośnie do 43,4 tys. osób,

- ludność na terenach wiejskich w prognozowanym 2015 roku stanowić będzie 38,8 %, natomiast ludność miejska 61,2 % ogółu ludności powiatu stalowowolskiego.

Z wyszczególnionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przesłanek zmiany stanu i ilości odpadów komunalnych dla gminy Bojanów można „dostosować” dwie:

- zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś stopniowo, coraz częściej obserwować się będzie postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść szkła i wyrobów 
z drewna, czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło), czy łatwo degradowalnych – jak papier, czy drewno;

- po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów da to wzrost ilości odpadów „innych mineralnych”.

6.1 Analiza czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych

Biorąc pod uwagę przesłanki opisane w punkcie 6 niniejszego Planu do dalszych rozważań dotyczących ilości i składu wytwarzanych odpadów komunalnych przyjęto następujące założenia:

- utrzymanie liczby mieszkańców gminy na tym samym poziomie (według PPGO - 7,1 tys. osób) lub nieznaczny wzrost ludności (według danych uzyskanych w UG Bojanów),

- wzrost ilości poszczególnych frakcji wchodzących w skład odpadów komunalnych o wskaźnik przyjęty w KPGO,

- wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych przez mieszkańca wsi przyjęty w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Planowana liczba mieszkańców gminy Bojanów w latach 2005, 2006, 2010 i 2014 przedstawia tabela nr 16.

Tabela Nr13. Planowana liczba mieszkańców gm. Bojanów w latach 2005, 2006, 2010, 2014 według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Bojanów

| Lata | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba lu-dności | 7264 | 7280 | 7300 | 7330 |

6.2 Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych do roku 2014

Na podstawie przedstawionych wcześniej wskaźników określających roczne wytwarzanie odpadów komunalnych na jednego mieszkańca można wyliczyć prognozę wytwarzanych odpadów w poszczególnych latach, co przedstawiają tabele nr 17, 18, 19.

Tabela Nr 14. Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych rocznie przez statystycznego mieszkańca w gminie Bojanów (223,59 Mg– 2000 r.)

| Lata | Wskaźnik 2000 r. | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych kg/M/r | 223,59 | 227,57 | 228,07 | 228,70 | 229,64 |

Tabela Nr 15. Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych rocznie w gminie Bojanów w latach 2005, 2006, 2010, 2014

| Lata | wskaźnik | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych Mg/r | liczba. mieszk. x wskaźnik. | 1653,07 | 1660,35 | 1669,51 | 1683,26 |

Tabela Nr 16. Planowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje w gminie Bojanów w latach 2005, 2006, 2010, 2014

| L.p. | Części składowe strumienia odpadów komunalnych | Gminy wiejskie [kg/M*r] Mg | % 2000 r. | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady organiczne ulegające biodegradacji | 22.11 | 10.0 | 22,50 163,44 | 22,55 164,18 | 22,61 165,08 | 22,70 166,37 |
| 2. | Odpady zielone | 4.16 | 1,8 | 4,23 30,75 | 4,24 30,89 | 4,25 31,06 | 4,27 31,32 |
| 3. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 10.64 | 4,8 | 10,83 78,66 | 10,85 78,99 | 10,88 79,44 | 10,93 80,10 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 15.43 | 6,9 | 15,70 114,08 | 15,74 114,58 | 15,78 115,21 | 15,84 116,16 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 1.73 | 0,8 | 1,76 12,79 | 1,77 12,85 | 1,77 12,92 | 1,78 13,02 |
| 6. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 21.03 | 9,4 | 21,40 155,48 | 21,45 156,16 | 21,51 157,02 | 21,60 158,32 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6.77 | 3,0 | 6,89 50,05 | 6,90 50,27 | 6,92 50,55 | 6,95 50,97 |
| 8. | Tekstylia | 4.65 | 2,1 | 4,73 34,38 | 4,74 34,53 | 4,76 34,72 | 4,77 35,00 |
| 9. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1.00 | 0,4 | 1,02 7,39 | 1,02 7,42 | 1,02 7,47 | 1,02 7,53 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 18.89 | 8,4 | 19,23 139,66 | 19,27 140,27 | 19,32 141,05 | 19,40 142,21 |
| 11. | Metale | 4.55 | 2,0 | 4,63 33,64 | 4,64 33,79 | 4,65 33,97 | 4,67 34,25 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1.63 | 0,7 | 1,66 12,05 | 1,66 12,10 | 1,67 12,17 | 1,67 12,27 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 0.47 | 0,2 | 0,48 3,47 | 0,48 3,49 | 0,48 3,51 | 0,48 3,54 |
| 14. | Odpady mineralne | 13.25 | 5,9 | 13,48 97,96 | 13,51 98,39 | 13,55 98,93 | 13,61 99,75 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 40.28 | 18,0 | 40,99 297,80 | 41,08 299,11 | 41,20 300,76 | 41,37 303,24 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15.00 | 6,7 | 15,27 110,89 | 15,30 111,39 | 15,34 112,00 | 15,40 112,92 |
| 17. | Odpady budowlane | 40.00 | 18,0 | 40,71 295,73 | 40,80 297,03 | 40,91 298,67 | 41,08 301,13 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2.00 | 0,9 | 2,03 14,78 | 2,04 14,85 | 2,05 14,93 | 2,05 15,05 |
| Razem: | 223.59 | 100 | 227,57 1 653,07 | 228,07 1 660,35 | 228,70 1 669,51 | 229,64 1 683,26 |

6.3 Prognozy wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym do roku 2014

Przesłanki, które legły u podstaw prognozy powstawania odpadów w sektorze gospodarczym zostały nakreślone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i w zdecydowanej większości zostały powielone w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

Zostaną jednak w niniejszym Planie przytoczone te, które są ważne z punktu widzenia gminy:

- w latach 2003 – 2006 zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny spadek spowodowany wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów i prawidłową  gospodarką odpadami,

- w latach 2007 – 2014 zakłada się relatywne zmniejszenie (w stosunku do wzrostu produkcji 
i nieznacznego wzrostu ludności, ) wytwarzanych odpadów,

- dokonanie „podziału” odpadów na trzy grupy i ich wytwórców:

- odpady, których ilości nie można zmniejszyć, ponieważ wynika ona z charakteru produkcji,

- odpady, których ilość może zostać zmniejszona w wyniku zastosowania opracowanych nowych technologii mało- i bezodpadowych (włączając w to procedury Czystej Produkcji -CP),

- odpady, dla których można zwiększyć stopień odzysku lub unieszkodliwiania (istniejąca baza przetwórcza) w wyniku prawidłowej organizacji systemu zbiórki.

Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów w perspektywie do roku 2015 zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła 
i usług. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.). Przyjmując wariant „optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję przewiduje się, że odnotowany ostatnio wzrost gospodarczy utrwali się w okresie najbliższych kilkunastu lat. Upowszechniane będą, wzory ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życia produktu. Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska. Obecna polityka państwa 
w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało - i bezodpadowych, metod „czystszej produkcji” oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.

W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów                           w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u  ich wytwórców.

Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Szacunki ilości wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego w okresie do 2015 roku 
w sytuacji bardzo przybliżonych prognoz rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, nie poddają się prostym przewidywaniom. Szacuje się, że do roku 2007 ilość odpadów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wzrośnie średnio o ok. 4 %, do roku 2011 o ok. 12%, natomiast do 2015 ok. 16%.

7. Polityka i strategia Państwa w zakresie gospodarki odpadami.

7.1. Gospodarka odpadami w założeniach  II Polityki Ekologicznej Państwa

W opracowanym dokumencie II Polityka Ekologiczna Państwa znaleźć możemy szereg założeń, priorytetów i celów działalności państwa w zakresie ochrony środowiska. Założenia te, podzielone na priorytety krótkookresowe i  średniookresowe, wskazują kierunki działań do roku 2025. Do głównych priorytetów krótkookresowych i średniookresowych w zakresie gospodarowania odpadami w podanym w dokumencie należą:

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym;

- opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym oraz we współpracy z innymi krajami, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym wybranymi rodzajami odpadów) i odpadami z opakowań;

- przygotowanie programów likwidacji specyficznych odpadów niebezpiecznych oraz przyspieszenie realizacji programu likwidacji mogilników;

- tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwoleń, prowadzenia kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach;

- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzenie systemów ewidencji zakładów posiadających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych;

- tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

- opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem Dyrektywy rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

7.2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Polityka ekologiczna państwa w coraz większym stopniu powinna się dokonywać poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, a także poprzez działania ochronne.

Cele ekologiczne zostały ujęte w 4 blokach:

Cele i zadania o charakterze systemowym (rozwój gospodarczo – społeczny, edukacja ekologiczna).

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, powierzchni ziemi).

Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii: wykorzystanie energii odnawialnej.

Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne: gospodarka wodno – ściekowa, gospodarowanie odpadami, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe.

W polityce ekologicznej państwa w ramach celów średniookresowych do 2010 roku sformułowano następujące zadania na lata 2003-2007:

Cele w zakresie gospodarki odpadami:

- Pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- Ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadami oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego;

- Zwiększenie poziomu odzysku (recykling) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska;

- Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniającego wzrost odzysku zmniejszającego ich masę.

Zadania o charakterze priorytetowym, które w ramach realizacji wyżej wymienionych celów należy wykonać w latach 2003 – 2006:

- zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, zmienionego w latach 2001 – 2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami,

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwiania odpadów szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004r.),

- opracowanie i realizację krajowego i regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującymi sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania (2006 r.).

#### 7.3. Gospodarka odpadami w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska

Dokument pt. „Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006” określa między innymi strategię gospodarki odpadami dla naszego kraju. Określono w tym dokumencie następujące działania o charakterze inwestycyjnym (inwestycje na lata 2003-2006):

- wdrażanie istniejących programów gospodarki odpadami w mniejszych jednostkach osiedleńczych,

- realizacja inwestycji rewitalizacyjnych na terenach zdegradowanych

W ramach działań pozainwestycyjnych określonych ww. dokumencie  proponuje się objęcie usługami w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych 95% populacji Polski. Zamiar ten ma być zrealizowany do końca roku 2006.

# Przedstawienie w sposób graficzny instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu stalowowolskiego w skład którego wchodzi Gmina Bojanów oraz całego Województwa Podkarpackiego dokonano na mapce stanowiącej załącznik nr 4 do programu.

# 7.4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami obejmuje obszar całego kraju. Został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 
z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3 art.14 – 16 wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zawiera zadania w zakresie gospodarki odpadami konieczne do realizacji celów zawartych w dokumencie p. t. „II Polityka Ekologiczna Państwa”, jak również określone 
w „Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010” 
i „Narodowym programie przygotowania do członkostwa” w obszarze „Środowisko” wraz
 z zestawem planów implementacyjnych, z uwzględnieniem Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie odpadów. Stanowi on wykaz wytycznych w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi, obligatoryjnych dla planów niższego szczebla.

Cele w sektorze komunalnym:

- objęcie wszystkich mieszkańców kraju zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli poprzez ciągła edukację , w szczególności 
w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów i segregacji,

- wprowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym rozbudowa składowiska odpadów związanego z ZZO „StalowaWola”

- zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

- poziomu odzysku – 50%,

- poziomu recyklingu – 25%,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- wydzielanie odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych wg. standardów UE.

Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji 
z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi oraz budowę wspólnych zakładów odzysku 
i unieszkodliwiania. Natomiast dążyć się będzie do zamykania składowisk nie spełniających wymagań technicznych.

Cele w sektorze gospodarczym:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, 
w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku 
i ponownego zastosowania odpadów,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Cele w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi:

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów smarowych (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest 
i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie do 2030 r.,

- likwidację do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do 2007 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- w wycofanych z użytkowania samochodach:

do 2003 roku – eliminację w konstruowanych samochodach związków ołowiu, kadmu, rtęci, chromu sześciowartościowego;

do 2006 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu;

- minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania poprzez segregację odpadów u źródła powstania, a także eliminacji nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi.

Działania powinny zmierzać do stworzenia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi opartego na utworzeniu w gminach GPZON (gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych) lub MZWON ( miejsca zbierania wybranych odpadów niebezpiecznych)

Cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi:

- zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,

- zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego 
i chemicznego,

- zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych.

7.5. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami

„Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami  dla woj. Podkarpackiego” zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 29 września 2003 r. Uchwałą 
nr XIII/133/03.

WPGO zakłada cele i kierunki działań w  sektorach:

- komunalnym – obejmujący odpady komunalne, osady ściekowe,

- gospodarczym – obejmujący odpady z grup od 01 – 20 ,

- odpadów niebezpiecznych- odpady  niebezpieczne z grup od 01-19, odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów  komunalnych, odpady zawierające PCB, odpady zawierające azbest wycofane z eksploatacji pojazdy, oleje odpadowe, zużyte urządzenia i ich elementy (podgru-pa 16 02).

W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego określono cel ogólny długookresowy do roku 2014, mówiący o zminimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów 
w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Następnie w planie określono cele krótkoterminowe i średniookresowe dla postępowania z odpadami komunalnymi 
i osadami ściekowymi.

Cele dla odpadów komunalnych

Cel ogólny długookresowy do roku 2014

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- Osiągnięcie w 2007 roku zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50 %, recyklingu w wysokości 25 %

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów komunalnych.

Dla osadów ściekowych:

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

- Zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ściekowych przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze województwa podkarpackiego:

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

- Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej).

- Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników ulegających  biodegradacji.

- Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

- Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych,

- Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych,

- Sukcesywna rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji i nieczynnych kwater na składowiskach oraz likwidacja nielegalnych składowisk,

- Utworzenie wojewódzkiego zintegrowanego systemu zbiórki, ściśle powiązanego 
z krajowym dla specyficznych rodzajów odpadów

- Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależności od uwarunkowań lokalnych (przesypywanie odpadów na składowisku, termiczna przeróbka, kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składowiskach).

- Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych,

8. Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami na terenie  Gminy Bojanów
w latach 2004-2014

Gmina Bojanów zobowiązana jest przepisami prawa do przyjęcia i realizacji celów 
w gospodarce odpadami, określonych odpowiednio w Krajowym, Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami. Gmina zobowiązana jest także do realizacji celów określonych 
w I i II Polityce Ekologicznej Państwa. Ponieważ w dalszej części, Plan często odwołuje się szczegółowo do celów, w tym  rozdziale zostaną one jedynie zasygnalizowane.

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

Zadaniem Gminy jest stworzenie organizacyjnych i technicznych warunków realizacji tego celu dla wytwórców i posiadaczy odpadów.

W niniejszym Planie przystosowano do możliwości Gminy cele i zadania określone
 w KPGO, WPGO i PPGO.

Jednym z celów musi być współpraca powiatu i gmin wchodzących w jego skład, 
w zakresie inwestycji w gospodarce odpadami z ościennymi powiatami. Wynika to ze stosunkowo niewielkiej ilości ludności powiatu - stan obecnej wiedzy wskazuje, że optymalną wielkością inwestycji (koszty inwestycyjne do kosztów utrzymania) jest w tym sektorze przedsięwzięcie obsługujące ok. 150 - 300 tys. mieszkańców. Z tych powodów należałoby podjąć współpracę 
z powiatami ościennymi w realizacji kolejnych zadań w tym zakresie (zaawansowane technologie unieszkodliwiania odpadów w następnych okresach planistycznych).

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami, w ślad za WPGO i KPGO określa:

- Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007:

1.	Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

2.	Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3.	Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

4.	Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Cele średnioterminowe na lata 2008 – 2014:

1.	Deponowanie w roku 2014 na składowiskach nie więcej niż 53% wszystkich odpadów komunalnych.

2.	Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Cel ogólny długookresowy do roku 2015:

1. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.

Do wyżej nakreślonych celów, należałoby włączyć dodatkowy cel, istotny z punktu widzenia potrzeb gminy. Cel ten, to wprowadzenie monitoringu (we współpracy z Inspekcją Ochrony Środowiska) emisji odpadów z działalności gospodarczej do końca 2005 r.,

Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli poprzez ciągłą edukację, w szczególności 
w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów i segregacji,

- wprowadzanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym rozbudowa składowiska odpadów związanego z ZZO „ Stalowa Wola”,

- konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze całego powiatu,

- sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych na składowiska,

- na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną preferowanie kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie,

- wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

9. Koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Bojanów

Koncepcja systemu gospodarki odpadami dla terenu gminy powstała głównie w oparciu 
o Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Stalowowolskiego, Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego, a także obowiązujące akty prawne.

9.1. Przesłanki systemu gospodarki odpadami w gminie uwzględniające ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, wynikające z WPGO i PPGO

- Stała i regularna zbiórka odpadów u wszystkich mieszkańców i wytwórców,

- Selektywna zbiórka „u źródła’, najlepiej trójpojemnikowa, wraz z okresem przygotowawczym. Równoczesna akcją edukacyjna i wdrażanie na całym terenie.

Zbiórka selektywna będzie obowiązkowa, będzie się odbywać w systemie workowym, 
a docelowo do trwałych pojemników 110 l. W zabudowie zwartej, system będzie się opierał o gniazda pojemników ok. 1000 – 1500 l. Segregacja powinna obejmować: szkło z podzia-łem na kolory, papier, metale, tworzywa, materię organiczną. W ramach podanego systemu stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy lub wielopojemnikowy.

- Dosegregowywanie odpadów w obiektach położonych np. w Stalowej Woli lub Bojanowie (stosownie do wybranego wariantu).

- Kontenery -centra zbiórki ustawione w sąsiedztwie - jest to najprostszy system , polegający na ustawieniu w wybranych miejscach pojemników. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać  500-1000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200m. W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub pojemników dużych o specjalnej konstrukcji.

- Wprowadzenie indywidualnych kompostowników w zabudowie rozproszonej np. osiedla domków jednorodzinnych, tereny wiejskie – należy utrzymywać powszechny na terenach wiejskich zwyczaj kompostownia biomasy lub używania części odpadów w karmieniu zwierząt.

- GPZON – docelowo w każdej gminie (cel do osiągnięcia w następnych okresach planistycznych, chyba, że z weryfikacji Planu będzie wynikać, że nie jest to potrzebne), działający ponadto jako punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych (w tym budowlanych) i problemowych oraz innych; GPZON może być urządzony jako lokalne „centrum recyklingu”.

- Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych do udostępnionych pojemników.

- Zakup samochodu do mobilnej zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców (oraz obsługi GPZON-ów). Może on też być uzupełnieniem wariantu „GPZON w każdej gminie”;

- Zbiórka szkła powinna być kontynuowana w oparciu o współpracę z Recykling Centrum Jarosław lub innymi podobnymi recyklerami;

- W zakresie postępowania z odpadami z azbestu zakłada się korzystanie ze składowiska 
w miejscowości Pysznica (wydzielenie osobnej kwatery na tego rodzaju odpad), lub tymczasowe korzystanie z odleglejszych składowisk; w tym obszarze problemowym pojawia się konieczność uprzedniego rzetelnego oszacowania ilości eternitu pozostającego w użyciu na terenie powiatu, gmin. Konieczność zabezpieczenia środków na „interwencyjne” usuwanie porzuconego azbestu, współpraca z policją w zakresie ścigania winnych (zwrotu należności od właścicieli nieruchomości).

- Zbiórka odpadów niebezpiecznych rozszerzana na: odpady „fotograficzne”, zużyte rozpuszczalniki i odpady lakierów, akumulatory i baterie, świetlówki, oleje, opakowania po środkach ochrony roślin, odpady medyczne, w tym leki, chemikalia ogółem, w tym ze szkół i niezidentyfikowane oraz opakowania po nich, elektronika ogółem (zwł. kineskopy, monitory, obwody scalone, oraz nośniki informacji i kasety po barwnikach do drukarek – te ostatnie najlepiej w ramach sklepów z akcesoriami). Odpady te będą przekazywane do istniejących obecnie odbiorców. Jednym z celów jest tu objęcie powiązanym systemem zbiórki odpadów niebezpiecznych, podobnych do komunalnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu zakłada się zorganizować zbiórkę odpadów w oparciu 
o GPZON (przy zbiórce przepracowanych olejów wyłonić wiarygodne firmy np. Eko-Top 
z Rzeszowa lub Raf-Ekologia z Jedlicza). W Stalowej Woli zakłada się powstanie Stacji Przeładunkowej Odpadów Niebezpiecznych wraz z Bazą Odnowy Komputerów.

- Zbieranie padliny - w tym zakresie należy rozważyć wybudowanie co najmniej jednej zbiornicy padliny. Zebrana padlina będzie przekazywana do zakładu w Leżachowie lub innego zakładu utylizacyjnego;

- Zakłada się wykorzystanie auto-złomów, jako „magazynów” wraków samochodowych, tzn. miejsca ich tymczasowego magazynowania i wstępnej segregacji do czasu wywozu do specjalistycznego auto-złomu (może nim być również punkt odbioru samochodów -POS utworzony na terenie powiatu).

- Opony będą zbierane przez punkt skupu i przekazywane do dalszego przerobu. Innym wariantem jest ich skup przez stacje obsługi samochodów, ewentualnie GPZON-y, 
a następnie przekazywanie ich do przerobu za pośrednictwem ZZO w Stalowej Woli. Najbardziej wskazanym byłoby jednak, aby na terenie powiatu działał podmiot gospodarczy zajmujący się skupem opon od serwisów samochodowych itp. firm. W takim przypadku należy dążyć do wykształcenia w społeczeństwie takich postaw, aby zużyte opony zostawiać w serwisie.

- System będzie wspierany stałą edukacją ekologiczną.

- Opcją jest zagospodarowanie odpadów budowlanych np. w ramach GZUK.

- Decyzje co do przyjętych do realizacji konkretnych rozwiązań technicznych zaleca się podejmować we współpracy z powiatami/gminami tworzącymi Zakłady Zagospodarowania Odpadów ZZO.

- Balast i biomasa będą składowane na składowisku w Stalowej Woli (Jamnica) lub innym 
z którym aktualnie będzie podpisana umowa, do czasu jego wypełnienia. Pozostałe odpady będą kierowane do odzysku lub unieszkodliwiana, stosownie do ich rodzaju.

W trakcie opracowywania Planu przeanalizowano trzy warianty systemu gospodarowania odpadami na terenie powiatu stalowowolskiego. W wyniku ustaleń do realizacji wybrano wariant tzw. niezależny, obejmujący:

- Korzystanie ze składowiska w Stalowej Woli (Jamnica) lub innego składowiska. Wybór składowiska uzależniony jest od zawarcia umowy z odbiorcą odpadów.

- Funkcję „centralnego”składowiska docelowo będzie pełniło składowisko w m. Stalowa Wola (Jamnica) po modernizacji (zamknięciu i rekultywacji w 2005 roku obecnie eksploatowanej kwatery), działające w ramach jednego Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

- Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Stalowej Woli (z uwzględnieniem składowiska w Stalowej Woli) z linią do segregacji odpadów suchych o wydajności 
35 Mg/dobę do wydzielenia składników: stanowiska do demontażu odpadów wielkogabarytowych, oddziału czyszczenia i przygotowania wysegregowanych odpadów do transportu, stanowiska do przetwarzania odpadów budowlanych, magazynu odpadów niebezpiecznych, kompostowni odpadów organicznych o wydajności 9000 Mg/rok 
i składowiska odpadów balastowych.

- Modernizację istniejącego składowiska Pysznica.

- Budowę GPZON w każdej gminie.

9.2  Rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania odpadów

9.2.1. Odpady komunalne

9.2.1.1. Wytyczne PPGO

Przy opracowywaniu planu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze powiatu kierowano się następującymi założeniami:

- docelowo powołany zostanie Zakład Zagospodarowania Odpadów „Stalowa Wola”,

- zawarte zostanie porozumienie między-gminne w tej sprawie,

- na obszarach gmin będzie odbywała się selektywna zbiórka odpadów. Sposób zbiórki odpadów zależeć będzie od przyjętej technologii,

- zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii), a pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach,

- prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, karmienie zwierząt na terenach wiejskich itp.).

- system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z ustaw o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Doradza się najpierw wprowadzić worki na selektywną zbiórkę (wszystkim mieszkańcom uzupełnioną o gniazda recyklingu) a potem ewoluować do pojemników – tzn. zaleca się porządkowanie zbiórki odpadów poczynając od źródła (ujednolicenie pojemników jest celem długofalowym i wymagającym ścisłej współpracy z przewoźnikiem odpadów).

Zaleca się wprowadzenie :

-  selekcji u źródła na surowce wtórne z podziałem na asortymenty lub nie,

- okresowej zbiórki (wraz z możliwością odpłatnego odbioru na zgłoszenie) odpadów wielkogaba-rytowych,

- zbiórki odpadów niebezpiecznych np. świetlówek, baterii, leków - długofalowy,

- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”) lub z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych (centra zbiórki),

- edukacji,

- ujednolicanie systemu zbiórki (aby zapewnić mu większą elastyczność i „wymienność”),

- zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym (odpady ulegające biodegradacji z odpadami mineralnymi- jeden pojemnik, suche surowce wtórne wraz 
z wydzielonymi odpadami niebezpiecznymi - drugi pojemnik),

- zbiórki odpadów wielkogabarytowych (okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli,. dostarczenie odpadów do zakładu unieszkodliwiania, bezpośredni odbiór przez producenta lub system wymienny polegający na przekazaniu przestarzałego sprzętu przy zakupie nowego,

- zbiórki odpadów tekstylnych do specjalnych pojemników prowadzonej odrębnie od systemów selektywnej zbiórki odpadów organizowanych przez gminy i PGK.

Zbiórka selektywna „u źródła” - jest to najskuteczniejsza, a zarazem najtrudniejsza forma selektywnej zbiórki odpadów tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Zaletą tej formy jest otrzymanie czystych, jednorodnych odpadów, natomiast wadą - duża liczba zbiorników lub worków foliowych i rozbudowany system transportu. Selekcja „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania.

W ramach systemu stosować można system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy 
i wielopojemnikowy. System trójpojemnikowy jest najbardziej zalecany, gdyż jest on najprostszy 
w obsłudze dla mieszkańca. Polega on na rozdzielaniu śmieci do trzech pojemników odpowiednio na: czyste i suche surowce wtórne (razem papier, plastyk, szkło, metal i in. na które aktualnie jest zbyt), biomasę (odpadki żywności i zielone) oraz balast, czyli nieprzydatną resztę. Wadą jest tu konieczność dosegregowywania surowców wtórnych np. w bazie magazynowo – przeładunkowej. Zalecana jest stymulacja finansowa przez gminy. Mimo wszystko, system ten jest najprostszy 
i najtańszy w eksploatacji.

Kontenery ustawione w sąsiedztwie (centra zbiórki) - jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miasta, osiedla, specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. System ten jest szczególnie przydatny w miastach do obsługi budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych, przy dużych obiektach handlowych, ale również i na terenach wiejskich. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu powinien obsługiwać 500 – 1 000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m. W punktach tych jest umieszczany zestaw kontenerów lub dużych pojemników o specjalnej konstrukcji.

Zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu, wiejskie punkty gromadzenia odpadów) - są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów oraz pojemników i obsługujące znaczny teren (10 tys. - 25 tys. gospodarstw domowych). Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić - dowozić, przeważnie bezpłatnie, różnego rodzaju odpady 
z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku surowców wtórnych, umożliwiające odbiór znacznie większej gamy surowców niż system „kontener w sąsiedztwie”. Oprócz podstawowych odpadów użytkowych (makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy) odbierane są tam: odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, odpady 
z ogrodów i terenów zielonych. W miejscach tych ludzie mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego zostawienia jak też zabrania odpadów, które posiadają dla innych nadal walory użytkowe – przykładowo mogą to być urządzenia techniczne, których się już nie produkuje a nadal istnieje zapotrzebowanie na części zamienne do nich. System taki doskonale funkcjonuje w niektórych miastach Danii. Lokalizacja tych obiektów jest możliwa na terenach składowisk odpadów lub indywidualnie.

9.2.1.2. Selektywna zbiórka w gminie Bojanów

Istniejący w gminie Bojanów system zbiórki odpadów komunalnych oparty jest na zbieraniu ich w pojemnikach (wywożone przez odbiorcę z którym aktualnie podpisana jest umowa). System ten może być dalej rozwijany, przy czym należy zwiększać udział odpadów segregowanych. Właścicielom nieruchomości, posiadającym pojemniki należy dodatkowo rozdawać worki do selektywnej zbiórki i odbierać je nieodpłatnie. W momencie osiągnięcia zbiórki np. 50 % masy potencjalnie wytwarzanych odpadów, należy wprowadzać dodatkowo pojemniki (w sołectwach, które mają najwyższy wskaźnik zbieranych odpadów). W tych miejscowościach należy także 
w pierwszym rzędzie wprowadzać selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych wchodzących 
w skład strumienia odpadów komunalnych.

9.2.2. Odpady niebezpieczne:

9.2.2.1. Wytyczne PPGO

Przy lokalizacji i urządzaniu GPZON zaleca się postępowanie według następujących zasad:

GPZON powinien być łatwo dostępny dla mieszkańców obsługiwanej okolicy. Można go jednakże urządzić w oparciu o bazę lokalnego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Uzupełnieniem działalności GPZON mogą być miejscowe sklepy (pojemniki na świetlówki, baterie, leki), warsztaty (oleje). W takim przypadku, GPZON służyłby jako magazyn na zapełnione pojemniki pochodzące 
z w/w miejsc. Dodatkowo, w określonych dniach/godzinach, GPZON przyjmowałby wszelkie inne rodzaje odpadów niebezpiecznych. Tam, gdzie będzie to możliwe, można organizować GPZON 
w bezpośrednim sąsiedztwie lokalnego centrum recyklingu. Warto wtedy przewidzieć tam wiatę na odpady wielkogabarytowe, zasiek na odpady budowlane itp. Jest to o tyle uzasadnione, że 
w odpadach komunalnych, odpady niebezpieczne stanowią jedynie mały ułamek, a ponadto planuje się zbiórkę powszechnych rodzajów odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego 
w oparciu o powszechnie dostępne pojemniki.

Przy budowie systemu zaleca się urządzenie 6 GPZON na terenie powiatu Stalowowolskiego min. w gminie Bojanów (po pierwszym okresie sprawozdawczym zaleca się rozważyć budowę następnych).

Należy jednak zauważyć, że zarówno konkretne lokalizacje GPZON oraz ich ilość 
i wyposażenie będą ustalać gminy w ramach swoich działań.

Przy planowaniu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego, proponuje się przyjęcie podanego wcześniej podziału na grupy odpadów. Tak przyjęty podział odzwierciedla bowiem istniejące społecznie poglądy (a jest to fakt, z którym należy się liczyć – wprowadzanie tu zmian jest dość kosztowne i nie zawsze uzasadnione), jak też pozostaje w zgodzie z merytorycznymi przesłankami postępowania z poszczególnymi grupami odpadów.

W/w odpady niebezpieczne pochodzące z drobnych firm należy umieścić w tym strumieniu odpadów, co zresztą w dużym stopniu odpowiada stanowi faktycznemu. Poza tym, zmiana systemu z obecnego (odbiór tych drobnych ilości przez firmy specjalistyczne) na całościową obsługę (zbieranie, magazynowanie, przekazanie specjalistycznej firmie) przez operatorów lokalnych 
w ramach systemu pozwoli zapewne obniżyć koszty zbiórki. Na terenie powiatu planowana jest SPON zlokalizowana w Stalowej Woli, mająca na celu magazynowanie odpadów niebezpiecznych zebranych w gminach w GPZON i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji Powyższe odpady można również zbierać w ZZO oraz na odpowiednio wyposażonych składowiskach odpadów.

9.2.2.2. Selektywna zbiórka w gminie Bojanów

Jak zostało opisane w punkcie 9.2.2.1. niniejszego „Planu...”, selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych należy rozpocząć z chwilą uzyskania określonego poziomu zbiórki odpadów komunalnych w ogóle. Zbiórkę należy początkowo oprzeć na okresowych akcjach organizowanych przez ZUK, a następnie wprowadzać pojemniki do selektywnego gromadzenia lub wytypować  podmiot, który zbiórkę określonych rodzajów odpadów będzie prowadzić. Po wybudowaniu GPZON, można sposób zbiórki zwrócić w tym kierunku.

9.2.3. Odpady wielkogabarytowe

9.2.3.1. Wytyczne PPGO

- okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi na telefon,

- dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu własnym transportem,

- bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego 
i sprzętów gospodarstwa domowego). ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych,

- system wymienny polegający na przekazaniu np. jeszcze sprawnego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu, przy zakupie nowego.

9.2.3.2. Selektywna zbiórka w gminie Bojanów

Sukces wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zależeć będzie od zastosowania przez gminę „ulg” finansowych dla wytwórców tych odpadów. Proponuje się wprowadzić odbiór odpadów wielkogabarytowych w kolejności przedstawionej w punkcie 9.2.3.1.

9.2.4. Osady ściekowe

9.2.4.1. Wytyczne PPGO

W ramach gospodarowania osadami ściekowymi na terenie województwa Podkarpackiego zakłada się następujące działania (wybrano mogące mieć znaczenie z punktu widzenia powiatu):

- Rekultywacja terenów zdegradowanych w obrębie szkód górniczych kopalni Siarki „Jeziórko”.

- Rekultywacja zamykanych składowisk odpadów komunalnych, w tym do utrwalania skarp składowisk lub terenów przemysłowych (pobocza dróg itp.).

- Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych (spełniających odpowiednie normy) przy uprawie roślin przemysłowych np. wierzby energetycznej.

- Kompostowanie osadów ściekowych - w tym celu należałoby wybudować kompostownie na terenie ZZO w Stalowej Woli. Bezpośrednio na kompost mogą być przerabiane osady ściekowe nie zawierające nadmiernych ilości metali ciężkich. Proces kompostowania może być prowadzony 
w pryzmach lub dołach na wolnym powietrzu bądź w komorach zamkniętych. Osady ściekowe mogą być kompostowane wspólnie z odpadami ogrodowymi, odpadami drzewnymi, z przemysłu rolno-spożywczego. Kompostowaniu można poddać osady surowe albo ustabilizowane. Proces kompostowania osadów musi być poprzedzony procesem ich zagęszczania. Nie można kompostować osadów w stanie płynnym. Kompostowanie osadów pozwala na wydłużenie żywotności wysypiska, uzyskanie produktu do nawożenia gleb, rekultywacji gruntów albo do zastosowania jako warstwy izolacyjne. Kompostowanie osadów jest również zabiegiem powodującym higienizację osadów.

- Wykorzystanie odpowiednio przygotowanych osadów na przysypkę składowisk (przy uwzględnieniu wymaganych poziomów odpadów biodegradowalnych, które wolno zeskładować 
w kolejnych latach).

- Deponowanie osadów ściekowych na składowiskach. Opcję tę należy stosować w przypadku, gdy brak jest możliwości wykorzystania innych sposobów unieszkodliwiania osadów. Nie zakłada się budowy oddzielnych składowisk tylko na składowanie osadów ściekowych. Składowanie osadów powoduje proces produkcji biogazu co jest istotne przy systemie jego ujmowania 
i wykorzystywania. Migrujący z wysypiska biogaz może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego.

- Najlepszą alternatywą dla rozwiązań 4 i 6 jest fluidalne spalanie osadów ściekowych 
w przeznaczonej do tego, wydzielonej spalarni.

Podejmowane działania związane z gospodarką osadami ściekowymi i sposób postępowania z nimi uzależnione są od składu tych osadów.

Ogólnie zakłada się oparcie gospodarki osadami ściekowymi o ZZO w Stalowej Woli  
(w sposób opisany wyżej). Można jednak rozważyć wyposażenie oczyszczalni ścieków obsługujących duże ilości mieszkańców w kontenerowe kompostownie osadów (w celu poprawy stopnia ich higienizacji).

9.2.4.2. Wytyczne dla gminy Bojanów

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PPGO najlepszym rozwiązaniem jest budowa kompostowni w ramach ZZO w Stalowej Woli. W gminie Bojanów (po zrealizowaniu inwestycji budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej -rozpoczęcie w 2007roku) - należy wprowadzić system kontroli ilości i jakości wytwarzanych osadów ściekowych oraz ich zagospodarowanie na drodze kompostowania. Można też rozważyć zagospodarowanie osadów na terenach wymagających rekultywacji, czy tam gdzie występuje zagrożenie zanieczyszczenia gleb.

9.2.5. Odpady zawierające azbest

9.2.5.1. Wytyczne zawarte w PPGO

WPGO zakłada budowę nowych składowisk lub adaptację już istniejących (np. wydzielenie osobnej kwatery do deponowania odpadów azbestowych na terenie zarówno składowisk komunalnych jak i przemysłowych, w tym na składowisku Młyny i Średnie Wielkie). Wskazuje się następujące rejony lokalizacji głównych składowisk tj.: Tarnobrzeg – (teren „składowiska zewnętrznego – zwałki” Kopalni Machów), wyrobiska „Kupno” (gmina Kolbuszowa), „Duląbka (gm. Dębowiec, „Podborze” (gm. Radomyśl Wielki) oraz rozbudowę składowiska w Kozodrzy 
o kwaterę azbestową. Według PPGO kolejnym kierunkiem jest wdrożenie prawidłowego sposobu postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, poprzez wydzielenie osobnej kwatery do deponowania w/w odpadów na terenie składowiska w Pysznicy oraz opracowanie monitoringu realizacji zadań związanych z usuwaniem i prawidłowym postępowaniem z danymi odpadami.

Istotną rzeczą jest zinwentaryzowanie ilości azbestu zgromadzonego na terenach poszczególnych gmin. W tym celu zaleca się zwrócić się do sołtysów o podjęcie przez lokalną społeczność działań przewidzianych w § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.03 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu.... (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) – tzn. przypomnieć o obowiązku samodzielnego sporządzenia „Inwentaryzacji” – spisu z natury, tj. opisu ilości i stanu posiadnego azbestu.

Informacje te składa się do Wójta/Burmistrza; termin: do końca roku 2004 – Liderzy społeczności lokalnych powinni też rozważyć zawiązywanie społecznych komitetów usuwania azbestu 
i pozyskiwania środków przez te cele – organizacja społeczna ma znacznie większe szanse pozyskania środków, niż osoby fizyczne.

9.2.5.2. Odpady zawierające azbest w gminie Bojanów

W pierwszej kolejności należy dokonać weryfikacji posiadanych danych dotyczących ilości odpadów zawierających azbest, oraz prowadzić stały monitoring ilości usuwanych odpadów. Do czasu wybudowania składowiska przeznaczonego do deponowania odpadów zawierających azbest, należy:

- rozpowszechnić wśród mieszkańców już istniejących odbiorców odpadów zawierających azbest 
i  wprowadzić dopłaty do likwidowanych odpadów,

- przeprowadzić szkolenie wśród mieszkańców na temat bezpiecznego magazynowania odpadów zawierających azbest lub zorganizować na terenie gminy punkt magazynowy.

- wprowadzić mechanizmy organizacyjno-prawne uniemożliwiające prowadzenie wymiany pokryć z eternitu, systemem gospodarczym.

9.2.6. Zużyte oleje

9.2.6.1. Wytyczne zawarte w PPGO

Aktualnie nie istnieje w województwie podkarpackim system zbiórki odpadów olejowych od rozproszonych małych i indywidualnych wytwórców. Odpady te najprawdopodobniej trafiają 
w sposób niekontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych. RN Jedlicze współpracuje z podmiotami trudniącymi się zbiórką odpadów olejowych, które są zrzeszone w sieci RAN. Sieć tę stanowi 12 podmiotów zlokalizowanych w 12 województwach wyposażonych 
w samochody asenizacyjne, ekokontenery i zbiorniki magazynowe. Podmioty RAN posiadają wymagane zezwolenia na zbiórkę, transport odpadów niebezpiecznych. Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych, konieczne jest wypracowanie i wdrożenie nowych zasad ogólnowojewódzkiego zintegrowanego systemu zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych. System ten powinien być ściśle wpisany w system organizacji zbiórki olejów przepracowanych obowiązujący na terenie całego kraju.

Podstawowymi elementami systemu powinny być gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), w tym olejów odpadowych – przepracowanych. Samorząd wojewódzki wspólnie 
z przedstawicielami gmin powinien ustalić standard gminnych punktów zlewu olejów odpadowych. Podstawowym wyposażeniem tych punktów powinny być kontenery o pojemności 600 do 1400 litrów, których produkcja w wersji przystosowanej do gromadzenia olejów przepracowanych jest już wdrożona w kraju.

W przypadku problemu z lokalizacją GPZON, funkcję punktu zlewu olejów może pełnić stacja paliwowa (przede wszystkim w dużych skupiskach ludzkich) przez zawarcie porozumienia gminy ze stacją. Stacje paliwowe zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbiórkę i transport tego odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28 października 2002 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1575). Funkcję takiego punktu mogą też pełnić warsztaty samochodowe.

Innymi elementami systemu zbiórki olejów przepracowanych na terenie województwa powinny być duże, średnie, małe zakłady przemysłowe i stacje obsługi samochodów posiadające własne zbiorniki na oleje odpadowe - przepracowane i podpisane umowy z podmiotami mającymi zezwolenia 
i prowadzącymi zbiórkę olejów odpadowych - przepracowanych w danym województwie oraz bazy zbiorki - będące własnością podmiotów trudniących się zbiórką i transportem olejów odpadowych przepracowanych na określonym terenie. Firmy prowadzące taką działalność powinny spełniać określony standard techniczny i organizacyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa w postępowaniu z olejami przepracowanymi oraz dawać gwarancję wykonania przyjętych na siebie zobowiązań.

Powinny one:

- posiadać personel przeszkolony w zakresie prawidłowego postępowania z olejami przepracowanymi i znajomością obowiązujących przepisów ochrony środowiska dotyczących prowadzonej działalności,

- posiadać stosowne zezwolenie na prowadzoną działalność,

- posiadać sprzęt do odbioru i transportu olejów przepracowanych spełniający wymagania przepisów,

- zbierać oleje gromadzone w partiach od 400 do 600 l.

- posiadać bazę zbiórki z tytułem własności (lub długoletniej dzierżawy) zapewniającą możliwość zmagazynowania 1/12 ilości rocznej zbiorki oleju, jako magazynu awaryjnego,

- posiadać możliwość przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych,

- mieć możliwość wstępnego oczyszczenia olejów przepracowanych np. w przypadku ich zanieczyszczenia wodą ponad określony poziom,

- posiadać możliwość ekspedycji zebranego oleju transportem kolejowym i samochodowym,

- składać Marszałkowi Województwa roczną informację o ilości zebranego oleju odpadowego-przepracowanego zebranego na terenie województwa, oraz informację, którym recyklerom został przekazany, w jakich ilościach i jaką metodą został zagospodarowany,

- posiadać podpisane umowy z podmiotami mającymi stosowne zezwolenia na wytwarzanie olejów odpadowych-przepracowanych, oraz ich zagospodarowanie.

Odpady tej grupy posiadające wysokie właściwości energetyczne mogą być również wykorzystane do podniesienia efektywności zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów np. poprzez zastąpienie, w odpowiednio przygotowanych instalacjach, paliwa gazowego lub olejów pełnowartościowych. Należy jednak podkreślić, że recykling olejów jest działaniem bardziej pożądanym.

9.2.6.2. Odpady zużytych olejów w gminie Bojanów

Na terenie gminy Bojanów nie funkcjonują podmioty gospodarcze wytwarzające zużyte oleje w ilościach wymagających posiadanie własnego zbiornika o pojemności 600 – 1400 litrów.

Zbiórka zużytych olejów powinna się opierać początkowo o okresowe akcje prowadzone przez gminę, następnie zbiórka w GPZON. Można wprowadzić zbiórkę zużytych olejów na stacjach paliw lub warsztatach samochodowych.

9.2.7. Odpady opakowaniowe

9.2.7.1 Wytyczne zawarte w PPGO

Podstawowym celem w gospodarce odpadami opakowaniowymi jest uzyskanie minimalnych poziomów odzysku - 50,0 %, poziomu recyklingu - 25,0 % w 2007 roku, jak również wdrożenie systemu selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych od mieszkańców (w perspektywie 2007 r. objęcie zbiórka 50-70 % ludności miejskiej i 35 % ludności wiejskiej).

WPGO wyznacza tu m.in. następujące cele krótkoterminowe na lata 2003- 2006:

- sprawne funkcjonowanie sieci punktów skupu, miejscowych punktów skupu surowców wtórnych (powinny być one traktowane promocyjnie),

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- uzgodnienia ze sferą przemysłową reprezentującą zakłady przetwarzające odpady, działań zapewniających odzysk i recykling na poziomie określonym docelowo na rok 2007,

- uzgodnienia ze sferą produkcyjną (producentów i użytkowników opakowań) działań prewencyjnych zmierzających do zapobieganiu powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz uruchomienie systemu odzysku niektórych rodzajów opakowań (np. pojemników aerozolowych, opakowań po substancjach i preparatach chemicznych),

- działania informacyjno - edukacyjne (edukacja społeczeństwa poprzez organizowanie zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych, edukacja w prasie, radiu i TV, organizowanie konkursów).

9.2.7.2. Odpady opakowaniowe w gminie Bojanów

Zbiórkę odpadów opakowaniowych należy oprzeć o selektywną zbiórkę odpadów, z których wyodrębniane byłyby odpady opakowaniowe, oraz utworzenie sieci punktów skupu odpadów poużytkowych (nawet mobilnych).

9.2.8. Wyeksploatowane pojazdy

Według PPGO rozwój sieci stacji demontażu SWE ma na celu wprowadzenie mechanizmów zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów motoryzacyjnych, bezpiecznego dla środowiska postępowania z wrakami samochodowymi z uwzględnieniem możliwości ponownego wykorzystania pochodzących z nich części i materiałów. Władze lokalne winny mobilizować podmioty gospodarcze do utworzenia na terenie powiatu POS (punktów odbioru samochodów), które odbierałyby w całości samochody i po płytkim demontażu przekazywałyby do Stacji Demontażu Samochodów (SDS), która prowadziły by demontaż głęboki oraz przekazywałaby do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpowiednim wyspecjalizowanym podmiotom.

System prowadzenia zbiórki tego rodzaju odpadu (i wszystkich jego części składowych) powinien być prowadzony na szczeblu powiatu. Należy dokonać zmian w przepisach prawa, które uniemożliwiałyby oddawanie do punktu kasacyjnego jedynie tabliczki z numerem nadwozia.

9.2.9. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

9.2.9.1. Wytyczne zawarte w PPGO

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, handel i inni.                 W powiecie stalowowolskim nie prowadzono dotąd badań strumienia tych odpadów, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. W większości  zużyty sprzęt elektryczny    i elektroniczny trafia na wysypiska odpadów komunalnych i do składnic złomu.

W ostatnich latach ilość złomowanych elektrycznych i elektronicznych będzie wzrastała. Jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego, głównie sprzętu komputerowego i gospodarstwa domowego. Na podstawie badań w Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta od 3 do 5 % w skali roku.

Należy się spodziewać, że zmianie z pewnością ulegnie również jakość tych odpadów. Nowe technologie produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych eliminują ze stosowania substancji niebezpiecznych takich jak: ołów, kadm, rtęć i chrom.

Podstawowym zadaniem będzie zbiórka urządzeń zawierających elementy elektryczne 
i elektroniczne od podmiotów gospodarczych i użytkowników indywidualnych. Uzyskane elementy  od ludności będą przekazywane do gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych(GPZON), skąd drobne elementy będą przekazywane  do Bazy Odnowy Komputerów, a większe elementy te będą rozmontowywane w stacji zbiórki tego typu odpadów przy ZZO „Stalowa Wola”, skąd również części będą przekazywane do Bazy Odnowy Komputerów. Działalność tej bazy polegać będzie na sprawdzeniu przydatności do pracy złomowanych zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, odzysku wysokogatunkowej stali, stopów aluminium i metali szlachetnych, wykorzystaniu elementów elektronicznych do produkcji zabawek, pomocy naukowych, modernizacji starego sprzętu komputerowego.

Uzasadnieniem stworzenia Bazy Odnowy Komputerów są:

- modułowa budowa zestawu komputerowego (kości pamięci, dyski, napędy optyczne, karty graficzne itp.),

- problemy z utylizacją elementów zestawu komputerowego i ich szkodliwością,

- możliwość wykorzystanie komputerów starszej generacji dla większości oprogramowań biurowych i księgowych.

Stworzenie Bazy Odnowy Komputerów przez kapitał prywatnych przedsiębiorców przyczyni się do rozwoju sektora elektronicznego i informatycznego automatycznie tworząc wyszkolone kadry techników, informatyków i programistów, równocześnie zaspokajając potrzeby edukacyjne komputeryzacji szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w administracji publicznej gmin powiatu. Specyficznym odpadem w tej grupie są zużyte baterie po wykształceniu odpowiednich zachowań w społeczeństwie (np. poprzez akcję rozpoczętą od szkół) należy zmierzać do umieszczenia pojemników w sklepach.

9.2.9.2. Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gminie Bojanów

Podstawowym zadaniem w gospodarce odpadami elektrycznymi jest organizacja zbiórki urządzeń zawierających elementy elektryczne i elektroniczne. Zbiórka ta powinna przebiegać dwuetapowo:

- od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu, lub bezpośrednio do zakładów demontażu,

- od użytkowników indywidualnych - poprzez sklepy, lub punkty zbierania organizowane przez gminy (GPZON).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PPGO, zbiórkę tego rodzaju odpadów należy oprzeć
o GPZON, do czasu jego powstania, należy zorganizować miejsce zastępcze ( np. na oczyszczalniach lub składowisku).

9.3.  Unieszkodliwianie odpadów

9.3.1. Działania krótkoterminowe według WPGO i PPGO

Na terenie gminy Bojanów brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów (składowiska odpadów)

9.3.1.1. Działania krótkoterminowe rozważane przez gminę Bojanów

Obecnie w gminie Bojanów odpady wywożone są na składowisko do Stalowej Woli (Jamnica) na podstawie zawartej umowy z odbiorcą odpadów. Wywóz odpadów prowadzi Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli własnym sprzętem specjalistycznym. Brak własnego składowiska na terenie gminy, wywóz zeskładowanych odpadów na inne duże składowisko ma również pozytywne strony tej operacji tj:

- wyeliminowanie konieczności dostosowania składowiska do obowiązujących wymogów dla tego typu budowli,

- szybsze wdrożenie systemu zbiórki odpadów komunalnych ze względu na konieczność podpisania indywidualnych umów z odbiorcą  lub przewoźnikiem odpadów,

- wyeliminowanie  wpływu na środowisko ( brak konieczności prowadzenia monitoringu przez najbliższe lata oraz w okresie 30 lat po zamknięciu składowiska),

- szybsze znalezienie terenu pod budowę sortowni lub GPZON-u.

Ujemne strony to koszty poniesione odbiorcy odpadów tj: jednostce specjalizującej się  
w odbiorze odpadów i ich wywiezieniu na składowisko.

9.3.2.  Działania długoterminowe według WPGO i PPGO

9.3.2.1  Działania długoterminowe według PPGO

W wariancie PPGO zakłada się korzystanie ze składowiska w Stalowej Woli 
Koniecznością staje się tu budowa ZZO w Stalowej Woli (Zakładu Zagospodarowania Odpadów) dla 95 tys. mieszkańców z min. następującymi urządzeniami: linią do segregacji odpadów, kompostownią odpadów organicznych o wydajności 9000 Mg/rok, oddziałem czyszczenia 
i przygotowania wysegregowanych odpadów do transportu, stanowiskiem do demontażu odpadów wielkogabarytowych poza zawierającymi freony – te podlegałyby tylko magazynowaniu). Zaleca się powiązanie tych obiektów z GPZON oraz stacją przeładunkowo – magazynową.

9.3.2.2. Działania długoterminowe według WPGO

Odpady komunalne z terenu powiatu stalowowolskiego, w tym gmina Bojanów będą obsługiwane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów  w Stalowej Woli wyposażony 
w następujące urządzenia:

- linię do segregacji odpadów suchych o wydajności 35 Mg/ d do wydzielania składników;

- stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych;

- oddział czyszczenia i przygotowania wysegregowanych odpadów do transportu;

- stanowisko do przetwarzania odpadów budowlanych;

- magazyn odpadów niebezpiecznych;

- kompostownia odpadów organicznych o wydajności 9 000 Mg/ rok;

- składowisko odpadów balastowych.

Ponadto do działań w zakresie unieszkodliwiania odpadów należy:

- Dostosowanie składowiska w Pysznicy (Kat. B – do modernizacji).

9.2.10. Zbiórka gruzu budowlanego

9.2.10.1 Wytyczne zawarte w PPGO

W sektorze remontowo-budowlanym nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania powstawania odpadów „u źródła” przy wykonywaniu prac budowlanych i remontowych. Warunkiem minimalizacji gromadzenia jest wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami, którego elementami są: zbiórka, transport, zagospodarowanie.

W celu maksymalizacji odzysku surowców wtórnych niezbędne jest prowadzenie prac demontażowych w sposób pozwalający na selektywne gromadzenie odpadów i usunięcie zanieczyszczeń już w miejscu ich powstawania. Dotyczy to w szczególności:

- drewna odpadowego, gdzie istnieje konieczność wydzielenie drewna impregnowanego,

- drewno odpadowe uzyskane z demontażu okien: usunięcie okuć stalowych i gwoździ,

- szkło uzyskane z demontażu okien: usunięcie kitu,

- wymieszany gruz i materiały z rozbiórki: segregacja na placu rozbiórki (warunek ten należałoby wprowadzać w rozstrzygnięciach dotyczących wytwarzaniu odpadów).

Transportem odpadów z miejsca powstawania do zakładów unieszkodliwiania zajmować się będą wytwórcy lub specjalistyczne firmy transportowe. Ze względu na zróżnicowanie ilościowe 
i przestrzenne wytwarzanego w ciągu roku gruzu proponuje się wykorzystywanie do recyklingu przewoźnego zakładu do kruszenia i przesiewania użytkowanego w zależności od potrzeb i miejsca nagromadzenia odpadu. Usługami w zakresie recyklingu gruzu budowlanego powinny zajmować się, w ramach swojej działalności, firmy budowlane, bezpośrednio wykorzystujące otrzymane kruszywo na własne potrzeby. Tworzenie firm specjalistycznych zajmujących się tylko recyklingiem gruzu budowlanego może okazać się obecnie ekonomicznie nieuzasadnione.

Zakłady powyższe mogą znajdować się na terenie ZZO wyposażonego w stanowisko do przetwarzania odpadów budowlanych.  Może się też okazać, że zebrany gruz będzie wykorzystywany przez mieszkańców powiatu do robót budowlanych.

Zaleca się nakazywanie segregacji w decyzjach na budowę.

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

1.	Wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe.

2.	Specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku
 i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować się powinny specjalne zakłady usytuowane w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych (w tym na terenie ZZO). Zakłady te wyposażone będą w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych. Zakłady te będą skoncentrowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystany do celów budowlanych oraz rekultywacji składowisk.

9.2.10.2. Odpady gruzu budowlanego w gminie Bojanów

Odpady gruzu budowlanego powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane przez wytwórcę (w miejscu wytworzenia). W przypadku, gdy wytwórca nie może prowadzić odzysku, odpady powinny być posegregowane i w takim stanie trafić do GPZON i dalej do ZZO w Stalowej Woli. Część odpadów zmagazynowanych w GPZON, może zostać wykorzystana przez gminę.

10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

Działalność wszelkich jednostek organizacyjnych oraz obywateli powinna się opierać na racjonalnej gospodarce odpadami. Działania w zakresie gospodarki odpadami powinny przede wszystkim skupić się na ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów. W przypadku, gdy nie będzie możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów powinny one być odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak największa ilość odpadów powinna być przekazywana do ich ponownego wykorzystania, najlepiej u źródła powstawania odpadów. Jeżeli odpady nie będą mogły być ponowne wykorzystane, należy je zagospodarować w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.

10.1 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

Dla poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami przede wszystkim należy skupić się na działaniach prowadzących do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Aby osiągnąć zamierzony cel należałoby wprowadzić następujące działania:

- przeprowadzać akcje edukacyjne aby podnieść poziom świadomości obywateli,

- przeprowadzać akcje informacyjne w celu wskazania sposobów gospodarowania odpadami,

- przeprowadzać akcje utrwalające i promujące korzystne postawy dla gospodarki odpadami np. nie używaj jednorazówek,

- wprowadzać instrumenty ekonomiczne (np. uzależnienie kosztów usuwania odpadów od ilości, rodzaju),

Następne działania powodujące poprawę gospodarki odpadami w gminie to osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów (zgodnie z planami wyższego szczebla – powiat, województwo, kraj):

  - ulegających biodegradacji,

  - wielkogabarytowych,

  - opakowaniowych,

  - budowlano-remontowych pochodzących z sektora komunalnego,

  - niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

10.1.1 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji

Zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie Rady 1999/31/EC w art. 5 określa się wymagania w zakresie deponowania na składowiskach odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Uwzględniając wymagania planów szczebla wyższego oraz wytyczne zawarte 
w przepisach należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 2004 r. będącym podstawą do określenia  ilości powstających tego typu odpadów w gminie Bojanów oszacowano na poziomie 160,32 Mg. W latach 2005-2014 planuje się wytwarzanie  odpadów ulegających biodegradacji w przedziale od 163,44 Mg do 166,37 Mg.

W roku 2006 na składowiska może trafić do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komu-nalnych ulegających biodegradacji czyli (164,18 Mg x 83% = 136,27 Mg); a w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji czyli 123,81 Mg.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w WPGO i PPGO  określa się następujące zadania:

w pierwszym okresie, czyli w latach 2003-2006

- popularyzacja kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Przyjmuje się założenie, że ok. 10 % tej grupy odpadów zostanie w ten sposób zagospodarowana ( ok. 16 Mg),

- budowa instalacji zapewniających przyjęcie odpadów organicznych z pielęgnacji terenów

zielonych i ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych. Będą to głównie instalacje

budowane w ramach ZZO oraz gminna kompostownia pryzmowa.

Wynika z powyższego, że budowa kompostowni oraz wsparcie organizacji przydomowych kompostowni powinno być jednym z priorytetowych zadań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Zwrócić należy jednak uwagę na fakt, że podane we wstępnej części ilości odpadów tego rodzaju są ilościami wyliczonymi ze wskaźników (brak dokładnych danych). Wprowadzenie dokładniejszej ewidencji wytwarzanych odpadów powinno posłużyć weryfikacji przedstawionych wartości w celu określenia odpowiedniego kierunku działań.

10.1.2 Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe ze względu na swoją specyfikę wymagają odrębnego systemu ich zagospodarowania. Odpady te najczęściej są wytwarzane w gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury, rzadziej w sektorze gospodarczym. Najbardziej typowymi odpadami wielkogabaryto-wymi są: zużyty sprzęt AGD (kuchenki, lodówki), stare meble, zużyte urządzenia elektroniczne.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami odpady tego rodzaju będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie ZZO w Stalowej Woli.

Działania gminy powinny w pierwszej kolejności sprowadzić się do:

- zebrania danych o istniejących możliwościach zbytu tego rodzaju odpadów do już istniejących poza gminą, punktów zbierania, odzysku, recyklingu, unieszkodliwiania a także do - podnoszenia świadomości ludności o zagrożeniach jakie niesie ze sobą niewłaściwe postępowanie z odpadami 
(freonami, metalami ciężkimi itp.).

Gmina może zapewnić teren na magazynowanie niektórych rodzajów odpadów np. mebli.

10.1.3 Odpady opakowaniowe

Gospodarkę odpadami opakowaniowymi regulują następujące przepisy: ustawa 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej 
i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r.) oraz rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.). Są to nowe przepisy, które wprowadzają wytyczne zgodne z zasadami obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje się podwyższenie poziomów odzysku wskazanych ww. rozporządzeniu po roku 2007.

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami zakłada się osiągnięcie docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:

- w roku 2005

-opakowania z papieru i tektury – 45%

-opakowania ze szkła – 35 %

-opakowania z tworzyw sztucznych – 22%

-opakowania metalowe – 35%

- opakowania wielomateriałowe – 20%

- w roku 2010

-opakowania z papieru i tektury – 50%

-opakowania ze szkła – 45 %

-opakowania z tworzyw sztucznych – 30%

-opakowania metalowe – 45%

-opakowania wielomateriałowe – 30%

Ilości odpadów opakowaniowych, które trzeba będzie poddać odzyskowi i recyklingowi 
w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Tabela  Nr 17.  Docelowe ilości odpadów opakowaniowych, które trzeba będzie poddać odzyskowi i recyklingowi w latach 2005 i 2010  (obliczenia własne)

| Rodzaj odpadu opakowaniowego | Obowiązek odzysku i recyklingu w roku 2005( Mg) | Obowiązek odzysku i recyklingu w roku 2010( Mg) |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 51,34 | 57,61 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2,56 | 3,88 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 11,02 | 15,17 |
| Opakowania ze szkła | 48,89 | 63,48 |
| Opakowania z metali | 5,44 | 7,06 |

10.1.4 Odpady budowlane

Do grupy odpadów budowlanych zaliczamy odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych i remontowych. Odpady budowlane nie są typem odpadów jednorodnych. Najczęściej możemy spotkać: gruz betonowy, gruz ceglany, szkło, tworzywa sztuczne, elementy metalowe, drewno.

Dla Województwa  przewiduje się następujące poziomu odzysku tego rodzaju odpadów:

- 20% do roku 2005

- 40% do roku 2010

Na podstawie przeprowadzonych analiz docelowo do odzysku trzeba będzie poddać 59,15 Mg odpadów w roku 2005, w roku 2010 odzyskowi trzeba będzie poddać 119,47 Mg odpadów budowlanych.

10.1.5 Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych stanowią bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. W odpadach komunalnych możemy m. in. wyróżnić następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

- baterie i akumulatory

- lampy fluorescencyjne (tzw. świetlówki)

- detergenty i opakowania po detergentach zawierające substancje niebezpieczne

- przeterminowane lekarstwa

- odczynniki fotograficzne

- pojemniki po farbach

- zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne

- oleje przepracowane oraz substancje nimi zanieczyszczone (np. szmaty)

- urządzenia zawierające freony

Zgodnie ze strategią zawartą w planach gospodarki odpadami wyższego szczebla zakłada się następujące poziomy odzysku:

- 22% do roku 2005

- 50% do roku 2010

Zgodnie z powyższymi wytycznymi ilości odpadów niebezpiecznych, które będą musiały być poddane odzyskowi wynoszą:

- w roku 2005 –  3,26 Mg  odpadów niebezpiecznych

- w roku 2010 –  7,47 Mg odpadów niebezpiecznych

10.2 Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Dla podmiotów działających w sektorze gospodarczym Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjął na lata 2003-2014 następujące założenia:

  - zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów

  - bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów

  - eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Aby gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach działała sprawnie i realizowała wytyczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, są potrzebne następujące działania:

- informowanie osób rozpoczynających działalność gospodarczą o ciążących na podmiotach gospodarczych obowiązkach z zakresu ochrony środowiska, 
a w szczególności gospodarki odpadami,

- porównanie ewidencji podmiotów prowadzących działalność i uregulowań,

w zakresie  gospodarki odpadami,

- edukowanie kadry kierowniczej w zakresie obowiązków w gospodarce odpadami 
i postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania, w tym także nielegalnego składowania odpadów poprzez zwiększenie kontroli gospodarki odpadami,

- współpraca z nadzorem  weterynaryjnym w zakresie wymiany informacji o źródłach powstawania i  instalacjach niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego,

- propagowanie idei „czystej technologii” ,

- stopniowe wprowadzanie ograniczenia ilości odpadów w przeliczeniu na produkt, surowiec.

Działania prowadzone w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jak i z sektora gospodarczego powinny opierać się na współdziałaniu samorządu województwa z powiatem i gminą i odwrotnie.

11. Zadania do realizacji w gospodarce odpadami dla Gminy Bojanów wraz 
z harmonogramem realizacji w latach 2004-2014

Realizacja celów wyznaczonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami wymaga określenia szeregu zadań technicznych (inwestycyjnych) i organizacyjnych. Do grupy zadań organizacyjnych zaliczyć należy: określenie zasad systemu selektywnej zbiórki odpadów,  edukację ekologiczną oraz monitoring gospodarki odpadami, oraz prowadzenie kontroli posiadaczy odpadów (we współpracy z IOŚ). Grupa zadań inwestycyjnych obejmuje przedsięwzięcia w zakresie budowy infrastruktury technicznej umożliwiającej wytwórcom i posiadaczom odpadów prawidłowe prowadzenie procesów gospodarowania nimi.  W tabeli nr 26 przedstawiono harmonogram działań gminy z uwzględnieniem propozycji określonych w PPGO.

##### Tabela  nr 18.  Harmonogram realizacji przedsięwzięć dla Gminy Bojanów

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podjęcie działań organizacyjnych: - wskazanie i przeszkolenie osób (liderów) odpowiedzialnych za wprowadzanie „Planu...”, - przegląd posiadanych środków technicznych | 2004/2005 | Wójt Gminy |
| 2. | Weryfikacja regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie. | 2004/2005 | Rada Gminy, Wójt Gminy |
| 3. | Rozpropagowanie wśród mieszkańców założeń „Planu...” | 2004/2004 | Wójt Gminy |
| 4. | Rozpoznanie (kontrola) aktualnego stanu postępowania z odpadami w sektorze gospodarczym | 2005 | Wójt Gminy |
| 5. | Wdrożenie systemu zbierania zwłok zwierzęcych | 2005 | Wójt Gminy, Służby weterynaryjne |
| 6. | Objęcie zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych 100% ogólnej liczby mieszkańców gminy | 2005 | Wójt Gminy |
| 7. | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych i wybranych rodzajów odpadów 100 % ogólnej liczby przedsiębiorców | 2006 | Gminny Zakład Usług Komunalnych |
| 8. | Opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką odpadami weterynaryjnymi | 2006 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta powiatu, Zakłady świadczące usługi weterynaryjne |
| 9. | Monitoring usuwania azbestu | 2006 | Wójt Gminy, Nadzór Budowlany |
| 10. | Wyznaczenie lokalizacji i opracowanie dokumentacji GPZON | 2006 | Wójt Gminy |
| 11. | Budowa GPZON | 2007 | Wójt Gminy |
| 12. | Organizacja i budowa punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie tych działań | 2006-2008 | Wójt Gminy |
| 13. | Wdrożenie i doskonalenie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców | 2006-2010 | Wójt Gminy |
| 14. | Wdrożenie i doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | 2006-2010 | Wójt Gminy |
| 15. | Wdrożenie i doskonalenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2006-2010 | Wójt Gminy |
| 16. | Wprowadzenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2006 – 2010 | Wójt Gminy |
| 17. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami i sposobu postępowania z odpadami komunalnymi | 2006-2010 | Wójt Gminy, Gminny Zakład Usług Komunalnych |
| 18. | Wdrożenie i doskonalenie systemu zbiórki, gromadzenia i transportu niektórych rodzajów odpadów z działalności gospodarczej | 2006 - 2010 | Wójt Gminy, GZUK |
| 19. | Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych | 2006-2010 | Wójt Gminy, Przedsiębiorcy |
| 20. | Wdrożenie i doskonalenie zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2006-2010 | Wójt Gminy |
| 21. | Wdrożenie i systematyczne zwiększanie stopnia odzysku odpadów biodegradowalnych. | 2006-2011 | Wójt Gminy, GZUK |
| 22. | Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadach określonych w planie gospodarki odpadami przy współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz włączenie gminy do dużego systemu gospodarki odpadami (powiatowego lub większego) | 2006-2011 | Wójt Gminy |
| 23. | Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla całej gnminy | 2007-2013 | Wójt Gminy |
| 24. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 2006 - ciągle | Wójt Gminy |
| 25. | Monitoring gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 2006-ciągle | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta powiatu |

12. Program edukacji w zakresie gospodarki odpadami

Jednym z ważniejszych elementów prowadzących do sukcesu wynikającego z wprowadzania „Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Bojanów” jest wysoka świadomość „ekologiczna” społeczeństwa. Świadomość powyższą można osiągnąć poprzez stałą i systematyczną edukację.

Edukacja ekologiczna powinna mieć charakter uporządkowany, posiadać jasno określony cel, zakres, sposób realizacji oraz źródła finansowania.

Celem edukacji ekologicznej w Gminie Bojanów jest osiągnięcie sukcesu w zakresie realizacji prezentowanych w „Planie...” założeń.

Zakres edukacji ekologicznej powinien obejmować całą ludność gminy, z jednej strony jako mieszkańców wytwarzających odpady komunalne, z drugiej strony jako przedsiębiorców 
i pracowników wytwarzających odpady z działalności gospodarczej. Szczególny nacisk należy położyć na edukację dzieci i młodzieży.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona wielopłaszczyznowo.

1. Podmioty prowadzące edukację.

Edukację ekologiczną powinni prowadzić:

- pracownicy Urzędu Gminy, odpowiednio do tego przygotowani na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim;

- ośrodki edukacyjno-oświatowe, a w szczególności nauczyciele szkół wszystkich szczebli, gminne ośrodki kultury, zaproszeni eksperci ze szkół wyższych, organizacje pozarządowe.

Wcześniej należy przeprowadzić szkolenia wśród nauczycieli i pracowników gminnych ośrodków kultury, organizacji pozarządowych;

- przedstawiciele organów rządowych (Wojewody, WIOŚ itp.), oraz organizacji ekologicznych.

2. Metody prowadzenia edukacji.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona różnorodnymi metodami, z których wymienić można:

- informowanie – plakaty, ulotki, broszury, gazetki, wykłady itp.;

- szkolenia – np. mieszkańców na zebraniach gminnych, pracowników samorządowych, nauczycieli, przedsiębiorców, pracowników zakładów funkcjonujących w gminie;

- ekonomiczne – nagrody, premie, zwolnienia z opłat, kary za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z „Planu...”;

- konkursy, festyny itp.

Należy propagować ideę tworzenia „liderów”, którzy będą kreować wzorce właściwego postępowania.

Edukacja ekologiczna powinna się rozpocząć z chwilą uchwalenia „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Bojanów” i rozwijać się w miarę wprowadzania do realizacji poszczególnych zadań. Uchwalenie „Planu...” powinno być przez mieszkańców zauważone.

Wszystkie sukcesy związane z realizacją poszczególnych zadań powinny być mieszkańcom znane, a zwłaszcza te, które przynoszą korzyści finansowe dla gminy i jej mieszkańców.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona zasadniczo w sposób bezinwestycyjny, tym niemniej istnieje możliwość jej finansowania ze środków budżetu gminy, funduszy ochrony środowiska poszczególnych szczebli jak i ze środków zewnętrznych (opisanych w dalszej części „Planu...”).

13. Instrumeny finansowe służące realizacji zamierzonych celów w Planie Gospodarki Odpadami

13.1 Źródła pozyskiwania funduszy

Finansowanie inwestycji i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami obejmuje następujące formy:

- Środki własne inwestorów;

- Pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- Dotacje i dopłaty z gromadzonych środków na powiatowych i gminnych funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- Kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) 
z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjonalne;

- Zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ,fundusze strukturalne i fundusz spójności, fundacja ISPA);

- Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju – EBOiR, Bank Światowy);

- Kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne;

- Leasing;

13.2 Zasady finansowania przedsięwzięć.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierunki przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zostały określone w ustawie z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627) – z późn. zm.),   cele szczegółowe są aktualizowane co roku -  dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony środowiska przed odpadami, NFOŚiGW zakłada dofinansowanie m.in. takich priorytetowych zadań inwestycyjnych:

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych;

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych;

- Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych;

Wysokość dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW jest uzależniona od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie, w formie pożyczek lub kredytów generalnie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji przedsięwzięcia.. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów oraz terminowych spłat poszczególnych rat. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalone przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków funduszu mogą być pokryte koszty poniesione po dniu podjęcia uchwały 
o przyznaniu dofinansowania. Środki funduszu nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem inwestycji oraz realizację zadań uzupełniających bezpośrednią inwestycję.

Dominującą formą pomocy finansowej ze środków są oprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Istnieją możliwości  częściowego umorzenia pożyczek. Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki strefy budżetowej, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty 
i kultury. Pomoc ze środków funduszu może być udzielona wszelkim podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odpowiadające kryteriom wyboru przedsięwzięć na wniosek spełniający wymagania formalne.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki gminnych funduszy (będące funduszami celowymi, będącymi w gestii gminy) zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska winny być przeznaczone  na:

- Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

- Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska

- Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła

- Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej

- Urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień, parków

- Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

- Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom

- Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

- Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

- Wspieranie ekologicznych form transportu

- Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody

- Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska

- Realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi

Fundacja Eko-Fundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są m.in.:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

Projekty składane do EkoFunduszu powinny spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

  - wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów - donatorów,

  - uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

mających szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

Z dotacji Eko-Funduszu nie mogą korzystać te przedsięwzięcia, które kwalifikują się do otrzymania dofinansowania w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Z dofinansowania mogą skorzystać: samorządy, instytucje charytatywne, wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne itp. podmioty, nie będące przedsiębiorcami, oraz przedsiębiorcy.

Z dotacji EkoFunduszu finansowane mogą być jedynie koszty budowy i wyposażania podstawowych obiektów technologicznych inwestycji oraz urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania obiektów podstawowych.

Banki wspierające inwestycje ekologiczne

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska. Udziela kredytów na między innymi: budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych 
z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane w wysokości od 1%. Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat, a okres karencji 1 rok. BOŚ udziela również kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Inne banki aktywnie wspomagające finansowanie gospodarki odpadami to:

Bank Światowy,

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,

Polski Bank Rozwoju S.A.,

Bank Rozwoju Eksportu S.A.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstanie możliwość finansowania inwestycji 
w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (inwestycje w skali regionalnej i lokalnej). Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych 
w przyszłości ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Źródła finansowania inwestycji związanych z odpadami zostały określone w Sektorowym Programie Operacyjnym Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna.

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wsparcie inwestycyjne 
w okresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju przeznaczone będzie przede wszystkim na budowę, rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki 
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Równolegle z realizacją sektorowych programów operacyjnych i programu regionalnego realizowane będą duże projekty współfinansowane z Funduszu Spójności.

W ramach tego nastąpi wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiorki, transportu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych. W ramach tego priorytetu będą realizowane działania, służące stworzeniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami oraz działania związane z eliminacją zanieczyszczeń azbestem.

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji.

Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców

Podstawowym instrumentem finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w grupie przedsiębiorców jest „Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006". Dziedzina zawarta jest w Priorytecie 2: “Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym Rynku Europejskim”; w Działaniu 2.4: “Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”. Ze względu na ograniczoną wielkość funduszy przeznaczonych na realizację ww. działań, przyznawanie środków odbywać się będzie według rankingu opartego o jednolite kryteria oceny wniosków. Pozwolą one na jasny i obiektywny wybór projektów, a z drugiej strony wskażą przedsiębiorcom jaki rodzaj projektów może być przedstawiony oraz jakie z nich zostaną uznane za priorytetowe-

W ramach zakresu wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi - celem jest wsparcie działań inwestycyjnych, a także operacyjnych służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne, czy też zmiany technik operacyjnych.

Rodzaje wspieranych projektów:

- budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z Krajowym i wojewódzkimi, a także lokalnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów;

- rozbudowa i modernizacje urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw;

- tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych w formy (np. poprzez ich odwadnianie, zagęszczanie, segregację, neutralizację itp.), ułatwiające ich magazynowanie oraz transport, a następnie odzysk lub unieszkodliwianie w instalacjach do tego przeznaczonych;

- tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania;

- tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania wytwarzania oraz segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych;

Poziom wsparcia finansowego:

Wsparcie ze środków publicznych UE (EFRR) ma charakter dotacji (refundacji) wspieranych preferencyjnymi pożyczkami (ze środków NFOSiGW). Pomoc publiczna głównie inwestycyjna wynosi w zależności od podziałania, wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji od 30 do 65% kosztów kwalifikowanych projektu.

13.3 Terminy, koszty i źródła finansowania programu ochrony środowiska dla Gminy Bojanów

Wprowadzanie w życie planu gospodarki odpadami wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową lub rozbudową Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO), Gminnych punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), zakupem sprzętu do zbiórki i transportu odpadów itp. W PPGO określono (za WPGO i KPGO) szacunkowe wielkości niezbędnych nakładów, oraz koszty  jednostkowe funkcjonowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł/rok) i na 1 Mg wytworzonych odpadów komunalnych (zł).

Tabela  Nr 19. Symulacja kosztów w gospodarce odpadami

| Rok | na 1 mieszkańca [zł/rok] | za 1 t odpadów komunalnych [zł] |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 31,5 | 91,5 |
| 2005 | 33,5 | 94,2 |
| 2006 | 35,2 | 96,9 |
| 2007 | 37,0 | 99,6 |
| 2008 | 38,8 | 102,1 |
| 2009 | 40,7 | 104,8 |
| 2010 | 42,7 | 107,4 |
| 2011 | 44,9 | 110,4 |
| 2012 | 47,4 | 114,1 |
| 2013 | 50,1 | 117,5 |
| 2014 | 52,6 | 120,3 |
| wUE obecnie | 160 – 200 (40 eur) | b.d. |

Załącznik Nr 2 - stanowią tabele obrazujące przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi (harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 8 lat 
i okres 4 lat) zgodnie PPGO

Uczestnictwo Powiatu w utworzeniu ZZO Stalowa Wola wiązać się będzie (dla gmin) 
z pewnymi kosztami. Ogólne koszty szacowane są na łączną kwotę  42 000 zł.  Budowa GPZON wiązać się będzie z kosztami rzędu 71 tys. zł (na jeden GPZON). Koszt całkowity GPZON-u będzie zależał od rodzaju odpadów, które będzie on miał przyjmować. Zaleca się otwarcie GPZON-ów jako centrów recyklingu a następnie ich dalszą ewolucję do pełnego zakresu magazynowanych odpadów.

Większość kosztów działań inwestycyjnych będzie ponoszona przez gminy, związki gmin lub samorząd wojewódzki. Powiat nie ma  bezpośredniego obowiązku inwestowania. Może jednak, w miarę posiadanych możliwości wspomagać działania gmin.

Ponadto WPGO określa zadania nieinwestycyjne w sektorze komunalnym. Z tego 
w kompetencjach Powiatu leży zadanie pn. ciągła akcja edukacyjno – informacyjna. Jej koszt na terenie całego Województwa określono jako 1200 tys. zł w całym okresie planistycznym. Powiat musi się więc liczyć z koniecznością wydawania kwoty rzędu 3 – 10 tys. zł/rok.

14. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Wójt Gminy jest odpowiedzialny za wdrożenie systemu opracowanego w gminnym planie gospodarki i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie realizacji planu pozwala oceniać prawidłowość i efektywność działań. Ponadto pozwala również odpowiednio szybko reagować na powstałe zmiany spowodowane zmianami warunków zewnętrznych. Zadania z zakresu monitoringu gospodarki odpadami będą polegały na działaniach organizacyjno – kontrolnych. System monitoringu i oceny zadań dla celów zawartych 
w planie gospodarki odpadami dla gminy Bojanów obejmuje:

- obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych,

- system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych,

- wskaźniki realizacyjne zamierzonych działań.

Opiniowanie projektu planu

Zgodnie z ustawą o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami (stanowiący część gminnego programu ochrony środowiska) powinien zostać uchwalony przez radę gminy w terminie do 30 czerwca 2004 r. Proces ten poprzedzony jest etapem opiniowania. Zgodnie z ustawą 
o odpadach projekt gminnego planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Organy te udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Raport z postępów we wdrażaniu planu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt gminy ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Gminy sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. Pierwszy termin złożenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami upływa 30 czerwca 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

Weryfikacja i aktualizacja planu

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ustawie o odpadach wymaga się, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Przed upływem tego okresu (prawdopodobnie przed datą 30 czerwca 2008 r.) należy dokonać weryfikacji, które z elementów planu muszą ulec ponownej aktualizacji i analizie, oraz należy zaktualizować cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe. Proponuje się także przeprowadzanie jeden raz w roku   przeglądu „Planu...” w celu analizy stopnia realizacji wyznaczonych zadań i podjęcia natychmiastowych działań weryfikacyjnych.

Wskaźniki monitorowania efektywności planu

Podstawowym elementem monitoringu planu gospodarki odpadami jest sprawozdawczość. Poniżej zostaną przedstawione podstawowe wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji zadań określonych w „Planie...”

Tabela Nr 20. Wskaźniki monitorowania Planu

| lp | wskaźnik | stan wyjściowy (rok 2000 ) | 2005 | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ilość wytwarzanych odpadów komunalnych kg/1 mieszkańca / rok | 223,59 |  |  |  |  |
| 3 | ilość wytworzonych (lub zebranych) odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca/ rok | 2.0/b.d. |  |  |  |  |
| 4 | ilość zebranych odpadów komunalnych Mg/1 mieszkańca /rok |  |  |  |  |  |
| 5 | ilości odpadów wysegregowanych Mg/1 mieszkańca/rok, z podziałem na asortymenty | b.d. |  |  |  |  |
| 6 | liczba mieszkańców objętych regularną zbiórką odpadów | b.d. |  |  |  |  |
| 7 | liczba mieszkańców objętych zbiórką selektywną | b.d. |  |  |  |  |
| 8 | liczba zestawów do segregacji | b.d. |  |  |  |  |
| 9 | liczba pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych | b.d. |  |  |  |  |
| 10 | liczba pojemników do zbiórki odpadów niesegregowanych | b.d. |  |  |  |  |
| 11 | ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) | b.d. |  |  |  |  |
| 12 | ilość składowanych odpadów biodegradowalnych (np. biomasa, osady ściekowe) | b.d. |  |  |  |  |
| 13 | ilość wytworzonych osadów ściekowych t.s.m./s.m. | brak oczyszcz. |  |  |  |  |
| 14 | ilość osadów ściekowych zeskładowanych | - |  |  |  |  |
| 15 | ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele przemysłowe | - |  |  |  |  |
| 16 | ilość osadów ściekowych wykorzystanych rolniczo | - |  |  |  |  |
| 17 | ilość osadów ściekowych przekształconych termicznie | - |  |  |  |  |
| 18 | nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | b.d. |  |  |  |  |

15. Wnioski z analizy oddziaływania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów na środowisko

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami jest dokumentem określającym zakres działań 
w kierunku ochrony środowiska w Gminie Bojanów. Wskazane cele i działania w dziedzinie gospodarki odpadami mają doprowadzić do poprawy stanu środowiska w gminie.

Wprowadzanie zadań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów ma doprowadzić do zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na składowiska odpadów komunalnych oraz na zmniejszenie zapotrzebowania na surowce dla przemysłu. Określone poziomu odzysku oraz zakresy gospodarowania niektórymi odpadami są elementami działań w ramach Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz wypełniania zobowiązań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej. Skupienie się, na korzystnym dla środowiska, zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych pozwoli na: zmniejszenie negatywnego oddziaływania spowodowanego niewłaściwym gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi oraz mniejszego zapotrzebowania i używania sztucznych nawozów. Wprowadzenie zasad kompostowania odpadów biodegradowalnych  pozwoli na poprawę stanu gleb w gminie oraz na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych wywożonych na składowiska.

Niniejszy plan zakłada również podjęcie działań w kierunku zwiększenia kontroli nad systemami zagospodarowania odpadów komunalnych a szczególnie odpadów niebezpiecznych. Realizacja założeń planu pozwoli na polepszenie, racjonalnej i zgodnej z założeniami ochrony środowiska wyższego szczebla, polityki poprawy stanu ochrony środowiska.

Plan zakłada także podjęcie działań w zakresie realizacji międzygminnego systemu gospodarki odpadami, a w szczególności ogniskowaniu składowania odpadów na jednym składowisku. Rozwiązanie takie powoduje zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko składowisk odpadów (jedno zamiast kilku) oraz na lepsze zagospodarowanie środków finansowych (ograniczenie kosztów).

W planie zawarte są również zadania w zakresie edukacji mieszkańców oraz przedsiębiorców. Realizacja przedstawionych zadań pozwoli na skuteczne zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich niewłaściwego gospodarowania. O wiele korzystniejszym dla środowiska naturalnego oraz dla budżetu jest zapobieganie powstawaniu zagrożeń związanych 
z gospodarką odpadami niż likwidacja skutków.

Podsumowując, realizacja zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów pozwoli na stopniową poprawę stanu środowiska w gminie.

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki odpadami w gminie Bojanów został sporządzony w sposób zgodny 
z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach i innych dokumentach szczebla krajowego, 
w tym z projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (rozporządzenie weszło w życie dnia 23.04.2003), oraz z odpowiednimi dokumentami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Plan stanowi integralną część programu ochrony środowiska, zawierającego opis uwarunkowań środowiskowych, demograficznych i gospodarczych gminy Bojanów.  Z tego względu, w planie pominięto elementy opisu wymienionych uwarunkowań. 	Opracowanie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bojanów”  jest wypełnieniem obowiązków nałożonych przez obecne przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska. Wykonanie założeń określonych w niniejszym planie ma na celu poprawę jakości środowiska w gminie oraz racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na gospodarkę odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,

- cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,            w tym projektowany system gospodarki odpadami,

- niezbędne koszty funkcjonowania i zasady finansowania proponowanego systemu,

- sposób monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Dla potrzeb konstrukcyjnych Planu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

- odpady powstające w sektorze komunalnym,

- odpady powstające w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

Ponadto plan przedstawia zadania, które mają być zrealizowane przez odpowiednie organy 
w określonym zakresie czasowym (patrz: harmonogram zadań). Zadania te polegają na wprowadzeniu m. in. selektywnej zbiórki odpadów (surowców wtórnych powstałych z odpadów), selektywnej zbiórki tzw. odpadów problemowych (odpady w postaci zużytych lodówek, mebli, pralek itp.), likwidacji dzikich wysypisk śmieci, edukacji mieszkańców jak postępować z odpadami.

Plan zawiera również  analizę stanu gospodarki odpadami z której wynika, że gmina prowadzi systemowe działania organizacyjne i inwestycyjne w tym zakresie. Odpady komunalne są odbierane z nieruchomości przez wyspecjalizowane jednostki i wywożone poza teren gminy. Na terenie gminy brak jest składowiska odpadów. Prawidłowa gospodarka odpadami przyczyniła się także do zmniejszenia „dzikich” składowisk. W rezultacie znacznie zmniejszyło się obciążenie środowiska odpadami. Rozwija się także system segregacji odpadów obejmujący szkło, tekturę, 
i tworzywa sztuczne.

Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że 
w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie gminy, z rosnącym udziałem frakcji organicznej; przejściowo może także nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych oraz azbestu. Oczywiście w przypadku odbierania wszystkich odpadów od mieszkańców gminy i prowadzenia ich selekcji.

Propozycja docelowego systemu gospodarki odpadami oparta jest na porozumieniu między gminnym w ramach prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. Odpady będą wywożone do ZZO w Stalowej Woli. Ponadto planowany jest gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). W celu rozwiązania problemu odpadów azbestowych WPGO zakładał budowę nowych składowisk lub adaptacje już istniejących (do 2030 roku nastąpić ma całkowite usunięcie azbestu). Z uwagi na specyfikę gminy Bojanów nie przewiduje się specjalnych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów przemysłowych.

Najważniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, min. zastępowanie niskiej jakości paliw stałych innymi nośnikami energii oraz doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

W zadaniach krótkoterminowych - w perspektywie 4-letniej ujęto harmonogram uwzględniający m.in.  formy realizacji. Zadania podzielono na zadania własne gminy oraz zadania koordynowane. Część zadań wynika z konieczności włączenia się w regionalne i lokalne systemy gospodarki odpadami (np. działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu, monitoring gospodarki odpadami opakowaniowymi, współpraca z sektorem MSP, działania edukacyjne itd.). Całokształt zadań podporządkowany jest udziałowi w realizacji ponadgminnego systemu gospodarki odpadami.

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja planu nie przyczyni się do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska, przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych.

Monitoring i ocena wydrążania planu opierać się będzie na konkretnych, limitach 
i miernikach przyjętych w niniejszym dokumencie oraz miernikach zawartych w dokumentach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami będą weryfikowane co 2 lata, natomiast długoterminowe - co 4 lata.

Dokumentem nadrzędnym dla Gminnego Planu Gospodarki Odpadami jest Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami.

Załącznik  Nr 1

WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W ZAKRESIE ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

| Lp. | Nazwa Zakładu | Adres korespondencyjny | Decyzje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z dnia | Znak |
| 1 | AUTO CRAFT Helena i Zbigniew Wowk | 37-450 Stalowa Wola ul. Jana Pawła II 13 | 12.04.2002 r. | OŚR.III.7663/7/2002 zbieranie odpadów |
| 2 | MAK-POL | 37-450 Stalowa Wola ul. Okulickiego 98 | 28.01.2002 | OŚR.III.7663/14/2002/03 zbieranie odpadów |
| 3 | ELMETA A. Seweryn, A. Wojtowicz | 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego | 29.11.2002 | OŚR.III.7663/13/2002 zbieranie odpadów |
| 4 | PW REGO Sp.J. L. Pocheć, R. Ćwik | 30-347 Kraków ul. Wadowicka 3 | 25.10.2002 | OŚR.III.7663/12/2002 zbieranie odpadów |
| 5 | Firma Handlowo-Usługowo – Produkcyjna TOMPOL | 97-200 Tomaszów Maz. ul. Sosnowa 45 | 23.01.2003 r. | OŚR.III.7663/15/02/03 zbieranie odpadów |
| 6 | Firma PROHANTRA Tomasz Malczewski | 37-450 Stalowa Wola ul. Okulickiego 125 | 13.06.2002 r. | OŚR.III.7663/9/2002 zbieranie odpadów |
| 7 | HSW – Zakład Transportu Sp. z o.o. | 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1 | 20.10.2003r. 30.04.04 | OŚR.III.7663/5/03, /8/03 OŚR.III.7663/2/04 zbieranie i transport odpadów |
| 8 | HSW – LORRESTA Sp. z o. o. | 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1 | 2003/2004 r. | OŚR.III.7661/29/2003/04 zbieranie i magazynowanie odpadów |
| 9 | HSW S.A. – Centrum Budowy Maszyn Sp. z o. o. | 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1 | 13.06.2002 r. | OŚR.III.7663/3/2002 zbieranie odpadów |
| 10 | Jerzy Rybak Sklep w Rozwadowie | 37-450 Stalowa Wola ul. Rynek 57 | 12.04.2002 r. | OŚR.III.7663/6/2002 r. zbieranie odpadów |
| 11 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Kielcach | 35-367 Kielce Pl. Wolności 10 | 14.08.2002 r. | OŚR.III.7663/10/2002 zbieranie odpadów |
| 12 | Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Kielcach, Oddział w Baranowie Sandom. z /s w Skopaniu, Sklep w Zaklikowie | 37-457 Skopanie | 31.10.2002 r. | OŚR.III.7663/4/2002 zbieranie odpadów |
| 13 | Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL w Rzeszowie S.A. | 37-105 Rzeszów ul. T. Boya Żeleńskiego 11 | 13.06.2002 r. | OŚR.III. 7663/5/2002 zbieranie odpadów |
| 14 | PREFABUT –St. Wola | 37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 15 | 29.06.2004 r. | OŚR.III.7663/7/2004 zbieranie odpadów |
| 15 | PPHU „EKO-KOMPLEX POLSKA” Sp. z o.o. | 23-230 Trzydnik Duzy 63A | 23.01.2004 r. 15.04.2004 r. | OŚR.III. 7663/4 i 7/2004 zbieranie odpadów |
| 16 | WĘGLOBUD Sp. z o.o. | 37-450 Stalowa Wola ul. Mickiewicza 14 | 30.09.2003 r. | OŚR.III.7663/2/2003 zbieranie i transport odpadów |
| 17 | FTHU TRANS-ROL | 37-415 Zaleszany | 13.04.04 r. | OŚR.III.7663/3/2004 transport odpadów |
| 18 | WTÓR – METAL Stanisława Stępień | 35-082 Rzeszów ul. Wetlińska 10 | 26.03.2003 r. | OŚR.III.7663/1/2003 zbieranie odpadów |
| 19 | Skup Złomu Metali Nieżelaznych Joanna Trafiło-Florek | 37-450 Stalowa Wola ul. Podgórą 7 | 6.04.04 r. | OŚR.III.7663/1/2004 zbieranie odpadów |
| 20 | CENTROSTAL Stalowa Wola | 37-450 Stalowa Wola ul. Przemyska 30 | 2003 r. | OŚR.III.7663/9/2003 zbieranie odpadów |

Załącznik Nr 2

ZADANIA STRATEGICZNE OBEJMUJĄCE OKRES CO NAJMNIEJ 8 LAT

Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi

| Lp | Opis zadania inwestycyjnego | Koszty szacun-kowe tys. zł | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004-2007 | 2008- 2011 | 2012- 2015 |
| 1 | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Stalowa Wola” – Zakład Intensywnego Przerobu Odpadów „Stalowa Wola” dla ca 95 tys. M | 42000 | 30000 | 12 000 | - |
| 2 | Likwidacja “dzikich wysypisk” | 60 | 60 | - | - |
| Razem | 42060 | 30060 | 12000 |  |

Jednostki realizujące:

1. zad. 1 – Urząd Miasta Stalowa Wola i Urzędy Gmin w ramach Związku Gmin Dolnego Sanu, podmioty gospodarcze

2. zad. 2 – Urząd Gmin Bojanów.

Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami niebezpiecznymi i gospodarczymi

| Lp. | Opis zadania inwestycyjnego | Koszty szacun-kowe tys. zł | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004-2007 | 2008- 2011 | 2012- 2015 |
| 1 | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) – szt. 6 | 420 | 420 | - | - |
| 2 | Budowa SPON - 1 obiekt w miejscowości Stalowa Wola | 1 600 | 1 600 | - | - |
| 3 | Zbiórka i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku | 1 000 | 500 | 500 | - |
| Razem | 3520 | 2520 | 500 | 500 |

Jednostki realizujące:

1. zad. 1 – Urzędy Gmin powiatu stalowowolskiego

2. zad. 2 – Podmiot gospodarczy, Urząd Marszałkowski

3. zad. 3 – Podmioty gospodarcze

4. zad.4 – Podmiot gospodarczy

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  OBEJMUJĄCY OKRES 4 LAT

Koszty inwestycyjne

Sektor komunalny ( bez odpadów niebezpiecznych)

Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi

| Lp | Opis zadania inwestycyjnego | Koszty szacun-kowe tys. zł | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004-2007 | 2008- 2011 | 2012- 2015 |
| 1 | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Stalowa Wola” – Zakład Intensywnego Przerobu Odpadów „Stalowa Wola” dla ca 95 tys. M | 42000 | 30000 | 12 000 | - |
| 2. | Likwidacja “dzikich wysypisk” | 60 | 60 | - | - |
| Razem | 42060 | 30060 | 12000 | - |

Jednostki realizujące:

1. zad. 1 – Urząd Miasta Stalowa Wola i Urzędy Gmin w ramach porozumienia lub związku  
    gmin

2.zad. 2  – Urząd Gmin Bojanów.

Sektor gospodarczy (wraz z odpadami niebezpiecznymi)

Przedsięwzięcia strategiczne w gospodarce odpadami   niebezpiecznymi i gospodarczymi

| Lp. | Opis zadania inwestycyjnego | Koszty szacun-kowe tys. zł | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004-2007 | 2008- 2011 | 2012- 2015 |
| 1 | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) – szt. 6 | 420 | 420 | - | - |
| 2 | Budowa SPON - 1 obiekt w miejscowości Stalowa Wola | 1 600 | 1 600 | - | - |
| 3 | Zbiórka i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku (realizacja do roku 2030) | 1 500 | 500 | 500 | 500 |
| Razem | 3520 | 2520 | 500 | 500 |

Jednostki realizujące:

1. zad. 1 – Urzędy Gmin powiatu stalowowolskiego

2. zad. 2 – Podmiot gospodarczy, Urząd Marszałkowski

3. zad. 3 – Podmioty gospodarcze

4. zad.4 – Podmiot gospodarczy

Koszty pozainwestycyjne Sektor komunalny ( bez odpadów niebezpiecznych)

Zestawienie i koszt szacunkowy działań nie-inwestycyjnych w sektorze komunalnym 
       na lata 2004 – 2015

| Lp. | Opis zadania inwestycyjnego lub działania | Jednostki realizujące | Koszty w tys. zł | Coroczne koszty w kolejnych latach realizacji | Potencjalne źródła finansowa-nia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004- 2007 | 2008- 2011 | 2012- 2015 |  |
| 1 | Organizacja szkoleń w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Stalowej Woli przy Związku Gmin Dolnego Sanu i konferencji dotyczących gospodarki odpadami | Związek Gmin Dolnego Sanu, organizacje pozarządowe z powiatem | 380 | 140 | 120 | 120 | Gminny i PFOŚiGW, Inne źródła |
| 2 | Prowadzenie edukacji w szkołach na temat segregacji odpadów u źródła | Gminy, organizacje pozarządowe | 24 | 8 | 8 | 8 | Środki własne gmin |
| 3 | Wspieranie działań dotyczących rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Powiat | - |  |  |  |  |
| 4 | Raporty i aktualizacja PPOŚ z PPGO | Powiat | 30 | 30 |  |  |  |
| 5 | Opracowywanie GPOŚ z GPGO /+aktualizacja/ | Gminy | 120 | 120 |  |  | Środki własne gmin |
| 6 | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie | Powiat, Gminy | 24 | 8 | 8 | 8 |  |
| 7 | Likwidacja “dzikich składowisk” | Gminy | 36 | 12 | 12 | 12 | Środki własne |
| 8 | Zgłaszanie do WIOŚ przypadków niewłaściwego składowania odpadów przemysłowych | Gminy, Organizacje pozarządowe | - |  |  |  |  |
| Razem: | 614 | 318 | 148 | 148 |  |

Sektor gospodarczy (wraz z odpadami niebezpiecznymi)

Wprowadzanie zakładanego w Planie Gospodarki Odpadami systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów 
z sektora gospodarczego, a przede wszystkim odpadów niebezpiecznych, wymagać będzie ponoszenia znacznych kosztów, między innymi na: budowę gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON

Zestawienie i koszt działań w sektorze gospodarczym wraz z odpadami  niebezpiecznymi) na lata 2004 – 2015

| Lp. | Opis zadania inwestycyjnego lub działania | Jednostki realizujące | Koszt szacun-kowe (tys. zł) | Lata realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 -2007 | 2008-2011 | 2012-2015 | Potencjalne źródła finansowania |
| 1 | Ciągła akcja edukacyjno –informacyjna, cykl szkoleń dla uczestników procesu eliminacji PCB i azbestu | Urzędy Gmin | 12 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Monitoring realizacji procesu eliminacji PCB i azbestu | Urzędy Gmin | 12 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | Koszt eksploatacji 6 GPZON i 1 SPON | Urzędy Gmin | 4200* | 1400 | 1400 | 1400 |  |
| Razem | 4224 | 1408 | 1408 | 1408 |  |

*Koszt rocznej eksploatacji 1szt. GPZON wynosi zgodnie z KPGO - 32 000 zł/ rok i 1 szt. SPON – 158 tys. zł./ rok, razem 350 tys. zł.

Załacznik Nr 3

SŁOWNIK OKREŚLEŃ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH W PGO

- Odpady - substancja lub przedmiot należąca do jednej z kategorii określonych w zał. 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć , lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

- Odpady niebezpieczne - odpady należące do kategorii, lub rodzajów odpadów określonych ma liście A zał. nr 2 do ww. ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w zał. nr 4 do ww. ustawy, lub należące do określonych na liście B i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w zał. nr 3 do ww. ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w zał. nr 4 do ww. ustawy.

- Gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad działaniami i miejscami unieszkodliwiania.

- Magazynowanie  odpadów - czasowe przetrzymywanie, lub gromadzenie odpadów przed ich transportem , odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

- Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych.

- Odpady medyczne - odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań w zakresie medycyny.

- Odpady obojętne – odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne, ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku musza być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziemi.

- Odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne- odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeniach na zwierzętach.

- Odzysk - wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w zał. nr 5 do ww. ustawy.

- Odzysk energii - termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

- Oleje odpadowe - wszelkie oleje smarowe, lub przemysłowe, które nie nadają się do wykorzystania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje do turbin, oleje hydrauliczne.

- PCB - polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0.005% wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów - każdy kto faktycznie włada odpadami, wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna; domniemywa się, ze władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling - taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji, lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling ograniczony, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling ograniczony - obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub obróbka beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach, przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia ograniczona lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling ograniczony.

- Składowisko odpadów - obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

- Spalarnia odpadów - instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcenie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

- Stosowanie komunalnych osadów ściekowych - rozprowadzanie po powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów ściekowych do gleby, w celu ich wykorzystania.

- Termiczne przekształcanie odpadów - procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego celu instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling ograniczony nie jest traktowany jako termiczne przekształcenie odpadów.

- Unieszkodliwianie odpadów – poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w zał. nr 6 do ustawy o odpadach, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

- Wytwórca odpadów – każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie, lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu  tych odpadów, a także wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jak również podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usług stanowi inaczej.

- Zbieranie odpadów – każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- GPZON – gminne punkty odpadów niebezpiecznych.

- POS – punkty samochodów wycofywanych z eksploatacji.

* * *

Załacznik Nr  4

Mapa  7.3. Instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego                 w województwie podkarpackim