PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej dz. Nr Ew. 4810                                                          w m. Przyszów Ruda – Osiedle                                                                       w km 0+000 – 0+408 w ramach szkód powodziowych

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

Marzec 2010 r.

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1-3 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 4 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 5-6 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 7-8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej dz. Nr Ew. 4810                                                          w m. Przyszów Ruda – Osiedle                                                                       w km 0+000 – 0+408 w ramach szkód powodziowych

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+408= 0,408km | km | 0,408 |
| 2 | D-01.02.01 063 | Karczowanie krzaków podszycia , ilość sztuk krzaków 1000/ha Miejscowe zakrzewienie o łącznej powierzchni 0,05ha | ha | 0,05 |
| 3 | D-01.02.02 021 | Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odległość do 30m , grubość warstwy do 15cm Urobek do późniejszego wykorzystania na skarpy nasypu km 0+000 – 0+408; 408,0m×6,0m=2448,0m2 Zjazdy po str. L i P w km 0+000 dł. 30,0m×5,0m=150,0m2 Zjazdy po str. L szt.2 o łącznej dł. 20,0m×5,0m=100,0m2 Razem = 2698,0m2 | m2 | 2698,0 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 4 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Według tabeli robót ziemnych= 1975,5m2 | m 2 | 1975,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV Profilowanie po zdjęciu humusu przed wykonaniem nasypów i przemieszczeniem urobku poprzecznie i podłużnie Obmiar jak w pozycji 3 = 2698,0m2 | m2 | 2698,0 |
| 6 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna , grubość warstwy 20cm Rozjazd RL-6,0m,RP- 3,0m =20,0m2 Zjazd po stronie lewej 10,0m×3,5m =35,0m2 Zjazd po stronie prawej 20,0m×2,5m =50,0m2 Zjazd po str. lewej dł. 5,0m, szer.3,0m, R LiP - 4m =25,0m2 Zjazd na dr. tłucz. dł.40,0m,szer.4,0m,R LiP - 5m =175,0m2 Zjazd po str. lewej dł. 5,0m, szer.3,0m, R LiP - 5m =25,0m2 Km 0+000 – 0+400; 400,0m×4,0m =1600,0m2 Razem = 1930,0m2 | m2 | 1930,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-06.01.01 003 | Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I –III Wg tabeli robót ziemnych = 708,70m2 | m2 | 708,70 |
| 8 | D-06.01.01 011 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1,0m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm Ziemia z pozycji 3 ( usuwanie humusu) Wg tabeli robót ziemnych = 708,70m2 | m2 | 708,70 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.