#### Strona tytułowa:

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Remont drogi w m. Gwoździec nr 101146R

Gwoździec – Wołudniowa w km 0+000 do km 0+980

Nazwy i Kody:

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Gmina Bojanów z siedzibą Urzędu w Bojanowie

Nazwa i adres jednostki opracowującej:

###### mgr inż. Piotr Śliwiński, 37-405 Pysznica, ul. Topolowa 18A

Data opracowania:

27.09.2012 r

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

## OPIS TECHNICZNY

Planowany remont drogi w m. Gwoździec nr 101146R Gwoździec – Wołudniowa w km 0+000 do km 0+980  polegać będzie na:

- mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni,

- wykonaniu uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym – tłuczeń kamienny, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 75 kg / m 2, tj. średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- wykonaniu uzupełnienia obustronnych poboczy materiałem kamiennym – mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm.

Parametry geometryczno - konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Planuje się wykonanie remontu przy zachowaniu istniejących parametrów geometrycznych dla korony drogi, tj.:

- szerokość nawierzchni jezdni - 3,0 m,

- szerokość poboczy - 0,50 m.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 1. | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: Km 0+000 – 0+980; 980 m x 3,0 m = 2940 m 2 | m 2 | 2940 |
| 2. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: Km 0+000 – 0+980; 980 m x 3,0 m = 2940 m 2 | m 2 | 2940 |
| 3. | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 75 km / m 2 (warstwa śr. 3 cm): Km 0+000 – 0+980; 980 m x 3,0 m = 2940 m 2 x 75 kg / m 2 // 1000 = 220,5 t | t | 220,5 |
| II. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Km 0+000 – 0+980; 980 m x 3,0 m = 2940 m 2 | m 2 | 2940 |
| III. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 5. | D-06.01.10 | Wykonanie poboczy, uzupełnienie materiałem kamiennym (niesort) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Km 0+000 – 0+980; 980 m x 0,5 m x 2 str x 0,16 m = 156,8 m 3 | m 3 | 156,8 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Nr pozycji | Elementy scalone |
| --- | --- |
| 1 - 3 | D-04.00.00 Podbudowy |
| 4 | D-05.00.00 Nawierzchnie |
| 5 | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |