KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

Remont  drogi gminnej w m. Przyszów Łapówka ,                                  dz. Nr Ew. 4241/7                                                                                               w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą woj. Nr 872) – 0+305 (skrzyżowanie z drogą gminną Nr 101112R),                                             nawierzchnia szer. 4,0m , pobocza szer. 0,75m -                               w ramach szkód powodziowych

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,305 |  |  |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m 3 | 173,8 |  |  |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi - kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |
| 3 | D-03.01.01 021 | Przedłużenie przepustu Ø 60 na skrzyżowaniu z dr. woj. Nr 872 Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej z bet. ,rur żelbetowych Ø60 cm i izolacji styków rur papą i ścian lepikiem | m | 4,0 |  |  |
| 4 | D-03.01.01 151 | Przedłużenie przepustu Ø 60 na skrzyżowaniu z dr. woj. Nr 872 Wykonanie ścianek czołowych przepustu z bet. dla przepustów Ø 60 wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem. | m3 | 2,94 |  |  |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 5 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia gruntowa) Profilowanie na szerokości korpusu drogowego tj. 4,0m +2×0,75 | m² | 1738,0 |  |  |
| 6 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m² | 1311,0 |  |  |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/ m² | t | 98,3 |  |  |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m² | 1280,0 |  |  |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym | m³ | 44,0 |  |  |

| WARTOŚĆ NETTO |  |
| --- | --- |
| VAT |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Wartość zamówienia: ……………………………………………..

Słownie: ……………………………………………………………

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowe

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy Scalone | Wartość |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8 |  |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |
| OGÓŁEM |  |