PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Nr 101112 R                                                                   w m. Przyszów Zapuście – Przyszów Łapówka w km

0+000(skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 872) - 1+150 nawierzchnia szer. 4,5m i 2,5 , pobocza 0, 75m i 0,5m

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 101112 R                                                                   w m. Przyszów Zapuście – Przyszów Łapówka w km

0+000(skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 872) - 1+150 nawierzchnia szer. 4,5m i 2,5 , pobocza 0, 75m i 0,5m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 1+150= 1,15km | km | 1,15 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy W km 0+000 – 1+050 1050,0m× 0,15m3/m=157,5m3 | m 3 | 157,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=10m = 40,0m2 Km 0+000 – 1+040; 1040,0m×4,6m=4784,0m2 Km 1+040 – 1+050; 10,0m×4,1m=41,0m2 Km 1+050 – 1+070; 20,0m× =67,0m2 Km 1+070 – 1+150; 80,0m×2,6m=208,0m2 Zjazdy na dr. gminne: Km0+870 dł. 5,0m ,szer. 4,0m , R =4,0m = 30,0m2 Km1+040 str. L dł. 5,0m ,szer. 4,5m , R =6,0m = 45,0m2 Km1+040 na wprost dł. 5,0m ,szer. 4,5m , R =6,0m = 45,0m2 Razem = 5260,0m2 | m² | 5260,0 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 4,5m Urobek na poszerzenie korpusu drogi Km 0+200-0+400; 200m×0,4m =80,0m² Km 0+550-0+850; 300m×0,4m =120,0m² Celem osiągnięcia nawierzchni szerokości 2,5m Km1+070-1+120; 50m×0,3m =15,0m² RAZEM= 215,0m2 | m² | 215,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 215,0m² | m² | 215,0 |
| 6 | D-04.04.01 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=10m = 40,0m2 Km 0+000 – 0+850; 850,0m×4,6m=3910,0m2 Km 1+040 – 1+050; 10,0m×4,1m=41,0m2 Km 1+050 – 1+070; 20,0m× =67,0m2 Km 1+070 – 1+150; 80,0m×2,6m=208,0m2 RAZEM= 4266,0m2 | m² | 4266,0 |
| 7 | D-04.04.02 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna po zagęszczeniu 15cm Km 0+850 – 1+040; 190,0m×4,6m=874,0m2 Zjazdy na dr. gminne: Km0+870 dł. 5,0m ,szer. 4,0m , R =4,0m = 30,0m2 Km1+040 str. L dł. 5,0m ,szer. 4,5m , R =6,0m = 45,0m2 Km1+040 na wprost dł. 5,0m ,szer. 4,5m , R =6,0m = 45,0m2 Razem = 994,0m2 | m2 | 994,0 |
| 8 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz.3 = 5260,0m² 5260,0m² × 50kg/m²=263,0t | t | 263,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj.RP=6,0m i RL=10m = 40,0m2 Km 0+000 – 1+040; 1040,0m×4,5m=4680,0m2 Km 1+040 – 1+050; 10,0m×4,0m=40,0m2 Km 1+050 – 1+070; 20,0m× =65,0m2 Km 1+070 – 1+150; 80,0m×2,5m=200,0m2 Zjazdy na dr. gminne: Km0+870 dł. 5,0m ,szer. 4,0m , R =4,0m = 30,0m2 Km1+040 str. L dł. 5,0m ,szer. 4,5m , R =6,0m = 45,0m2 Km1+040 na wprost dł. 5,0m ,szer. 4,5m , R =6,0m = 45,0m2 Razem = 5145,0m2 | m² | 5145,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 10 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+000 – 1+050 ; 1050,0m×0, 75m×2×8cm= 126,0m³ Km 1+050 – 1+150 ; 100,0m×0, 5m×2×8cm= 8,0m³ Zjazdy do posesji i pól = 16,0m3 Razem = 150,0m3 | m³ | 150,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.