PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej Nr 101152 R Maziarnia – Wygon

w km 0+000   - 0+800                                                                                        w ramach szkód powodziowych.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi - kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2-4 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi - kod CPV 45230000-8 | 5-6 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 7-9 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 10 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 11-12 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101152 R Maziarnia – Wygon

w km 0+000   - 0+800                                                                                        w ramach szkód powodziowych.

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+800= 0,800km | km | 0,800 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.01.01 012 | Wykop oraz przekop (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat III Poszerzenie przepustu Wykop pod kręgi żelbetowe i murki czołowe istniejącego przepustu Ø80 celem poszerzenia po 1,0m po stronie LiP 2×3m³/m =6,0m³ | m 3 | 6,0 |
| 3 | D-02.01.01 082 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z budowaniem ziemi na nasyp , grunt kat. III oraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą Zasypanie przewodów przepustu i w obrębie murków czołowych Obmiar jak w poz. 2 = 6,0m3 | m3 | 6,0 |
| 4 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą. Km 0+015-0+800; 785,0m×0,15m3/m=~118,0m3 | m³ | 118,0 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi - kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 5 | D-03.01.01 031 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 80. Izolacja styków rur papą i rur lepikiem. Przedłużenie istniejącego przepustu po stronie LiP po 1,0m = 2,0m | m | 2,0 |
| 6 | D-03.01.01 151 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z bet. dla przepustu Ø80 wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (4,0m×1,6m×0,3m)- 0,24m3(otwór)=1,68m³ 1,68m³×2 szt. =3,36m³ | m³ | 3,36 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV 0+015-0+800 785,0m× 3,2m=2512,0m² Zjazdy w km 0,138 i 0+154 po stronie lewej dł. 5,0 , szer. 3,0m ; R = 4,0m ; 25,0m2×2=50,0m2 RAZEM = 2562,0m² | m² | 2562,0 |
| 8 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w- wa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Km 0+015 -0+800; 785,0m×3,2m=2512,0m2 Zjazdy w km 0,138 i 0+154 po stronie lewej dł. 5,0 , szer. 3,0m ; R = 4,0m ; 25,0m2×2=50,0m2 RAZEM = 2562,0m² | m² | 2562,0 |
| 9 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/ m² 0+015-0+240; 225,0m×3,1m=697,5m2 Zjazdy szt. 2 = 50,0m2 RAZEM = 747,5m² 747,5m² × 75kg/m²=~56,0t | t | 56,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 10 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd skrzyż. z dr. powiatową RP= 6,0m;RL=6m=25,0m² 0+000-0+240 240,0m×3,0m = 720,0m² Zjazdy szt. 2 =50,0m² RAZEM= 795,0m² | m² | 795,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 11 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 0+000-0+800 800,0m×0,75m×2×8cm = 96,0m³ | m³ | 96,0 |
| 12 | D-06.04.01 021 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , grubość namułu 20 cm 0+000-0+800 ; 800,0m × 2 = 1600,0m | m | 1600,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.