PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej Przyszów Kliny – Kołodzieje

w km 2+390– 3+230 dł. 840,0m

w ramach szkód powodziowych                                                  nawierzchnia bitumiczna szerokości 4,5m , pobocza 0,75

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1-2 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 3 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8 | 4-5 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 6-9 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 10 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 11-12 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Przyszów Kliny – Kołodzieje

w km 2+390– 3+230  dł. 840,0m

w ramach szkód powodziowych                                                  nawierzchnia bitumiczna szerokości 4,5m , pobocza 0,75

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): km 2+390 – 3+230 = 0,84km | km | 0,84 |
| 2 | D-01.02.04 | Przepust w km 3+132 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 2×Ø 80 z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km Przepust do przebudowy z uwagi na uszkodzenie rur i przemieszczenia poprzeczne i podłużne rur. | m | 8,0 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 3 | D-02.01.01 081 | Przepust w km 3+132 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi na nasyp , grunt kat. I – II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą. Zasypanie części przelotowej przepustu oraz usypanie stożków przy murkach czołowych 10,0m×1,5 m3/m= 15,0m3 | m3 | 15,0 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi - kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 4 | D-03.01.01 091 | Przepust w km 3+132 Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych , która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych 2× Ø 80; izolacja styków rur papą i rur lepikiem Rury VIPRO 2,5m ×4 szt. = 10,0m | m | 10,0 |
| 5 | D-03.01.01 151 | Przepust w km 3+132 Wykonanie ścianek czołowych przepustu z bet. dla przepustu Ø80 wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 2× Ø 80 dł. 4,5m ,szer. 0,3m , wys. 1,70m (4,5m×0,3m×1,7m)- (0,47m3)=~1,80m³ 1,80m³×2 szt. =3,6m³ | m³ | 3,6 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 6 | D-04.04.02 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Zjazdy w km 2+659 i 2+720 na dr. wewnętrzne dł. 5,0 , szer. 4,0m ; R = 5,0m ; 38,0m2×2=76,0m2 | m² | 76,0 |
| 7 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm, Poszerzenie na zawężonym odcinku drogi z 4,1 do 4,6m Km 2+866 – 3+056 190m×0,5m=95,0m² | m² | 95,0 |
| 8 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna, grubości warstwy 20cm Obmiar jak w poz. 3 = 95,0m² Przepust w km 3+132, na przebudowanym przepuście 3,0m×4,5m 13,5m2 RAZEM = 108,5m2 | m² | 108,5 |
| 9 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości 15km - Warstwa profilowa 75kg/m2 840,0m×4,6 m= 3864,0m2 - poszerzenia na 3 łukach do szerokości 4,8m 3×(50,0m×0,3m+20,0m×(0,3m/2)×2)=63,0m2 Zjazdy szt. 2 na dr. wewnętrzne = 76,0m2 Razem = 4003,0m2 4003,0m²×75kg/m² =300,0t Miejscowe profilowanie nierówności podłużnych i porzecznych na całej długości = 70,0t Razem = 370,0t | t | 370,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 10 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. 840m×4,5m =3780,0m² Poszerzenia na 3 łukach = 63,0m² Zjazdy szt. 2 na drogi wewnętrzne =76m² RAZEM 3919,0m² | m² | 3919,0 |
|  |  | D-06.0.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 11 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim wyprofilowaniu 840m×0,75m×2×6cm=75,6m3 | m 3 | 75,6 |
| 12 | D-06.04.01 021 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , grubość namułu 20 cm 840,0m ×2 = 1680,0m | m | 1680,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.