PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej Nr 101103R                                                   Przyszów Staw – Przyszów Szlacheckie dz. Nr Ew. 2183                                w km 0+000(skrzyżowanie z drogą gm. Nr 101104R ) – 0+ 500 , nawierzchnia szer. 3,0m , pobocza szer. 0,5m                                                    - w ramach szkód powodziowych

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101103R                                                   Przyszów Staw – Przyszów Szlacheckie dz. Nr Ew. 2183                                w km 0+000(skrzyżowanie z drogą gm. Nr 101104R ) – 0+ 500 , nawierzchnia szer. 3,0m , pobocza szer. 0,5m                                                    - w ramach szkód powodziowych

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+500= 0,5km | km | 0,5 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy 0+000- 0+500; 500,0m×0,10m³/m =50,0m³ | m 3 | 50 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. gm.Nr 101104R RLiP= 6,0m = 25,0m2 0+000- 0+500; 500,0m× 3,1m=1550,0m2 Km 0+025 zjazdy na dr. gm. wewnętrzną dł. 5,0m ,szer. 3,0m , R = 4m = 25,0m2 Razem = 1600,0m2 | m² | 1600,0 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 3,0m Urobek na poszerzenie korpusu drogi Korekta przebiegu włączenia do drogi Nr 101104R po str. P Km 0+000-0+025; 25m×((1,1m +0,1m)/2 ) =15,0m² | m² | 15,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 15,0m² | m² | 15,0 |
| 6 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w- wa górna , grubość warstwy 15 cm Rozjazd do dr. gm.Nr 101104R RLiP= 6,0m = 25,0m2 0+000- 0+280; 280,0m× 3,1m=868,0m2 Km 0+025 zjazd na dr. gm. wewnętrzną dł. 5,0m ,szer. 3,0m , R = 4m = 25,0m2 Razem = 918,0m2 | m² | 918,0 |
| 7 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 0+280- 0+500; 220,0m× 3,1m=682,0m2 | m² | 682,0 |
| 8 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1600,0m² 1600,0m² × 75kg/m²=120,0t | t | 120,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. gm. Nr 101104R RLiP= 6,0m = 25,0m2 0+000- 0+500; 500,0m× 3,0m=1500,0m2 Km 0+025 zjazdy na dr. gm. wewnętrzną dł. 5,0m ,szer. 3,0m , R = 4m = 25,0m2 Razem = 1650,0m2 | m² | 1550,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 10 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 500,0m×0, 5m×2×8cm= 40,0m³ Zjazdy do posesji i pól = 8,0m3 RAZEM= 48,0m3 | m³ | 48,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.