PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej Dz. Nr Ew. 2987 w m. Przyszów Zapuście w km 0+000 – 0+200, nawierzchnia szer. 4,0m ,pobocza 0,75m                         – w ramach szkód powodowych

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Dz. Nr Ew. 2987 w m. Przyszów Zapuście w km 0+000 – 0+200, nawierzchnia szer. 4,0m ,pobocza 0,75m                         – w ramach szkód powodowych

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+200= 0,2km | km | 0,2 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy W km 0+000 – 0+200 200,0m× 0,3m3/m=60,0m3 | m 3 | 60,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+000 – 0+200; 200,0m×4,1m=820,0m2 Zjazdy w km 0+032 po stronie LiP w formie trapezu 10m i 8,0m i wysokości 6,0m 2× ×6,0m=108,0m2 Razem = 928,0m2 Wraz z usunięciem nieczystości poza korpus drogi | m² | 928,0 |
| 4 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm na całej powierzchni drogi. Obmiar jak w poz. 3 = 928,0m² | m² | 928,0 |
| 5 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Km 0+000 – 0+160; 160,0m×4,1m=656,0m2 Zjazdy w km 0+032 po stronie LiP =108,0m2 RAZEM= 764,0m2 | m² | 764,0 |
| 6 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/ m² Obmiar jak w poz.5 = 764,0m² 764,0m² × 75kg/m²=57,3t | t | 57,3 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-05.03.05 062 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm Km 0+000 – 0+160; 160,0m×4,0m=640,0m2 Zjazdy w km 0+032 po stronie LiP =108,0m2 RAZEM= 748,0m2 | m² | 748,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+000 – 0+200 ; 200,0m×0, 75m×2×10cm= 30,0m³ | m³ | 30,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych