#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Bojanów poprzez budowę deptaka, chodników, parkingów oraz obszarów zieleni

(Koszty kwalifikowalne)

Nazwy i Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego – kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

D-08.00.00 Elementy ulic – kod CPV 45233000-0

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): Km 0+000 – 0+182 = 0,182 km | km | 0,182 |
| 2. | D-01.02.01 | Usunięcie pni drzew (karczowanie) oraz wywiezienie karpiny na odległość 15 km: Plac pod rondo - deptak: 5 szt | szt. | 5 |
| 3. | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy średnio 10 cm: pas zieleni str. P: 0+020 do km 0+182 = 162 m – 10 m (dwa istn. zjazdy z kostki) = 152 m x 2 m x 0,1 m = 30,4 m 3 | m 3 | 30,4 |
| 4. | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z płyt bet. ułożonych na podsypce z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km: chodnik str. P km 0+006 – 0+020 – 14 m x 2 m = 28 m 2 istn. zjazd na plac, plac z dojazdem do sklepu, dojście do budynku urzędu, str. L – 11 m x 8 m + 24 m x 3 m + 5 m x 3,5 m + 2 m x 1,5 m + 21 m x 1 m = 201,5 m 2 | m 2 | 201,5 |
| 5. | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cem.-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km (istniejące zjazdy z kostki): 2 zjazdy po str. P – 2 szt. x 5 m x 2 m = 20 m 2 | m 2 | 20 |
| 6. | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie krawężników bet., ułożonych na podsypce cem.-piask. z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km: Km 0+004 – km 0+182 – 178 m x 2 str = 356 m | m | 356 |
| 7. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. średnio 4 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Jezdn. asf. pod chodn.: km 0+004,5 – 0+180: 175,5 m x 4,3 m = 754,65 m 2 Parking asf. str. L: 34,7 m x 27,9 m // 2 = 484 m 2 Razem 1238,65 m 2 | m 2 | 1238,65 |
| 8. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, lub naturalnego, gr. średnio 20 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Jak poz. 7 – 1238,65 m 2 | m 2 | 1238,65 |
| II. |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego – kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 9. | D-03.02.01 | Wbudowanie betonowych kratek ściekowych ulicznych fi 500 mm wraz z przykanalikami PVC fi 200 mm łączącymi do studni chłonnych; 8 kpl. | kpl. | 8 |
| 10. | D-03.02.01 | Wbudowanie betonowych studni chłonnych fi 1000 mm: 6 kpl. | kpl. | 6 |
| 11. | D-03.02.01 | Wbudowanie betonowych studni chłonnych fi 2000 mm: 3 kpl. | kpl. | 3 |
| 12. | D-03.02.01 | Regulacja pionowa istn. studzienek telekomunikacyjnych, nadbudowa betonem: 3 szt. | szt. | 3 |
| III. |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 13. | D-04.01.01 | Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 15 cm (chodnik na zjazdach do posesji): ( 6,5 m + 4 m) // 2 x 1,45 m + (4 m x 2 m) x 7 szt. = 108,78 m 2 | m 2 | 108,78 |
| 14. | D-04.01.01 | Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane na całej szerokości jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, śr. gł. koryta 10 cm; (parkingi, chodniki): parking asf. str. L: 34,7 m x 27,9 m // 2 = 484 m 2 chodniki wzdłuż jezdni str. L: (26,2 m + 20,7 m) // 2 x 2,3 m = 53,9 m 2 (31,2 m + 25,6 m) // 2 x 2,3 m = 65,3 m 2 (46,9 m + 41,9 m) // 2 x 2,3 m = 102,1 m 2 Razem 705,3 m 2 | m 2 | 705,3 |
| 15. | D-04.01.01 | Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane na całej szerokości jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, gł. koryta do 30 cm; (rondo – deptak wraz z dojazdami): zjazd na rondo: (9,4m+15,3m)//2 x7,68 m=94,85–2R5,2 m = 85,1 m 2 jezdnia i parkingi ronda: 3,14x(10 m) 2 –3,14 x(4,23 m) 2 =257,8 m 2 dojazdy do ronda: (11,2 m x 3,5 m + 2R4,1) + (17,8 x 3,5 m + 2R4,3 + 2R1,8) = 125,2 m 2 Razem 468,1 m 2 | m 2 | 468,1 |
| 16. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, gr. 5 cm po zagęszczeniu: parking asf. str. L: 34,7 m x 27,9 m // 2 = 484 m 2 chodniki wzdłuż jezdni str. L: (26,2 m + 20,7 m) // 2 x 2,3 m = 53,9 m 2 (31,2 m + 25,6 m) // 2 x 2,3 m = 65,3 m 2 (46,9 m + 41,9 m) // 2 x 2,3 m = 102,1 m 2 zjazd na rondo: (9,4m+15,3m)//2 x7,68 m=94,85–2R5,2 m = 85,1 m 2 jezdnia i parkingi ronda: 3,14x(10 m) 2 –3,14 x(4,23 m) 2 =257,8 m 2 dojazdy do ronda: (11,2 m x 3,5 m + 2R4,1) + (17,8 x 3,5 m + 2R4,3 + 2R1,8) = 125,2 m 2 Razem 468,1 m 2 zjazdy do posesji: ( 6,5 m + 4 m) // 2 x 1,45 m x 7 szt. = 52,78 m 2 chodniki: str. P: (183,5m + 5,5m)x2m = 378 m 2 str. L: 24,5m x 1,54 m + 8,7 m x 2,54 m = 59,8 m 2 rondo: 67,95 m x 1 m + (5,3 m x 2,2 m) + (1,3 m x 2 m) + (2,95 m x 0,85 m) // 2 x 2 str. = 84,7 m 2 Łącznie 1748,65 m 2 | m 2 | 1748,65 |
| 17. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy do posesji): ( 6,5 m + 4 m) // 2 x 1,45 m + (4 m x 2 m) x 7 szt. = 108,78 m 2 | m 2 | 108,78 |
| 18. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (parkingi, chodniki); parking asf. str. L: 34,7 m x 27,9 m // 2 = 484 m 2 chodniki wzdłuż jezdni str. L: (26,2 m + 20,7 m) // 2 x 2,3 m = 53,9 m 2 (31,2 m + 25,6 m) // 2 x 2,3 m = 65,3 m 2 (46,9 m + 41,9 m) // 2 x 2,3 m = 102,1 m 2 zjazd na rondo: (9,4m+15,3m)//2 x7,68 m=94,85–2R5,2 m = 85,1 m 2 jezdnia i parkingi ronda: 3,14x(10 m) 2 –3,14 x(4,23 m) 2 =257,8 m 2 dojazdy do ronda: (11,2 m x 3,5 m + 2R4,1) + (17,8 x 3,5 m + 2R4,3 + 2R1,8) = 125,2 m 2 Razem 468,1 m 2 Łącznie 1173,4 m 2 | m 2 | 1173,4 |
| IV. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 19. | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawą, przy grubości ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej; zieleńce: str. P: (183,5m + 5,5m) x 1,14 m = 215,46 m 2 - 52,78 m 2 (zjazdy) = 162,68 m 2 str. L: 5,1 m x 4,1 m + 6,7 m x 2,7 m // 2 + 6,7 m x 2,7 m // 2 + 5,2 m x 5,6 m // 2 + 4,4 m x 3,8 m // 2 + 4,2 m x 1,4 m x 2 str. + 24,5 m x 0,8 m = 93,2 m 2 rondo: 3,14 x (12,25m)2 - 3,14 x (11,25m)2 + 3,14 x (3m) 2 = 102 m 2 Razem 357,9 m 2 | m 2 | 357,9 |
| V. |  | D-08.00.00 Elementy ulic – kod CPV 45233000-0 |  |  |
| 20. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu B-15; - Str. P: 8 m + 183,5m + 5,5m + 2,5 m + 7 zj. x 3,8 m (tyły zjazdów) + 7 zj. x 1,8 m x 2 str (skosy zjazdów) = 251,3 m - Str. L: 182 m + 2,5 m + 34,7 m+ 27,9 m+ 4,15 m+ 3,47 m+ 5,63 m+ 5,18m + 8,27 m+ 4,39 m+ 20,7 m+ 7 m+ 6 m+ 9 m+ 8,8 m+ 25,6 m+ 3,8 m+ 3,8 m+ 41,9 m+ 3,8 m = 408,6 m - zjazd na rondo i rondo ze zjazdami: 7,85 m + 4,5 m + 2 x 3,14 x 10 m + 4,5 m + 7,85 m + 2 x 3,14 x 4 m + 2 x 11,2 m+ 3,5 m + 2 x 17,8 m + 3,5 m = 177,6 m Razem 837,5 m | m | 837,5 |
| 21. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą betonową; Str. P: 33,23 m + 23,16 m + 7,34 m + 11,5 m + 16,56 m + 14,93 m + 46,68 m + 6,59 m + 4,56 m + 183,22 m – 28 m (tył zj.) = 319,83 m Str. L: 24,5 m + 1 m + 28,11 m + 4,4 m + 7,26 m + 7,26 m + 2,98 m + 2,98 m + 1,58 m + 1,58 + 9,49 m + 3,53 m + 8,72 m + 5,3 m + 2,4 m + 3,1 m + 2,2 m + 1,3 m + 25,14 m + 8,55 m + 8,74 m + 2 x 3,14 x 3 m = 178,96 m Razem 498,8 m | m | 498,8 |
| 22. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem: elementy manewrowe: parking asf. str. L: 484 m 2 – (13 m x 5,1 m) – (20,5 m x 5,1 m) – (12,5 m 2 zieleńce) = 300,6 m 2 zjazd na rondo: (9,4m+15,3m)//2 x7,68 m=94,85–2R5,2 m = 85,1 m 2 jezdnia ronda: 3,14 x (10 m) 2 – 3,14 x (7 m) 2 = 160,14 m 2 dojazdy do ronda: (11,2 m x 3,5 m + 2R4,1) + (17,8 x 3,5 m + 2R4,3 + 2R1,8) = 125,2 m 2 Razem 671,05 m 2 | m 2 | 671,05 |
| 23. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem chodniki, parkingi, ścieki, zjazdy: parking asf. str. L: 13 m x 5,1 m + 20,5 m x 5,1 m = 170,85 m 2 chodniki wzdłuż jezdni str. L: (26,2 m + 20,7 m) // 2 x 2,3 m = 53,9 m 2 (31,2 m + 25,6 m) // 2 x 2,3 m = 65,3 m 2 (46,9 m + 41,9 m) // 2 x 2,3 m = 102,1 m 2 parkingi ronda: 3,14 x (7 m) 2 –3,14 x (4,23 m) 2 = 97,7 m 2 ściek str. P: 182 m x 0,2 m = 36,4 m 2 zjazdy do posesji: ( 6,5 m + 4 m) // 2 x 1,45 m x 7 szt. = 52,78 m 2 chodniki: str. P: (183,5m + 5,5m)x2m = 378 m 2 str. L: 24,5m x 1,54 m + 8,7 m x 2,54 m = 59,8 m 2 rondo: 67,95 m x 1 m + (5,3 m x 2,2 m) + (1,3 m x 2 m) + (2,95 m x 0,85 m) // 2 x 2 str. = 84,7 m 2 Razem 1.101,5 m 2 | m 2 | 1.101,5 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.