#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Bojanów poprzez budowę deptaka, chodników, parkingów oraz obszarów zieleni

(Koszty niekwalifikowalne)

Nazwy i Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego – kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-08.00.00 Elementy ulic – kod CPV 45233000-0

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. średnio 4 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Jezdnia: km 0+004,5 – 0+180: 175,5 m x 5,5 m = 965,25 m 2 | m 2 | 965,25 |
| 2. | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, lub naturalnego, gr. średnio 20 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Jak poz. 7 – 965,25 m 2 | m 2 | 965,25 |
| II. |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego – kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 3. | D-03.02.01 | Wbudowanie betonowych kratek ściekowych ulicznych fi 500 mm wraz z przykanalikami PVC fi 200 mm łączącymi do studni chłonnych; 5 kpl. | kpl. | 5 |
| 4. | D-03.02.01 | Wbudowanie betonowych studni chłonnych fi 1000 mm: 4 kpl. | kpl. | 4 |
| 5. | D-03.02.01 | Wbudowanie betonowych studni chłonnych fi 2000 mm: 2 kpl. | kpl. | 2 |
| III. |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 6. | D-04.01.01 | Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, śr. gł. koryta 10 cm; (jezdnia): km 0+004,5 – 0+180: 175,5 m x 5,5 m = 965,25 m 2 | m 2 | 965,25 |
| 7. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, gr. 5 cm po zagęszczeniu: km 0+004,5 – 0+180: 175,5 m x 5,5 m = 965,25 m 2 | m 2 | 965,25 |
| 8. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia); km 0+004,5 – 0+180: 175,5 m x 5,5 m = 965,25 m 2 | m 2 | 965,25 |
| IV. |  | D-08.00.00 Elementy ulic – kod CPV 45233000-0 |  |  |
| 9. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm, szarej na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem: km 0+004,5 – 0+180: 175,5 m x 5,5 m = 965,25 m 2 | m 2 | 965,25 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.