PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej w m. Przyszów Łapówka ,                                  dz. Nr Ew. 4241/7                                                                                             w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą woj. Nr 872) – 0+305 (skrzyżowanie z drogą gminną Nr 101112R),                                             nawierzchnia szer. 4,0m , pobocza szer. 0,75m -                               w ramach szkód powodziowych

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego kod CPV 45230000-8 | 3-4 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 5-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Przyszów Łapówka ,                                  dz. Nr Ew. 4241/7                                                                                               w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą woj. Nr 872) – 0+305 (skrzyżowanie z drogą gminną Nr 101112R),                                             nawierzchnia szer. 4,0m , pobocza szer. 0,75m -                               w ramach szkód powodziowych

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+305= 0,305km | km | 0,305 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Wykonanie warstwy odsączającej po wykonaniu profilowania na całej szerokości tj. 5,5m i grubości 10cm Obmiar jak w poz. 5 = 1738,0m2 1738,0m2×0,10m =173,8m³ | m 3 | 173,8 |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi - kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 3 | D-03.01.01 021 | Przedłużenie przepustu Ø 60 na skrzyżowaniu z dr. woj. Nr 872 Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych , która składa się z ławy fundamentowej z bet. ,rur żelbetowych Ø60 cm i izolacji styków rur papą i rur lepikiem - przedłużenie o 4,0m (2,0m+2,0m) | m | 4,0 |
| 4 | D-03.01.01 151 | Przedłużenie przepustu Ø 60 na skrzyżowaniu z dr. woj. Nr 872 Wykonanie ścianek czołowych przepustu z bet. dla przepustów Ø 60 wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem. 3,0m×1,8m×0,3m-0,15m3(otwór)=1,47m3 1,47m3×2szt=2,94m3 | m3 | 2,94 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia gruntowa) Profilowanie na szerokości korpusu drogowego tj. 4,0m +2×0,75 Rozjazd do dr. woj. RLiP= 7,0m = 35,0m2 305,0m× 5,5m=1677,5m2 Rozjazd do dr. gminnej RLiP= 6,0m = 25,5m2 Razem = 1738,0m2 | m² | 1738,0 |
| 6 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Rozjazd do dr. woj. RLiP= 7,0m = 35,0m2 305,0m× 4,1m=1250,5m2 Rozjazd do dr. gminnej RLiP= 6,0m = 25,5m2 Razem = 1311,0m2 | m² | 1311,0 |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75kg/ m² Obmiar jak w poz.6 = 1311,0m² 1311,0m² × 75kg/m²=~98,3t | t | 98,3 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. woj. RLiP= 7,0m = 35,0m2 305,0m× 4,0m=1220,0m2 Rozjazd do dr. gminnej RLiP= 6,0m = 25,0m2 Razem = 1280,0m2 | m² | 1280,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 305,0m×0,75m×2×8cm= 36,6m³ Zjazdy do pól i posesji = 7,4m3 RAZEM = 44,0m3 | m³ | 44,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych