Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 2 (uterenowiony)                                           z funkcją do ograniczania strefy skażeń o pojemności zbiornika wody min. 2500dm3

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Zbydniów

PN-EN 1846–1: M-2–6–2500–8/1600-1

Marka samochodu …………………………. Typ ………………….

| L.p. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | potwierdzenie spełnienia warunków PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydane po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach lub wymaganiach techniczno- użytkowych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), które należy dołączyć do oferty. |  |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 1.4 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2010, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 2. | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1 | Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu, a ponadto: urządzenie dźwiękowe powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, pojazd musi być wyposażony w wyłącznik tylnej lampy alarmowej, w przypadku jazdy w kolumnie Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym np. siatkami z drutu. |  |
| 2.2 | Pojazd wyposażony w pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę, uruchamiany oddzielnym wyłącznikiem. |  |
| 2.3 | Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8). oraz oznakowaniem OSP i informacją dotyczącą programu operacyjnego, przy którego pomocy zostało zrealizowane zamówienie (RPO Podkarpackie). Konkretne dane zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie musi być wykonane w sposób zapewniający czytelność oznaczeń przez okres min. 5 lat |  |
| 2.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia (które należy załączyć do oferty) i spełniać m.in. następujące warunki: silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta (należy podać markę i model pojazdu), silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin Euro 5, o mocy min. 150 kW kategoria 2 (uterenowiona), układ jezdny 4x4, pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi tylnej zawieszenie tył mechaniczne możliwość blokady mechanizmu różnicowego i blokady międzymostowej opony uniwersalne (wielosezonowe), z bieżnikiem szosowo-terenowym, pełnowymiarowe koło zapasowe, dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe, układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem, układ hamulcowy wyposażony w ABS, hak holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 t, ze złączami pneumatycznymi i elektrycznymi dwuobwodowego systemu hamulcowego, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu, szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu. |  |
| 2.5 | Kabina: czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wyposażenie kabiny: fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów oddechowych (zakładanie aparatów w pozycji siedzącej) z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie, mocowanie aparatów oddechowych z konstrukcją dźwigni uniemożliwiającą przypadkowe odblokowanie aparatów, np. podczas nagłego hamowania, możliwość wstawienia oparć w fotelach załogi, gdy aparaty nie będą przewożone, indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy na wysięgniku giętkim, system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika, klimatyzacja, reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowanyw kabinie o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, reflektor pogorzeliskowy o mocy min. 70 W, umieszczony z przodu kabiny, po prawej stronie, z możliwością jego zamocowania i podłączenia na tylnej części dachu zabudowy pożarniczej, radiotelefon przewoźny z anteną ćwierćfalową ze sprężyną, dopuszczony do stosowania w sieci PSP o parametrach nie gorszych niż: w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 5-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów, zestaw ładowarek do ładowania radiotelefonów nasobnych (min. 2 szt.) oraz gniazdo typowe 12V (typ zapalniczka) w kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 3 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi w wykonaniu EX |  |
| 2.6 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~ 230V. Gniazdo przyłączeniowe umieszczone po lewej stronie. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w szybkozłącze z zaworem zwrotnym do uzupełnienia powietrza z sieci stacjonarnej w pneumatycznym układzie hamulcowym. |  |
| 2.8 | Pojazd może być wyposażony w zintegrowany przewód zasilający sprężonego powietrza i prądu o napięciu ~ 230 V, automatycznie odłączający się w momencie uruchamiania pojazdu. |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne przynajmniej w drzwiach przednich kabiny kierowcy. |  |
| 2.10 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i przystosowany do współpracy z odciągiem spalin. Konkretne urządzenie oddymiające zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w szyberdach |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg. |  |
| 2.13 | Z tyłu pojazdu belka zespolona posiadająca żółte lampy tworzące falę świetlną (służącą do wskazywania kierunku omijania samochodu podczas akcji w warunkach drogowych). Fala świetlna diody typu LED. Belka zespolona zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w wciągarkę linową napędzaną elektrycznie, długość liny w wciągarce min. 60 m maksymalny uciąg wciągarki nie mniejszy niż 60 kN. Wciągarka umieszczona z przodu pojazdu. |  |
| 3. | Zabudowa pożarnicza |  |
| 3.1 | Zabudowa pożarnicza wykonana w całości z materiałów nieulegających korozji |  |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie platformy roboczej. |  |
| 3.3 | Na dachu zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 1600 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar z prądownicą piany. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. |  |
| 3.4 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400 x 460 x 270 mm oraz z uchwytami na drabinę |  |
| 3.5 | Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu przewidzianego dla tej klasy pojazdu i wyszczególnionego w „Wymaganiach szczegółowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP – CNBOP – Czerwiec 2002”. |  |
| 3.6 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz. |  |
| 3.7 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniający oświetlenie minimum 5 luksów w odl. 1 m na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy oraz kabiny |  |
| 3.8 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia o parametrach: wydajność min. 2000 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i min. 200 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar (dla wysokości ssania 1,5 m) wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający: regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, automatyczne lub manualne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 1% - 6%. |  |
| 3.9 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.10 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem, wykonany przez tego samego producenta, co urządzenie w kabinie kierowcy. |  |
| 3.11 | Na stanowisku obsługi autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem (z możliwością wyłączenia) współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |  |
| 3.12 | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.13 | Zbiornik wody o pojemności min. 2500 dm3 wykonany w całości z materiałów kompozytowych lub stali nierdzewnej, posiadający właz rewizyjny oraz zaślepkę o średnicy min 7 cm, umożliwiające usuwanie zanieczyszczeń. Zbiornik wyposażony w urządzenia przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |  |
| 3.14 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności co najmniej 10% pojemności zbiornika wody. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z dachu pojazdu. Pojazd wyposażony w pompę elektryczną do napełniania zbiornika środka pianotwórczego z poziomu terenu. |  |
| 3.15 | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany, umieszczoną z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. |  |
| 3.16 | Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża oraz elektryczny napęd bębna. |  |
| 3.17 | Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,5 kVA, 230V, stopniu ochrony min. IP 54, podłączony z masztem oświetleniowym. |  |
| 3.18 | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy podłączony do agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami o łącznej mocy min. 2000 W. Wysokość min. 6 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej (sterowanie elektropneumatyczne) |  |
| 3.19 | Samochód wyposażony w układ zraszaczy – min. 4 dysze o wydajności 50-100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar do podawania wody w czasie jazdy (podać ilość i typ zraszaczy i ich wydajność). |  |
| 4. | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
| 4.1 | Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 24-miesięczną gwarancją oraz dodatkowo 6-miesięczną rękojmię poza okres gwarancji. |  |
| 4.2 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 4.3 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 4.4 | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu). |  |
| 4.5 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy prawo o ruchu drogowym. |  |
| 4.6 | Wyposażenie dodatkowe: - węże tłoczne W-52 – 20 – ŁA 5 szt. - węże tłoczne W-75 – 20 – ŁA 5 szt. - rozdzielacz kulowy 1 szt. - prądownica wodno – pianowa 2 szt. - radiostacja nasobna 2 szt. - wentylator do oddymiania 1 szt. wo z napędem spalinowym o wydajności min. 24 000 m3/h - aparat ochrony dróg oddechowych nadciśnieniowy, jednobutlowy, kompatybilny z maskami typu Ultra Elite 2 szt. - czujnik bezruchu 2 szt. |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „posiada” lub „spełnia”. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)