#### Strona tytułowa:

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 101174R ul. Łęgowa w m. Stany na odcinku od km 0+000 do km 0+583, o długości 583 m

Nazwy i Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Gmina Bojanów z siedzibą Urzędu w Bojanowie

Nazwa i adres jednostki opracowującej:

###### mgr inż. Piotr Śliwiński, 37-405 Pysznica, ul. Topolowa 18A

Data opracowania:

14.03.2011 r

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

## OPIS TECHNICZNY

Planowany remont drogi gminnej nr 101174R ul. Łęgowa w m. Stany na odcinku od km 0+000 do km 0+583 polegać będzie na:

- mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni,

- wykonaniu uzupełnienia podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego gr. 10 cm po zagęszczeniu,

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 75 kg / m 2,

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- wykonaniu obustronnych poboczy z materiału kamiennego gr. 16 cm

Parametry geometryczno - konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Planuje się wykonanie remontu przy zachowaniu istniejących parametrów geometrycznych dla jezdni drogi, tj.:

- Km 0+000 – 0+085 – 85 m szer. nawierzchni 4,5 m

- Km 0+085 – 0+100 – 15 m przejście z szer. 4,5 m na szer. 3,5 m

- Km 0+100 – 0+583 – 483 m szer. nawierzchni 3,5 m

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): Km 0+000 – 0+583 – 0,583 km | km | 0,583 |
| II. |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2. | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: Km 0+000 – łuki poziome R6 – 24 m 2 Km 0+000 – 0+085 – 85 m x 4,6 m = 391 m 2 Km 0+085 – 0+100 – 15 m x (4,6 + 3,6 ) // 2 = 61,5 m 2 Km 0+100 – 0+583 – 483 m x 3,6 m = 1738,8 m 2 Km 0+352 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Km 0+396 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Km 0+583 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Razem 2264,8 m 2 | m 2 | 2264,8 |
| 3. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm: Jak poz. 2 - 2264,8 m 2 | m 2 | 2264,8 |
| 4. | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego) w ilości 75 km / m 2 (warstwa grubości śr. 3 cm): Km 0+000 – łuki poziome R6 – 24 m 2 Km 0+000 – 0+085 – 85 m x 4,5 m = 382,5 m 2 Km 0+085 – 0+100 – 15 m x (4,5 + 3,5 ) // 2 = 60 m 2 Km 0+100 – 0+583 – 483 m x 3,5 m = 1690,5 m 2 Km 0+352 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Km 0+396 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Km 0+583 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Razem 2206,5 m 2 x 75 kg / m 2 // 1000 = 165,49 t | t | 165,49 |
| III. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 5. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Km 0+000 – łuki poziome R6 – 24 m 2 Km 0+000 – 0+085 – 85 m x 4,5 m = 382,5 m 2 Km 0+085 – 0+100 – 15 m x (4,5 + 3,5 ) // 2 = 60 m 2 Km 0+100 – 0+583 – 483 m x 3,5 m = 1690,5 m 2 Km 0+352 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Km 0+396 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Km 0+583 – łuki poziome R5 – 16,5 m 2 Razem 2206,5 m 2 | m 2 | 2206,5 |
| VI. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 6. | D-06.01.10 | Wykonanie poboczy, uzupełnienie materiałem kamiennym (niesort) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Km 0+000 – 0+583 – 0,583 km Razem 583 m x 0,5 m x 2 str x 0,16 m = 93,28 m 3 | m 3 | 93,28 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Nr pozycji | Elementy scalone |
| --- | --- |
| 1 | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |
| 2 - 4 | D-04.00.00 Podbudowy |
| 5 | D-05.00.00 Nawierzchnie |
| 6 | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |