PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi Nr 101102R Burdze – Ruda                                                   w km 0+000 (droga powiatowa) – 0+228(koniec m. Burdze),               nawierzchnia szer. 3,5 m- 3,0m ,   pobocza 0,75m

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi Nr 101102R Burdze – Ruda                                                   w km 0+000 (droga powiatowa) – 0+228(koniec m. Burdze),               nawierzchnia szer. 3,5m- 3,0m , pobocza 0,75m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 –0+228= 0,228km | km | 0,228 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy 0+000- 0+228; 228m×0,10m³/m =~22,8m³ | m 3 | 22,8 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd z dr. powiatową RL=7,0m PP= 7,0m = 35,0m² 0+000-0+020 20,0m× 3,6m=72,0m² 0+020-0+040; (3,6+3,1)/2×20m=67,0m² 0+040-0+228; 188,0m×3,1m=583,0m² RAZEM = 757,0m² | m² | 757,0 |
| 4 | D-04.04.02 021 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Rozjazd z dr. powiatową RL=7,0m PP= 7,0m = 35,0m² 0+000-0+020 20,0m× 3,6m=72,0m² 0+020-0+040; (3,6+3,1)/2×20m=67,0m² 0+040-0+140; 100,0m×3,1m=310,0m² RAZEM = 484,0m² | m² | 484,0 |
| 5 | D-04.04.02 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 0+140-0+228; 88,0m×3,1m~=273,0m² | m² | 273,0 |
| 6 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz.3= 757,0m² 757,0m² × 50kg/m²=~38,0t | t | 38,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd z dr. powiatową RL=7,0m PP= 7,0m = 35,0m² 0+000-0+020 20,0m× 3,5m=70,0m² 0+020-0+040; (3,5+3,0)/2×20m=65,0m² 0+040-0+228; 188,0m×3,0m=564,0m² RAZEM = 734,0m² | m² | 734,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 8 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 228,0m×0,75m×2×6cm(średnio) = 20, 5m³ Zjazdy do posesji szt. 10 ×10,0m²×6cm(średnio) = 6,0m³ RAZEM= 26,5m³ | m³ | 26,5 |