PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej Nr 101123 R ul. Grądkowa w m. Stany

w km 0+000  (ul. Szkolna) – 0+215

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101123 R ul. Grądkowa w m. Stany

w km 0+000  (ul. Szkolna) – 0+215

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): km 0+000 – 0+215 | km | 0,215 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Nasyp w celu uzupełnienia korpusu drogowego 0+000 – 0+215; 215m× 0,1m³/m=21,5m³ | m 3 | 21,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do ul Szkolnej RL=6 i RP =8m = 35,0m² 0+000 – 0+060;60m×4,1m =246,0m² 0+060 – 0+215;155m×3,1m =480,5m² Zjazd po str. L 0+058; dł.5,0m ,szer.3,0m R =4 = 25,0m² RAZEM= 786,5m² | m² | 786,5 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm, celem osiągnięcia nawierzchni szer. 3,0m z przerzutem urobku na poszerzenia poboczy. Na wodociągu i na ist. nawierzchni 0+060 – 0+215; 155,0m×0,5m=77,5m² | m² | 77,5 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu: jak w poz. 4 = 77,5m² | m² | 77,5 |
| 6 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm jak w poz. 3 = 786,5m² | m² | 786,5 |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50kg/ m 2): jak w poz. 3 = 786,5m² 786,5m²×50kg/m² =39,5t | t | 39,5t |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie –kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. Rozjazd do ul Szkolnej RL=6 i RP =8m = 35,0m² 0+000 – 0+060;60m×4,0m =240,0m² 0+060 – 0+215;155m×3,0m =465,0m² Zjazd po str. L 0+058; dł.5,0m ,szer.3,0m R =4 = 25,0m² RAZEM= 765,0m² | m² | 765,0 |
|  |  | D-06.0.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 215,0m ×0,5m×2×6cm=12,9m³ Zjazdy do posesji Szt. 10×8m²(średnio)×6cm = 4,8m³ Razem = 17,7m³ | m 3 | 17,7 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.