Zał. Nr 3

Wytyczne dla pomieszczenia kotła

W pomieszczeniu kotłowni powinny znajdować się:

— otwór nawiewny- kanał z blachy stalowej o wym. 0.16 x 0.20 wprowadzony przez ścianę budynku pod stropem piwnic i umieszczony 30 cm od podłogi,

— kanał wywiewny o wym. 0.14 x 0.14 z otworem wylotowym — kratką o wym. 14x20 pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina,

— przewód spalinowy od kotła włączony do komina ®1 30.

W kanał spalinowy należy wprowadzić wkład kominowy zabezpieczający przed agresywnym działaniem gazów spalinowych - wkład ze stali wysokogatunkowej o średnicy DN 130. W dolnej części przewodu spalinowego zamontować kształtki - odskraplacz, czyszczak, zamknięcie otworu rewizyjnego.

Na wylocie przewodu spalinowego z komina zainstalować kształtkę dachową zamykającą przewód kominowy, a na niej zakończenie ustnikowe.

Parametry instalacji grzewczej - 70/55°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q= 9873 W, w tym ciepło na wentylację

= 2550 W.